FORMULARZ  WYCENY  OFERTOWEJ

„Interwencyjne doraźne prace naprawcze umocnień bystrotoku na rz. Jeziorce ”

Lokalizacja: bystrotok, rz. Jeziorka, brzeg lewy, m. Obórki, pow. Piaseczno, gm. Konstancin - Jeziorna

| lp | Opis | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (netto zł) | Wartość (netto zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie i wywiezienie uszkodzonej okładziny betonowej Obmiar: 20 m x 2,0 m x 0,1 m = 4,00 m3 | m3 | 4,00 |  |  |
| 2 | Usunięcie i wywiezienie pozostałości umocnień bocznych bystrotoku Obmiar: 21 m x 2,5 m x 0,6 m = 31,50 m3 | m3 | 31,50 |  |  |
| 3 | Zakup wraz z transportem i ułożeniem geowłókniny Obmiar: 22 m x 3,5 m = 77,00 m2 | m2 | 77,00 |  |  |
| 4 | Zakup wraz transportem i ułożeniem warstwy pisku Obmiar: 21 m x 2,5 m x 0,2 m = 10,50 m3 | m3 | 10,50 |  |  |
| 5 | Zakup wraz z transportem i ułożeniem warstwy kamienia Ø 0-45 mm Obmiar: 21 m x 2,5 m x 0,1 m = 5,25 m3 | m3 | 5,25 |  |  |
| 6 | Zakup wraz z transportem i ułożeniem warstwy kamienia Ø 150 -300 mm Obmiar: 21 m x 2,5 m x 0,3 m = 15,75 m3 | m3 | 15,75 |  |  |
| 7 | Zakup wraz z transportem i ułożeniem warstwy kamienia Ø 300 -500 mm Obmiar: 21 m x 2,5 m x 0,5 m = 26,25 m3 | m3 | 26,25 |  |  |
| 8 | Rekultywacja drogi przywałowej po wykonanych pracach Obmiar: 1100 m | m | 1100,00 |  |  |
| 9 | Prace porządkowe | szt. | 1,00 |  |  |
| Wartość robót netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość robót brutto |  |

Opis przedmiotu zamówienia

- Rozebranie i wywiezienie uszkodzonej wierzchniej okładziny betonowej wraz z pozostałością umocnień.

W ramach prac przewiduje się rozkucie uszkodzonej wierzchniej okładziny betonowej oraz usunięcie pozostałości starego umocnienia (siatka, włóknina itp.) . Elementy starego umocnienia należy  wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie. Przewiduje się, że roboty będą realizowane bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego co pozwoli uniknąć dodatkowych uszkodzeń  ubezpieczeń i powierzchni utwardzonych zlokalizowanych między bystrotokiem a podstawą wału p. powodziowego.

- Wykonanie nowego umocnienia.

W miejsce starego umocnienia przewiduje się wykonanie nowego w formie wielowarstwowego narzutu kamiennego na geowłókninie o łącznej miąższości średniej  ca. 1,10 m o konstrukcji jak poniżej:

- warstwa  geowłókniny gramatura min 200 g/m2

- warstwa piasku, h = 0,20 m z zagęszczeniem

- warstwa kruszywa Ø 0-45 mm, h = 0,10 m z zagęszczeniem

- warstwa kruszywa Ø 150 -300 mm, h = 0,30 m

- warstwa kruszywa Ø 300 -500 mm, h = 0,50 m.

Kamień przewidziany  do robót – ciężar objętościowy nie mniejszy niż 20 kN/m2. W trakcie układania warstw o granulacji 150-300  i 300 – 500 mm zaleca się stosowanie klinowania z użyciem kamienia drobniejszego.

- Rekultywacja drogi przywałowej.

Biegnąca wzdłuż lewego wału rzeki od strony odwodnej droga przywałowa jest nieutwardzona. Istnieje realne zagrożenie, że w trakcie robót ( głównie w związku z transportem materiałów) droga ulegnie uszkodzeniu. Rekultywacja drogi polegać będzie na wyrównaniu powierzchni i wypełnieniu większych kolein.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu poszczególnych asortymentów robót bądź wprowadzenia robót  zamiennych jeżeli okaże się to niezbędne z technicznego punktu widzenia a na chwilę obecną, przed rozpoczęciem prac , nie jest możliwe do zidentyfikowania.

Zaleca się aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się z warunkami terenowymi realizacji przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu.

Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Wywóz elementów uszkodzonych umocnień oraz dowóz materiałów do prac remontowych może się odbywać wyłącznie po drodze przywałowej biegnącej od strony odwodnej. Z uwagi na fakt, że droga jest nieutwardzona przewożenie materiałów musi się odbywać z uwzględnieniem konieczności wykorzystania środków transportu o niewielkim udźwigu tak aby zminimalizować jej uszkodzenie.

Zamawiający nie przewiduje budowy drogi tymczasowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Powstałe w trakcie realizacji robót odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 wraz ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. 2021 poz. 888 wraz ze zm.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych oraz za uszkodzenia ciągów komunikacyjnych, ogrodzeń etc.

UWAGA:

Złożenie oferty uważa się za równoznaczne z dokładnym poznaniem warunków realizacji zadania.

W celu umówienia się na wizję w terenie należy kontaktować się z kierownikiem Nadzoru Wodnego w Piasecznie - tel. 22/ 75 67 304

Dodatkowych informacji w związku z realizacją prac udziela Jerzy Kuc tel. 22 112 38 78