OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Narok, w km 0+790-0+820 uszkodzonego przez zwierzynę .

1. Opis stanu istniejącego.

Wał  przeciwpowodziowy lewostronny rzeki Odry w km 167+000 do 170+000 o długości 4,6km położony jest w miejscowości Narok, gmina Dąbrowa, obręb  Narok,. Wał został wykonany przed rokiem 1939, służy do ochrony zabudowań i gruntów rolnych Niewodnik i Naroka przed wodami powodziowymi rzeki Odry
 o prawdopodobieństwie  Q1% lub mniejszym. Po zgłoszeniu przez Gminę Dąbrowa i przeprowadzniu wizji 
w terenie w grudniu 2020r. pracownicy Nadzoru Wodnego w Opolu stwierdzili uszkodzenie wału przeciwpowodziowego spowodowane przez dzikie zwierzęta na działce ewid. nr 164, ar.1 obręb Narok, gm. Dąbrowa, prawdopodobnie borsuki. Została uszkodzona struktura wału, otwór i zapadlisko, które narażają wał na uszkodzenie w czasie powodzi. Należy pilnie zlikwidować zagrożenie, zabudować i zabezpieczyć miejsce naruszone w wale poprzez dogęszczenie, zabezpieczenie korpusu siatką stalową. Przewidziana naprawa uszkodzenia przywróci sprawność, funkcje użytkowe i techniczne wału oraz zabezpieczy przed ponownymi szkodami w tym  miejscu  wywołane działaniem zwierząt.

W miejscu uszkodzenia wału:

- km 0,790-0,820, L=30,0m: przyjęto szacunkową objętość do naprawy  270,0m3

2. Zakres robót:

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (3*3*30) | m3 | 270,0 |
| 2 | Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II złożonego w odkładzie -z dowozem gruntu do zabudowy- przyjęto 50% zakupu gruntu | m3 | 270,0 |
| 3 | Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. III | m2 | 150,0 |
| 4 | Umacnianie skarp wykopów i nasypów siatką - siatka stalowa powlekana w otulinie z PCW oczka max.55mm -wbudowana bezpośrednio pod humusem, z zakotwieniem poniżej terenu ok.0,5m, przymocowanie szpilkami stalowymi | m2 | 150,0 |
| 5 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 20 cm, z zakupem i dowozem humusu (obsiew wyskogatunkową trawą przeznaczoną do obsiewu wałów) | m2 | 150,0 |
| 6 | Ręczne wyrównanie terenu; grunt kat. III oraz prace porządkowe (z obsiewem terenu) teren wzdłuż wału | m2 | 200,0 |

3.Opis rozwiązań

W pierwszej kolejności należy w miejscu uszkodzenia  odkryć zapadlisko w celu zabudowy i dogęszczenia wału w naprawianym miejscu. Należy przewidzieć dowóz brakującego gruntu, nadającego się do wbudowania-przyjęto dowóz w ilości 50% objętości uszkodzenia wału, gdyż część gruntu znajduje się na miejscu.. Zabudowując miejsce uszkodzone należy zagęszczać je stopniowo warstwami do stopnia zagęszczenia   Is ≥ 0,95. Bezwzględnie do naprawy korpusu wału nie można wbudować gruntów:

- posiadających zanieczyszczenia(odpadki, karcze drzew, gruz, części roślinne  i itp.);

- gruntów o zawartości części organicznych > 3%;

- gruntów o zawartości części ilastej > 30%.

Wysokość  naprawianego miejsca wału dowiązać do rzędnej wału istniejącego, podobnie postąpić
z nachyleniem skarp, dowiązując je do wału istniejącego. Na połączeniu  z wałem istniejącym wykonać, tzw. schodkowanie tak aby połączenie było  bardziej stabilne.

W miejscu uszkodzenia cały korpus zabezpieczyć siatką aluminiową powlekaną w otulinie PCW- (bezpośrednio pod humusem). Podłoże na którym będzie układana siatka powinno być odpowiednio zagęszczone, równe, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni itp. Następnie wykonać humusowanie 
z obsiewem wysokogatunkową mieszanką traw. Po wykonaniu robót naprawczych teren uporządkować
 i obsiać mieszanką traw).

4. Ogólne warunki wykonania robót

4.1. Wykonawca przed sporządzeniem ofert powinni zapoznać się z zakresem robót naprawczych oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka inżynierską, normami i normatywami, przy zachowaniu przepisów BHP. Nad prowadzonymi robotami Inwestor powinien zapewnić właściwy nadzór. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z warunkami. Wszystkie roboty są robotami typowymi dla tego rodzaju robót i nie powinny stwarzać większych problemów doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy (robót) w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstały w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

- plac budowy będzie utrzymywany bez wody stojącej,

- zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami - bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

4.2.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach objętych zakresem robót. W uzasadnionym przypadku wykonawca wypłaci bez zbędnej zwłoki zadośćuczynienie w formie odszkodowania właścicielom zajętych działek lub ich części za szkody powstałe z winy Wykonawcy (np. za brak możliwości uprawy, za zniszczone zbiory, itp.)

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i za wszelkie materiały  i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty wykonane do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie wykonane elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Roboty remontowe należy prowadzić w następującej kolejności:

- roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty ubezpieczeniowe

- roboty wykończeniowe i porządkowe

5.  Uzasadnienie celowości

Naprawa lokalnego uszkodzenia w wale  przeciwpowodziowym rzeki Odry w miejscowości Narok, gm. Dąbrowa jest niezmiernie ważna i celowa z uwagi na zabezpieczenie przed powodzią mieszkańców Niewodnik i Naroka oraz gruntów rolnych. Istnieje pilna potrzeba usunięcia szkód związanych 
z działalnością dzikich zwierząt w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej przedmiotowego wału 
 i likwidacji zagrożenia.

Termin realizacji:

Do czterech tygodni po podpisaniu umowy.