FORMULARZ  WYCENY  OFERTOWEJ

„Interwencyjna naprawa ubytków lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

w miejscowości Piski gmina Konstancin Jeziorna”

| lp | opis | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa (zł) | wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ręczne ścinanie krzaków ze zrebkowaniem pasem o dł. 80,0 m i szer.2,0 m Przyjęto: 160,0 m2 | m2 | 160 |  |  |
| 2 | Zakup i dowóz ziemi do zabudowy uszkodzeń wału rzeki Wisły na długości 80 m (utrudniony dojazd) Przyjęto: 12,0 m3 | m3 | 12,0 |  |  |
| 3 | Zdjęcie humusu ze skarpy odwodnej wału warstwą 0,10 m, na długości 80 m i szer. 8,0 m, ze składowaniem koronie i skarpach wału. 80,0 m * 8,0 m = 640,0 m2 Przyjęto: 640,0 m2 | m2 | 640,0 |  |  |
| 4 | Ręczna zabudowa ubytków lewostronnego wału rz. Wisły – punktowo na odcinku 80,0 m z zagęszczeniem Przyjęto: 12,0 m3 | m3 | 12,0 |  |  |
| 5 | Wyrównanie podłoża skarpy wału pod położenie siatki zabezpieczającej o wymiarach długość 80m, szerokość 8,0 m. 80,0 m * 8,0 m = 640,0 m2 Przyjęto: 640,0 m2 | m2 | 640,0 |  |  |
| 6 | Wykop w stopie wału rowka do zakotwienia siatki o wymiarach długość 10m, szerokość 0,4 m, głębokość 1,0 m, ze składowaniem urobku na koronie i skarpach wału. 80,0 m * 0,4 m *1,2 m 38,4 m3 Przyjęto: 38,4 m3 | m3 | 38,4 |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie skarpy wału poprzez położenie siatki stalowej ocynkowanej śr. 3,6 mm, wymiary oczek 40x40mm, długość 80,0 m i szerokość 8,0 m. 80,0 m * 8,0 m = 640,0 m2 Przyjęto: 640,0 m2 | m2 | 640,0 |  |  |
| 8 | Zasypywanie, z zagęszczeniem, w stopie wału rowka do zakotwienia siatki o wymiarach długość 80 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1,0m. 80,0 m * 0,4 m *1,2 m = 38,4 m3 Przyjęto: 38,4 m3 | m3 | 38,4 |  |  |
| 9 | Nasunięcie odspojonej warstwy humusu na umocnioną skarpę z wyrównaniem powierzchni skarpy, na długości 80 m i szer. 8,0 m. 80,0 m * 8,0 m = 640,0 m2 Przyjęto: 640,0 m2 | m2 | 640,0 |  |  |
| 10 | Obsiew mieszanką traw umocnioną skarpę wału, na długości 80 m i szer. 8,0 m. 80,0 m * 8,0 m = 640,0 m2 Przyjęto: 640,0 m2 | m2 | 640,0 |  |  |
| Wartość robót netto |  |
| Podatek VAT | 23% |  |
| Wartość robót brutto |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja prac: lewostronny p. powodziowy  wał rz. Wisły w rejonie wsi Piaski,

pow. piaseczyński, gm. Konstancin Jeziorna.

Opis prac w kolejności ich wykonywania;

- Prace przygotowawcze; wycięcie krzaków, zdjęcie darniny, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ca 0,10 m z odkładem do ponownego wykorzystania.

- Zabudowa istniejących wyrw i ubytków : rozkopanie wyrwy i przygotowanie do wypełnienia materiałem gruntowym konfekcjonowanym, wypełnienie wyrwy warstwami 40-50 cm z zagęszczeniem , wyrównanie powierzchni pod ułożenie siatki.

Wymagania dotyczące zagęszczenia:

grunty niespoiste (piaski grube, średnie i drobne)  ID min ≥0,50

grunty małospoiste i spoiste  : IS min ≥0,92 .

- Wykonanie wzdłuż stopy wału od strony odwodnej wąskoprzestrzennego wykopu gł. 1,2 m  dla potrzeb wgłębnego mocowania siatki zabezpieczającej.

- Instalacja siatki z drutu o śr. 3,6 mm oczko 40x40 mm w koszulce PE, siatka układana pasami na styk łączonymi na miejscu metodą przeplatania,  mocowanie siatki  w wykopie wzdłuż stopy wału oraz na skarpie   przy użyciu szpilek typu „U” dł. 0,5 m w ilości 3-4 szt/m2  , górna krawędź siatki ca.1,5-2,0 m od korony wału.

- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym warstwami 40-50 cm z zagęszczeniem

- Przykrycie siatki na skarpie ziemią urodzajną , gr. warstwy 10  cm

- Wyrównanie powierzchni skarpy ,obsiew trawą + nawożenie.

- Prace porządkowe

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami branżowymi, opisami w zakresie rzeczowym usług i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej. Po zakończeniu prac teren powinien być uprzątnięty, odpady wywiezione, a wygląd terenu przywrócony do stanu  uporządkowanego.

Nie wyklucza się występowania urządzeń podziemnych, dla których brak jest danych źródłowych lub nie zostały odnalezione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się na terenie prowadzenia prac, takich jak rurociągi, kable, ogrodzenia nieruchomości etc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych oraz za uszkodzenia ciągów komunikacyjnych ogrodzeń, nasadzeń drzew, wylotów drenarskich, słupków granicznych itp.

Jeżeli potencjalny wykonawca uzna, że w celu właściwej realizacji prac niezbędne jest wykonanie dodatkowych ( nie ujętych w niniejszym obmiarze czynności ) to ich koszty powinien uwzględnić  w ofercie cenowej w narzutach kosztów pośrednich.

Planowany termin realizacji prac - listopad 2021

ORGANIZACJA ROBÓT

Wykonawca we własnym zakresie zapewni  wszelki sprzęt i materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze robót (o ile wystąpi taka konieczność).

SPRZĘT I TRANSPORT !!!

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, maszyn i środków transportu, które nie spowodują uszkodzenia wału oraz niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zanieczyszczenia środowiska. Występujące niekorzystne połączenia komunikacyjne sprawiają, że dojazd maszyn  oraz transport sprzętu i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania  drogą lądową będzie utrudniony.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadania oraz materiały uznane przez Zamawiającego jako odpady stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować  zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 992 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania robót.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

UWAGA:

ZALECA SIĘ ABY ZŁOŻENIE OFERTY ZOSTAŁO POPRZEDZONE WIZJĄ TERENOWĄ W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.