Zał. nr 10a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Naprawa  uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudno”

Część 1: „Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa”

CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Przedmiotem zamówienia są prace p.n.: „Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa.”

Prace mają na celu usunięcie szkód powodziowych polegających na naprawie uszkodzonych ubezpieczeń skarp potoku. Po przejściu intensywnych opadów deszczu w lipcu 2021r. nastąpiło wezbranie wód  potoku Rudno. Podniesione stany wód spowodowały uszkodzenie istniejących ubezpieczeń z koszy siatkowo kamiennych oraz narzutu kamiennego, co powoduje podmywanie brzegów potoku stwarzając zagrożenie dla terenów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku.

Szczegółowy zakres obejmuje:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7˙m – 0,15 km,

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy – 900 m2,

- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0˙m – 900 m2,

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste – 0,03 ha,

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp , kategoria gruntu IV - prace ziemne związane z remontem ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych – 223 m3,

- Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, kategoria gruntu I-III- 600 m2,

- Obsiew skarp – 600 m2,

- Naprawa budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze o wymiarach (5,0x1,0x0,5m) i (5,0x1,5x0,5m) – 100 m3,

- Naprawa narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego – 50 m3,

- Odtworzenie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi˙20+20˙cm, grunt kategorii III – 100 m,

- Pełnienie nadzoru przyrodniczego – 1 szt.

W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych na terenie prowadzonych prac, jeśli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, żeremi, tam; utrudnieniem dostępu do schronień; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw; zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru lub osobę odpowiedzialną za wykonanie zamówienia ze strony Zamawiającego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie.

W ww. przypadku należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszających zakazów ochrony gatunkowej. Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Krakowie niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie)

Od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego.

W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszających zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.

Prace sprzętem mechanicznym należy wykonać z brzegów potoku.

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia i mapa orientacyjna.

W cenie oferty należy również ująć koszty:

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

Termin zakończenia prac: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Rękojmia: min. 36 m-cy.