Opis robót

- Zadanie

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudawa w km 14+250-16+400

CPV 45246400-7

- Lokalizacja

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem obejmują odcinek od mostu na ul. Poganów do mostu kolejowego w m. Zabierzów, gm. Zabierzów.

Odcinek przewidziany do realizacji przebiega przez  tereny zabudowane jak i użytki zielone.

- Wykonanie robót

- Naprawa, wykonanie opasek palowo-kiszkowych o średnicy 20+2x30cm,

- Zasyp wyrwy w prawym brzegu, zabudowa biologiczna  ubytków (wyrw) w brzegach cieku - faszynada

na rzekach nizinnych z dostarczeniem ziemi z lądu,

- Roboty ziemne  wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km  - załadunek - dowóz ziemi na

miejsce wyrwy, zakup ziemi, udrożnienie koryta.

- Drogi technologiczne:

  - nie zachodzi konieczność ich wykonania

-         Oferenci przed przystąpieniem do przetargu z obowiązani są do zapoznania się ze stanem

faktycznym w terenie.

- Sprzęt:

Należy stosować:  łopaty, ciągnik, przyczepa, samochód samowyładowczy,

koparka podsiębierna, spycharka, równiarka.

6.   Termin wykonania

- rozpoczęcie do 7 dniu od podpisania umowy,

- zakończenie do 14 dni od dnia podpisania umowy.