PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania pn.:

Zabezpieczenie lewej skarpy rzeki Małej Wisły 
w km 0+530 - 0+680 
w m. Bieruń – Czarnuchowice

październik 2021

# 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

# Zabezpieczenie lewej skarpy rzeki Małej Wisły w km 0+530 - 0+680 w m. Bieruń – Czarnuchowice

# 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno – użytkowy

m. Bieruń - Czarnuchowice, gm. Bieruń, pow. bieruńsko – lędziński, woj. śląskie.

# 3. Spis kodów CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia

Kod główny: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

# 4. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

44-100 Gliwice ul Sienkiewicza 2

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy: 
Marek Sygut, Anna Kapica, Magdalena Paruch.

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy

3. Spis kodów CPV dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

4. Nazwa i adres zamawiającego

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

1.4.3 Określenie wielskości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4. Mapa orientacyjna

5. Dokumentacja fotograficzna

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

Zabezpieczenie lewej skarpy rzeki Małej Wisły w km 0+530 - 0+680 w m. Bieruń- Czarnuchowice

## 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu uproszczonej dokumentacji projektowej i realizacji prac polegających na zabezpieczeniu wyrwy brzegowej na lewym brzegu rzeki Małej Wisły na długości 150 m w km 0+530 - 0+680, a w szczególności:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji,

- wykonanie przedmiaru robót,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu wyrwy brzegowej na lewym brzegu rzeki Małej Wisły w km 0+530 - 0+680 na długości 150 m.

Zakres planowanych prac winien uwzględniać:

- zakup ziemi,

- roboty ziemne z przewozem gruntu,

- wykonanie podwójnych opasek z kiszek faszynowych,

- formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami,

- zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego ubijakami mechanicznymi,

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie,

- wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu,

- humusowanie skarp z obsianiem – przesypanie narzutu kamiennego humusem wraz 
z obsiewem,

- wykonanie palisady z kołków lub słupków.

Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót na w/w odcinku lewego brzegu rzeki Małej Wisły winien wynikać z inwentaryzacji terenowej, pomiarów geodezyjnych. Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące 
(np. transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót podstawowych.
Zakres powyższych robót powinien uwzględniać ewentualne odszkodowania za szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót oraz inne nieprzewidziane koszty wynikłe 
w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie uwzględnione na etapie opracowania uproszczonej dokumentacji na wykonanie przedmiotowych prac. 
Nie przewiduje się rozszerzenia zakresu dokumentacji robót o roboty dodatkowe, których ewentualna konieczność może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, a które będą niezbędne do jego prawidłowego wykonania. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca przedmiotowe roboty wykona na własny koszt i we własnym zakresie w sposób umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy i załącznikami nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu (gwarancyjnych, finansowych itp.).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Na przedmiotowym odcinku lewego brzegu rzeki Małej Wisły w km 0+530 – 0+680 w wyniku erozji brzegowej stwierdzono powstanie wyrwy, której szerokość sięga od 5 do 10 m w głąb lądu. Zniszczenie brzegu nastąpiło w czasie przejścia wód powodziowych w maju 2019 r. Istniejąca wyrwa brzegowa ma charakter silnie erodujący.

W celu powstrzymania dalszej degradacji linii brzegowej należy przystąpić do prac odtworzeniowych.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Podstawowymi celami realizacji zadania są:

- powstrzymanie erozji brzegowej,

- przywrócenie przekroju właściwego koryta,

- zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej istniejącej zabudowy mieszkalnej, infrastruktury technicznej oraz terenów przyległych do koryta rzeki przed ich zniszczeniem.

Rozwiązanie powyższych zagadnień projektuje się przez:

- zabudowę powstałej wyrwy wraz z profilowaniem skarp w celu odtworzenia linii brzegowej,

- wykonanie ubezpieczeń brzegowych, wykonanie narzutu kamiennego.

### 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych

Przewidziana wyrwa do zabudowy występuje na długości wynoszącej ok. 150 m.  
Szerokość wyrwy sięga od 5 do 10 m w głąb lądu. Szczegółową kubaturę powstałej wyrwy należy ustalić na podstawie:

- wyników szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wyników badań i pomiarów własnych,

- wyników opracowań własnych.

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

Nie dotyczy.

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Nie dotyczy.

1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Nie dotyczy - Szczegółową kubaturę powstałej wyrwy należy ustalić we własnym zakresie.

# 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Termin końcowego odbioru zadania – do 9 miesięcy

- W terminie do 3 m-cy od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi uproszczoną dokumentację projektową zawierającą zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązania techniczne. Projekt musi zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgłoszenia.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane w ramach zamówienia prace na okres 60 miesięcy.

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Działanie wykonywane w ramach przedmiotowych prac mają na celu odtworzenie uszkodzonych fragmentów brzegu, zdegradowanych wskutek działania wód wezbraniowych. Podstawowym założeniem jest odbudowa uszkodzonego brzegu z wykorzystaniem materiałów naturalnych, co ma na celu zapewnić przywrócenie właściwego stanu koryta rzeki, gwarantującego minimalizacje zjawiska erozji bocznej.

Projekt Wykonawczy przed rozpoczęciem robót winien zostać dodatkowo uzgodniony 
z Inwestorem, oraz odebrany przez komisję powołaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Katowicach.

Dokumentacja projektowa:

Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zapewniającym realizację zamówienia. Jeżeli konieczność wykonania jakiegoś opracowania projektowego, opinii, ekspertyz, badań, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyniknie w toku realizacji zadania – wykonania takie obciążą Wykonawcę. Dokumentacja projektowa zawierać będzie kompletne części opisowe oraz rysunkowe i będzie wykonana w stopniu szczegółowości odpowiadającym celowi, jakiemu ma służyć.

Zakres i specyfika robót wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej służącej do realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania jw. na wykonanie robót remontowych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, obejmującej zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.), wraz z rozwiązaniami technicznymi planowanego zamierzenia na aktualnej mapie do celów projektowych

- złożenia ww. projektu w 2 egz. w formie papierowej oraz wersji cyfrowej zawierającej pliki pdf oraz ich wersje edytowalne (doc, xls, dwg, itp…),

- uzyskania niezbędnych uzgodnień, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami,

- sporządzenia przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. Rozporządzenia – 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenie kosztorysu uproszczonego na podstawie przedmiaru robót, który będzie podzielony na etapy do fakturowania. I etap – po zaakceptowanej przez Zamawiającego uproszczonej dokumentacji projektowej; II etap – bezpośrednio po bezusterkowym odbiorze wykonanych prac - 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa  zawierająca pliki pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia Specyfikacji Technicznych – Ogólnej i Szczegółowych zawierających wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą wykonywane 
w ramach zadania tytułowego - 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa  zawierająca pliki pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego przedmiotowego obiektu – 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki pdf oraz ich wersje jpg,

- wersje cyfrowe należy przekazać na fizycznym nośniku danych (na nośniku danych pendrive, dysk zewnętrzny).

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie ewentualne decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do rzetelnego wykonania objętych programem funkcjonalno-użytkowym prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
z wymaganiami aktualnych norm. Wykonawca w miarę postępu robót przedłoży  
do akceptacji certyfikaty i deklaracje zgodności na przewidziane do stosowania materiały.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych do zrealizowania zadania zawarte będą w Specyfikacjach Technicznych, które są zbiorem wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania tych robót, oceny prawidłowości ich wykonania oraz właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych.

##### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi materiałami będącymi w jego posiadaniu.

##### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie utrzymywać wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Realizacja robót budowlano – montażowych:

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- realizacji robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robót;

- zapewnienia sprawowania  nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

- sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji fotograficznej;

- przekazania zrealizowanego obiektu jego administratorowi protokołem kontroli opracowanym na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), który stwierdzi minimum dobry stan techniczny i stan niezagrażający bezpieczeństwu;

- sporządzenia operatu powykonawczego, którego zawartość zostanie ustalona przy współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Powyższy zakres robót winien być realizowany przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w zakresie robót budowlanych lub remontów wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych o tożsamej specyfice, w oparciu 
o obowiązujące przepisy w tym szczególnie przepisy Prawa Budowlanego.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Roboty zabezpieczające

Teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca zapewni prawidłowe utrzymanie i naprawę dróg dojazdowych oraz uzyska zezwolenie właścicieli dróg na transport i zajęcie pasa dojazdowego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) lub od właścicieli prywatnych. Koszty 
z tego tytułu obciążają Wykonawcę. Koszty szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach 
w związku z transportem materiałów, ponosił będzie Wykonawca robót.

Roboty wykończeniowe

Wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie wykonywania robót Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. W razie uszkodzenia obwałowania przeciwpowodziowego Wykonawca usunie szkodę na własny koszt .

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów zawartych 
w regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Prace wykonywać należy w sposób niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko. Wykonawca unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających np. z hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi oraz możliwością powstania pożaru w trakcie wykonywanych prac. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

##### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, takie jak gazociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pokryje szkody i straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia na gruntach sąsiednich. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje przyległy teren oraz przywróci go do stanu pierwotnego w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

##### Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie zewnętrznym sprzętu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich urzędów co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich  uszkodzonych nawierzchni.

##### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkich materiałów i urządzeń używanych w toku wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru (końcowego).

##### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp. W szczególności ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót remontowych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 
ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 963 
ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r., nr 86, poz. 579);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.);

- Ustawa z dnia dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  
(t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

- Mapa orientacyjna

- Dokumentacja fotograficzna