Załącznik nr 2e  do swz / Załącznik nr 1b do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

URZĄDZENIE DO SKANOWANIA WIZUALNEGO I  REJESTROWANIA RYB

Niemniejszy dokument stanowi szczegółowy opis systemu monitorowania migracji, o którym mowa w poz. 104 d.6 przedmiaru  Zadania GRODZISKO

- Minimalne wymagania techniczne oraz funkcjonalne  licznika przepływających ryb:

System działający w przepławce musi funkcjonować w oparciu o kład rejestracji wyposażony w skaner powalający na prace w wodzie o mętności dochodzącej do 9 NTU i o każdej porze doby oraz w podwodną komorę (tunel) z podwodną kamerą wysokiej rozdzielczości pracująca w świetle naturalnym, sztucznym białym i podczerwieni, pozwalająca na analizę zarejestrowanych danych. Wymagania dla systemu:

- rejestracja migracji ryb w obydwu kierunkach z równoczesnym rejestrowaniem obrazów (zdjęć, filmów) oraz sylwetki każdej ryby z możliwością obserwacji obrazu ryby płynącej w obydwy kierunkach, przy czym oprogramowanie musi eliminować z rejestrów czas, w którym w obszarze nie ma żadnej ryby,

- rejestrator z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem operacyjnym posiadanym przez Zamawiającego (Microsoft Windows 10)  zapewniający analizę  i prezentację danych ze skanera (rozkład wielkości, temperatur) ryby oraz analizę obrazu z układu fotograficznego,

- skaner o wymiarach pozwalających na swobodną migrację ryb z gatunku łosoś, troć,  pracujący w podczerwieni,

- konstrukcja skanera i rejestratora umożliwiająca samodzielną pracę i rejestrację migracji skanerem, zapisywane pliki danych muszą być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia,

- kamera podwodna rejestrująca obraz w świetle dziennym, sztucznym białym oraz podczerwonym z możliwością wyboru rejestracji fotograficznej: pojedyncze zdjęcia, film, możliwość udostępniania obrazu on-line,

- klasa ochronna obudowy rejestratora: IP 65,

- możliwość zdalnego (z sieci internetowej) wyboru sposobu rejestracji obrazu, obserwowania on-line, rejestracji i  przesyłania danych,

- moduł GSM, złącze światłowodowe z konwerterem/złącze RJ45,

- zasilanie systemu  z sieci 230 Volt z możliwością w przyszłości rozbudowy do zasilania z akumulatorów lub paneli fotowoltaicznych,

- pomiar temperatury wody z rejestracją danych,

- minimalny wymiar skanowanej ryby: 4 cm wysokości,

- skuteczna praca (dzień/noc) w środowisku o współczynniku mętności do 96 NTU,

- minimum dwa układy oświetlenia LED w tunelu fotograficznym,  zapewniajcie jednorodne oświetlenie,

- montaż systemu (kraty naprowadzające  ze stali ocynkowanej, zasilanie,  łączność)

- czas montażu/demontażu: do 4 godzin

- uruchomienie kompletnego systemu w miejscu realizacji robót

- na pracę urządzenia nie mogą w istotny sposób wpływać: wahania poziomu piętrzenia wody, zmętnienie wody (w zakresie spotykanym w ciekach naturalnych), turbulencja wody, zjawiska lodowe.

- wraz z urządzeniem należy dostarczyć i zamontować w komorze przepławki wyznaczonej do monitoringu ryb wszystkie niezbędne elementy mocujące urządzenie i naprowadzające ryby w światło skanera, a także służące do jego wyciągania w celu konserwacji.

- zapewnienie  ochrony przepięciowej urządzenia.

- Wykonawca zapewni możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania systemu przez okres równy okresowi gwarancji.

- Wraz z dostawą należy zapewnić szkolenie min. 2 pracowników zamawiającego  w zakresie obsługi urządzenia i obsługi systemu w tym gromadzenia i przetwarzania danych.

- Urządzenie po uruchomieniu, w miejscu wyznaczonym na przepławce, musi być gotowe do pracy. Niedopuszczalne jest by koniecznym było instalowanie dodatkowych podzespołów, elementów, oprogramowania itp. szczególnie za dodatkowa opłatą.

- Wymagane jest uruchomienie urządzenia (skanera) i przeprowadzenie prób technicznych (testów) poprawności pracy, zakończonych wynikiem pozytywnym i potwierdzonych podpisaniem protokołu. Wymagane jest aby w próbach technicznych potwierdzających poprawność działania uczestniczył Inspektor nadzoru lub inny przedstawiciel zamawiającego.

- Dla urządzeń muszą zostać dostarczone zamawiającemu następujące dokumenty (z prawem do korzystania z tych dokumentów):

  - dokumentacja (instrukcja) techniczna urządzenia wraz z opisem budowy, eksploatacji i zasad bezpieczeństwa,

  - dokumenty potwierdzające osiąganie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych) ich zgodności z parametrami wymienianymi w ust. 1

  - Karta gwarancyjna

  - innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.

- Szczegółowe warunki gwarancji

- wykonawca zobowiązany jest zagwarantować  minimum 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady. W ramach gwarancji zobowiązany jest do wykonania  co  najmniej 2 (w zależności od okresu zaoferowanej gwarancji) przeglądów gwarancyjnych w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesięcy;

- w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek (naprawy, serwisu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu przekazania informacji o wadach;

- w ramach procedury gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany dokonać naprawy lub wymiany urządzenia na nowe na własny koszt i ryzyko;

- w przypadku co najmniej trzykrotnej naprawy sprzętu lub w przypadku stwierdzenia wady ukrytej nienadającej się do naprawy Wykonawca w terminie 21 dni od daty przekazania reklamacji zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, pozbawiony wad, o parametrach nie gorszych niż określone w siwz;

- w przypadkach uzasadnionych technicznie, w szczególności w związku z koniecznością   sprowadzenia części lub wykonania części niestandarodowych, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad;

- okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad i usterek;

- wykonawca opowiada za wady również po okresie gwarancji, pod warunkiem zgłoszenia wady przed upływem  okresu gwarancji;

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt,  ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (wykonie zastępcze);

- w przypadku sprzeczności postanowień gwarancji udzielonej w karcie gwarancyjnej z dokumentacją przetargową, pierwszeństwo  mają postanowienia wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.