OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego Cedzyna”

## Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna wykonana zgodnie z opracowaną przez firmę Etrom, ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce uproszczoną dokumentacją techniczną pn.: „Naprawa dylatacji na zbiorniku wodnym Cedzyna”, na skarpie lewej odwodnej zapory czołowej, części nadwodnej w hm 0+00 – 2+50.

## W zakresie prac ujętych w w/w zadaniu wchodzi:

## • wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej płyt żelbetowych wraz z podbudową, stanowiących umocnienie skarpy odwodnej zapory czołowej,

## • reprofilację wskazanych w dokumentacji projektowej płyt żelbetowych przy zastosowaniu zapraw reprofilacyjnych PCC, stanowiących umocnienie skarpy odwodnej zapory czołowej,

## • wymianę dylatacji płyt żelbetowych wraz z reprofilacją płaszczyzn bocznych płyt żelbetowych przy zastosowaniu zapraw reprofilacyjnych PCC w części nadwodnej zapory czołowej.

## Powyższa dokumentacja obejmuje:

## - rysunki z rozwiązaniami technicznymi,

## - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

## - przedmiary robót, które mają charakter informacyjny,

## - część opisową.

## Wykonawca powinien w pierwszej kolejności wykonać prace na dylatacjach na styku z lustrem wody przy obniżonym piętrzeniu o ok. 0,5m.

## Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty (obowiązkowe).

## Z przeprowadzonej wizji należy sporządzić protokół (podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (1-szy dla Zamawiającego, 2-gi dla Wykonawcy). Kopię protokołu należy dołączyć do oferty, na potwierdzenie przeprowadzonej wizji w terenie. Zamawiający odrzuci ofertę, która złożona zostanie bez odbycia wizji lokalnej.

## W/w dokumentacja techniczna stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).

## Ewentualne szkody wynikłe z realizacji zamówienia  i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

## Odpady powstałe w czasie prowadzenia prac należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowody utylizacji przedmiotowych odpadów należy przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia odbioru końcowego.

## Przedmiot zamówienia należy wykonać na warunkach określonych w SWZ oraz zgodnie z:

- wzorem umowy,

- obowiązującymi przepisami BHP,

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”. Dokument dostępny na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych