## Opis Przedmiotu Zamówienia

w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych

na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu

Nadzór Wodny w Skierniewicach

Ogólna charakterystyka obiektu

„Naprawa wyrwy - rz. Rawka w km 36+610-36+670, L= 60 mb, gmina Miasto Skierniewice, 
powiat Miasto Skierniewice”

Rzeka Rawka jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Bzury. Całkowita jej długość wynosi ok. 116,196 km. Na terenie NW w Skierniewicach  rzeka Rawka płynie w części środkowej i swoim dolnym biegu w km 0+000-69+575. Przepływa przez gminy: Bolimów, Skierniewice, Miasto Skierniewice, Puszcza Mariańska, Nowy Kawęczyn. Szerokość dna rzeki wynosi od 10 do 18 m. 
Na obszarze NW w Skierniewicach jej numery JCWP to: RW200019272693 (Rawka od Białki do Korabiewki bez Korabiewki) i RW2000192726999 (Rawka od Korabiewki do ujścia).
Roboty będą wykonywane na terenie miasta Skierniewice  na odcinku rzeki Rawki w km 36+610-36+665 jej biegu.

1. Przedmiot zamówienia i rodzaj robót:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rawki – naprawa wyrwy:

- Dowóz ziemi w celu uzupełnienia ubytków gruntu (wyrwa) w skarpie rzeki jak roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

- Ręczne uzupełnienie dowiezioną ziemią wyrwy w skarpie rzeki z przerzutem i ubiciem warstwami jak ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m

- Zabezpieczenie wyrwy w skarpie rzeki materacami gabionowymi, długość zabezpieczenia 60 m x szerokość zabezpieczenia 3 m = powierzchnia materacy - 180 m2, grubość - 0,30 m, objętość zabezpieczenia = 54 m3 jak wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy

- Transport technologiczny materiałów związanych z wykonaniem zabezpieczenia z materacy gabionowych jak wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usługi

a) Organizacja prac

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

Termin zakończenia prac: do dnia ……………………..2022 r.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu robót dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu robót – zgodnie           z    zapisami zawartymi w umowie..

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót – zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych z eksploatacją tego obiektu.

c) Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące ochrony wód oraz postępowania z odpadami.

d) Warunki BHP

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

f) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:

Nie dotyczy.

i) Zagospodarowanie odpadów

Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach      i rozporządzeniami wykonawczymi.

Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

3. TABELA PRZEDMIARU PRAC

## UTRZYMANIE WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH

## NA TERENIE NADZORU WODNEGO W SKIERNIEWICACH

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 45244000-9 „Wodne roboty budowlane”

Kod 45246400-7 „Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Naprawa wyrwy - rz. Rawka; km 36+610-36+670, pow. Miasto Skierniewice

zakres robót - przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0205-04 OPZ | Dowóz ziemi w celu uzupełnienia ubytków gruntu (wyrwa) w skarpie rzeki jak roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lokalizacja: rz. Rawka w km 36+610+36+670 | m3 |  |  |
|  |  | 60 | m3 | 60,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,000 |
| 2 | KNR 2-01 0501-01 OPZ | Ręczne uzupełnienie dowiezioną ziemią wyrwy w skarpie rzeki z przerzutem i ubiciem warstwami jak ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odległość do 3 m lokalizacja: rz. Rawka w km 36+610+36+670 | m3 |  |  |
|  |  | 60 | m3 | 60,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,000 |
| 3 | KNNR 10 0408-01 OPZ | Zabezpieczenie wyrwy w skarpie rzeki materacami gabionowymi, długość zabezp 60 m x szer. zabezp 3m = powierzchnia materacy - 180 m2, grubość - 0,30 m, objętość zabezpieczenia = 54 m3 jak wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy lokalizacja: rz. Rawka w km 36+610+36+670 | m3 |  |  |
|  |  | 54 | m3 | 54,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54,00 |
| 4 | KNNR 10 0408-01 OPZ | Transport technologiczny materiałów związanych z wykonaniem zabezpieczenia z materacy gabionowych jak wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny lokalizacja: rz. Rawka w km 36+610+36+670 | m3 |  |  |
|  |  | 54 | m3 | 54,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54,00 |

4. Wytyczne wykonania prac

4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót: naprawa wyrwy – rz. Rawka

Dowóz ziemi w celu uzupełnienia ubytków gruntu (wyrwa) w skarpie rzeki jak roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

lokalizacja: rz. Rawka w km 36+610-36+670

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowcze.

2. Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót.

3. Przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład.

Sprzęt: wg potrzeb

4.2 Ręczne uzupełnienie dowiezioną ziemią wyrwy w skarpie rzeki z przerzutem i ubiciem warstwami jak ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m

lokalizacja: rz. Rawka w km 36+610-36+670

Wyszczególnienie robót:

1. Zasypanie wykopu ziemią leżącą obok z przerzutem na odległość do 3 m.

2. Wyrównanie zasypki warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi.

Sprzęt: wg potrzeb

4.3 Zabezpieczenie wyrwy w skarpie rzeki materacami gabionowymi, długość zabezpieczenia         60 m x szer. zabezp 3m = powierzchnia materacy - 180 m2, grubość - 0,30 m, objętość zabezpieczenia = 54 m3 jak wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy

lokalizacja: rz. Rawka km 36+610-36+670

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie siatki.

2. Założenie pomocniczego deskowania.

3. Ułożenie kamieni.

4. Zszycie siatki.

Sprzęt: wg potrzeb

4.4 Transport technologiczny materiałów związanych z wykonaniem zabezpieczenia z materacy gabionowych jak wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny

lokalizacja: rz. Rawka km 36+610-36+670

Wyszczególnienie robót:

Przewóz materiałów z miejsca składowania do miejsca wbudowania

Sprzęt: wg potrzeb

5. Opis sposobu odbioru końcowego usługi:

Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wymaganej zgodnie z zawartą umową.

Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w terminie zawartym w umowie.

6. Opis sposobu rozliczenia:

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru robót potwierdzającego wykonanie robót, zgodnie z warunkami umowy i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.