Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zbiornik Brzeźnica - naprawa betonów filarów jazów, w szczególności na ich koronach, naprawa spękanych powierzchni jazu stałego, murów przyczółków, murów niecki wypadowej jazu stałego, usunięcie ognisk korozji na elementach zamknięć , usunięcie roślin porastających elementy betonowe, w szczególności ekran betonowy zapory, gm. Tworóg, 
woj. śląskie

Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie remontu elementów zapory i jazu zbiornika Brzeźnica w gm. Tworóg.

Prace obejmują: uzupełnienie uszkodzonych tynków, wywóz na składowisko wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, materiałów pochodzących z prac (w tym gruzu), uszczelnienie rys 
za pomocą iniekcji ciśnieniowej, izolację przeciwwilgociową elementów betonowych jazu, wykonanie podestów do prac, usuniecie ognisk korozji na elementach zamknięć jazu oraz wymianę wypełnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami betonowymi skarpy odwodnej zapory.

Zakres rzeczowy zaplanowanych prac do wykonania w roku 2022, wynikający z obowiązku utrzymania wód i urządzeń, został opracowany w oparciu o:

- ustawę  Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami),

- ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),

- potrzebę wykonania prac remontowych elementów zapory i jazu zbiornika Brzeźnica 
w gm. Tworóg, ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu. Przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych ma na celu eliminację zjawiska degradacji materiałów konstrukcyjnych oraz nadania uszkodzonym elementom konstrukcji właściwych parametrów wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.

Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania wizji w terenie przed przystąpieniem Wykonawcy do przetargu. W tym celu Wykonawca powinien skontaktować się z Nadzorem Wodnym Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 284 06 66 lub 661 221 325, 
e-mail: nw-tarnowskiegory@wody.gov.pl.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane 
z transportem materiałów i sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu 
i porządku teren prac, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich 
w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

- Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Zbiornik został utworzony w wyniku spiętrzenia wód cieku Brzeźnica w km 1+240 i przegrodzenia doliny korpusem zapory ziemnej. Zbiornik jest zbiornikiem przepływowym. W korpusie zapory wykonana została budowla zrzutowa – jaz składający się z części stałej (przelew powodziowy) 
oraz z części ruchomej (dwa okna o świetle 2,0 x 2,0 m z zamknięciami zasuwowymi).

Mapa orientacyjna zbiornika Brzeźnica

Parametry zbiornika:

- powierzchnia zbiornika:				7,34 ha

- powierzchnia zbiornika przy NPP 248,5 m n.p.m.:	5,60 ha

- urządzenia piętrzące: zapora ziemna, budowla zrzutowa składająca się z betonowego przelewu stałego oraz z części ruchomej tj. dwóch okien o świetle 2,0 m x 2,0 m zamykanych zasuwami dwudzielnymi

- światło przelewu powodziowego stałego:		13,00 m

- światło upustu ruchomego:				2x 2,0 x 2,0 m

- długość zapory ziemnej:				56,00 m

- wysokość piętrzenia przy jazie:			3,25 (przy NPP=248,50m n.p.m.)

Przekroje jazu stałego i jazu ruchomego

Plan jazu stałego i jazu ruchomego

Charakterystyka zapory:

- długość zapory ziemnej: 	56,00 m

- szerokość korony: 		5,00 m

- rzędna korony zapory: 	249,69 m n.p.m.

- nachylenie skarp: 		odwodna (ubezpieczona płytami betonowymi) 1:3,

odpowietrzna (zadarniona): 1:2,5

Skarpa odwodna zapory

Charakterystyka jazu stałego:

- światło jazu stałego: 		13,00 m

- szerokość korony: 			1,55 m

- rzędna korony jazu stałego: 	248,49 m n.p.m.

- szerokość niecki wypadowej: 	14,00 m

- długość niecki wypadowej: 	9,00 m

- rzędna dna niecki: 			246,35 m n.p.m.

Przelew i prawy przyczółek jazu stałego

Ściana przelewu jazu stałego

Charakterystyka jazu ruchomego:

- światło jazu ruchomego: 					2x2,0 m

- rodzaj zamknięć jazu ruchomego: zasuwy dwudzielne typu JZD 4-2,0 z mechanizmami wyciągowymi 5MPR-ZD

- rzędna krawędzi górnej przy maksymalnym położeniu zasuw: 	248,50 m n.p.m.

- rzędna zmierzona krawędzi górnej zasuw: 			248,32 m n.p.m.

- rzędna piętrzenia przy max położeniu zasuw: 			248,50 m n.p.m.

- rzędna piętrzenia pomierzona: 				248,37 m n.p.m.

- wysokość piętrzenia przy NPP: różnica rzędnej MaxPP (tu MaxPP=NPP=248,50) i rzędnej zwierciadła wody dolnej, odpowiadającej przepływowi średniemu niskiemu (245,60): 2,90 m.

Filar jazu rozdzielajacego częśc stałą od ruchomej

Jaz ruchomy

Charakterystyka niecki wypadowej:

- szerokość niecki wypadowej: 	5,00 m

- długość niecki wypadowej: 	6,89 m

- rzędna dna niecki: 		245,05 m n.p.m.

- niecka zakończona gurtem betonowym szer. 1,00 m o rzędnej 245,32 m n.p.m.

- Zakres zamówienia.

Planowane prace polegać będą na:

- uzupełnieniu tynków tj.: skuciu tynków uszkodzonych, oczyszczeniu spoin i ich reprofilacji (124,7 m2);

- wywozie materiałów pochodzących z prac, w tym gruzu na składowisko (6 t);

- uszczelnieniu rys i spękań za pomocą iniekcji ciśnieniowej siłowej i uszczelniającej żywicami typu Webac 1403P, Webac 155, Purzin 25, Webac 1660 lub innych, o tych samych parametrach (100 m rys, 1000 otworów). Otwory, przez które będzie wykonywana iniekcja, należy wiercić wzdłuż rys, naprzemianlegle w rozstawie co 10-12 cm, na głębokość 20-30 cm;

- izolacji przeciwwilgociowej elementów betonowych jazu ze szlamów uszczelniających 
(338,4 m2);

- czyszczeniu strumieniowym, gruntowaniu, malowaniu farbami poliwinylowymi chemoodpornymi elementów stalowych zamknięć jazu części ruchomej (20 m2);

- usunięciu uszkodzonego wypełnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami betonowymi skarpy odwodnej zapory i wypełnieniu szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym 
(350 m).

Wszystkie roboty będą wykonywane zgodnie z indywidualnym przedmiarem. 
Nie przewiduje się wykonywania zaplecza budowy dla ww. prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne realizowanych robót, okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru końcowego prac.

- Warunki realizacji robót.

Wykonawca winien dostosować sprzęt do parametrów budowli, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi  i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Termin realizacji prac:

- rozpoczęcie prac – 01.08.2022 r.

- zakończenie prac – 30.09.2022 r.