Zał. nr 10f do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Naprawa śluz wałowych - prawy wał Wisły, msc. Smolice, gm. Zator”

Kod CPV: 45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na dwóch śluzach wałowych nr 3 i nr 5 zlokalizowanych w prawym wale rzeki Wisły w km 0+000-4+240 w msc. Smolice, gm. Zator, pow. oświęcimski.

Wał znajduje się w administracji i utrzymaniu PGW WP ZZ w Krakowie NW Oświęcim.

Wykonanie prac ma za zadanie utrzymanie w dobrym stanie technicznym śluz wałowych.

Śluza nr 5

Prace będą polegać na naprawie przyczółka wylotowego za pomocą zaprawy naprawczej PCC wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi, wykonaniu nowej klapy zwrotnej, wykonaniu schodów skarpowych i ubezpieczeń płytami ażurowymi na wylocie śluzy.

Szczegółowy zakres prac będzie obejmował:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem,

- Skucie skorodowanego betonu do głębokości 5 cm na wylocie przepustu,

- Czyszczenie powierzchni betonowych,

- Odtworzenie powierzchni betonu systemową zaprawą naprawczą typu PCC zbrojoną włóknami polipropynelowymi wraz z reprofilacją (wylot)

- Hydrofobizacja powierzchni betonowych (wlot i wylot) – dwukrotnie

- Demontaż metalowej klapy zwrotnej,  montaż klapy zwrotnej - metalowej o wym. 75 x 80 cm  - grubość blachy 8-10 mm,

- Wykop pod schody i ubezpieczenia oraz profilowanie i plantowanie skarp - na długości 15 m od przyczółka wylotowego na obu skarpach

- Wykonanie schodów typu Sch-1 (szerokość 0,75 m) na skarpie od strony wylotu; grunty mieneralne spoiste

- Wypełnienie systemową zaprawą naprawczą typu PCC zbrojoną włóknami polipropynelowymi ubytków w przewodzie śluzy,

- Rozbiórka elementów betonowych wraz z wywiezieniem gruzu na wysypisko,

- Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, nasypy,

- Wykonanie podsypek, grubość 10·cm - pospółka lub piasek - pod płyty,

- Wykonanie ubezpieczenia ażurowymi płytami betonowymi, płyty 90x60x10·cm - skarpy rowu i dno  - ułożenie wraz ze zastabilizowaniem płyt kołkami drewnianymi 4 szt./płytę (średnica kołków 4-6 cm, głębokość wbicia 0,8 m),

- Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m,

- Wykonanie kraty zabezpieczającej na wlocie wraz z zamykaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym

Śluza nr 3

Prace będą polegać na naprawie przyczółka wylotowego za pomocą zaprawy naprawczej PCC wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi oraz częściowym odtworzeniem skrzydełek bocznych oraz antykorozyjnym zabezpieczeniu klapy śluzy.

Szczegółowy zakres prac będzie obejmował:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem,

- Skucie skorodowanego betonu do głębokości 5-10 cm na wylocie przepustu,

- Czyszczenie powierzchni betonowych, pionowych,

- Naprawa przyczółka wylotowego i skrzydełek bocznych oraz uzupełnienie ubytków w rejonie schodów - systemowa zaprawa naprawcza typu PCC zbrojona włóknami polipropylenowymi. Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków), gr. 5-10 cm wraz z odtworzeniem części skrzydełek bocznych,

- Hydrofobizacja powierzchni betonowych (wlot i wylot) – dwukrotnie,

- Wypełnienie systemową zaprawą naprawczą typu PCC zbrojoną włóknami polipropylenowymi ubytków w przewodzie śluzy,

- Zabezpieczenie antykorozyjne klapy zwrotnej obustronnie.

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy oraz mapa orientacyjna stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

W cenie oferty należy również ująć koszty:

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- w razie potrzeby koszt nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

Termin zakończenia prac do 60 dni od dnia podpisania umowy.