Zał. nr 10e do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Zasyp wyrw i naprawa ubezpieczeń potoku Brzeźnickiego w 10+600-10+800 msc. Marcyporęba, gm. Brzeźnica.”

CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na potoku Brzeźnickim będącym w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 10+600-10+800 zlokalizowany jest na terenie miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki.

Prace na tym odcinku będą polegały na usunięciu przetamowań oraz zatorów w dnie powstałych z gałęzi i żwiru. Pozyskany urobek należy wbudować w skarpy potoku w miejscach osunięć lub pod odtworzenie narzutu. Roboty ziemne obejmują zasyp wyrw poprzez uzupełnienie ziemią podmytej skarpy. Uzupełnieniu narzutu kamiennego luzem i odtworzeniu narzutu kamiennego oraz zasypie wyrw brzegowych materiałem kamiennym typu ciężkiego hydrotechnicznego .

Rozmycia skarp i zniszczenie narzutu nastąpiło w miejscach silnego meandrowania potoku, na brzegach wklęsłych. Odtworzenie narzutu kamiennego jest wskazane w dwóch miejscach w ilości 35 m3 i 70 m3.  Do odtworzenia narzutu kamiennego oraz jego uzupełnienia będzie użyty kamień hydrotechniczny frakcji 0,5-1 m.

Prace spowodują poprawę swobodnego spływu wód i zahamują dalszą erozję koryta potoku na tym odcinku.

Szczegółowy zakres obejmuje:

- Ręczne wycinka zakrzaczeń (krzaki i podszycia gęste) – 0,05 ha,

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziem w nasyp, kategoria gruntu IV – usunięcie przetamowań w dnie potoku wraz z kształtowaniem koryta potoku – 130 m3,

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziem w nasyp, kategoria gruntu IV – usunięcie zatorów w dnie potoku (gałęzie, śmieci) – 13 m3,

- Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3.0-10.0 m, grunt kategorii III-IV spycharka 55 kW (75KM) – uzupełnienie podmytej skarpy potoku, ziemia wraz z kosztami jej zakupu – 420 m3,

- Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 15 cm – 210 m2,

- Odtworzenie narzutu kamiennego luzem, wyładunek ręczny, narzut nadwodny licowany z kamienia ciężkiego hydrotechnicznego ( 2 wyrwy na długości 20 m i 40 m) – 105 m2,

Wymagania dotyczące kamienia:

Stosowany kamień na umocnienie skarpy potoku powinien odpowiadać następującym wymaganiom oraz spełniać wymogi określone w normach, a w szczególności musi być hydrotechniczny i atestowany:

- kamień sortowany nie przekraczający krańcowych wymiarów między 0,5 m -1 m,

- kamień powinien posiadać ciężar objętościowy 17,0 – 30,0 kN/m3, nie posiadać spękań i winien  być odporny na działanie czynników atmosferycznych,

- kamień powinien pochodzić ze skał twardych, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie (nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknąć i rozsypywać się) oraz nie może wchodzić w reakcję z wodą;

- kamień powinien być odporny na działanie mrozu;

- kamień łamany może być transportowany, dowolnymi środkami transportu, nie powodującymi naruszenia struktury materiału, jego uszkodzenia oraz zmiany parametrów.

Wykonanie narzutu  kamiennego:

a). wyładunek kamienia na budowę mechaniczny koparką lub ręczny,

b).wyprofilowanie i wyrównanie ręczne umacnianych skarp i dna potoku,

c). narzut kamienny należy wykonywać warstwami,

d). narzut należy wyrównać oraz zaklinować.

Wyściółka faszynowa (gr. 15 cm pod narzut):

Po wykonaniu robót ziemnych, na wyrównanym podłożu należy rozścielić warstwę faszyny leśnej o grubości 15 cm.

Szczegółowy zakres prac określa kalkulacja ofertowa, mapa orientacyjna stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

Prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym zapewnionym ze strony Zamawiającego.

Uwaga: Organizacja robót oraz dojazd i dostarczenie sprzętu oraz materiału na miejsce, leży po stronie Wykonawcy. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie.

W cenie oferty należy również ująć koszty:

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

Termin zakończenia prac: do 60 dni od podpisania umowy