Zał. nr 10c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Naprawa ubezpieczeń istniejącego stopnia wraz z zabezpieczeniem skarp pot. Płazanka w km 10+140-10+240”

Kod CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Przedmiotem zamówienia są roboty, które będą realizowane przy stopniu zlokalizowanym w km 10+140-10+240 potoku Płazanka w msc. Płaza, gm. Chrzanów.

Prace będą polegały na naprawie stopnia poprzez uzupełnienie jego konstrukcji kamieniami i zaprawą hydrotechniczną. Wypad stopnia zostanie ubezpieczony narzutem kamiennym na długości 12 m na skarpach i w dnie, zakończony palisadą w dnie potoku na końcu wypadu. Należy zastosować kamień ciężki o frakcji 500-1000 mm, układany na warstwie wyściółki faszynowej o grubości 15 cm. Na prawym brzegu potoku, poniżej stopnia, należy zabudować wyrwę narzutem kamiennym z kamienia ciężkiego o frakcji 500-1000 mm. Powyżej stopnia, u podnóża skarpy zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym, należy wykonać na długości 20 m odtworzenie budowli siatkowo-kamiennych, które stanowią gabion i zabudowane na nim dwie warstwy koszy siatkowo-kamiennych. Na lewym brzegu należy wykonać naprawę kosza siatkowo-kamiennego, który jest rozpleciony i wymaga uzupełnienia kamienia. W dnie potoku konieczne jest usunięcie zatorów i nanosów, powodujących przewężenie koryta wraz z zabudową urobku w skarpy potoku poniżej stopnia. Ponadto, potok na całym odcinku wykonywanych robót wymaga wcześniejszego wykoszenia. Ze względu na utrudniony dostęp do potoku, przy realizacji zadnia zachodzi konieczność wjazdu sprzętem mechanicznym do koryta. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego.

Prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym ze strony Zamawiającego.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy,

- Naprawa budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze                o wymiarach  (3,0x1,0x0,5m),

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III - usunięcie zatorów w dnie - nanos z wbudowaniem w skarpy,

- Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, kategoria gruntu I-III

- Wykopy pod narzut kamienny oraz pod ubezpieczenia siatkowo-kamienne - kategoria gruntu III-IV,

- Uzupełnienie kamieniami i  zaprawą hydrotechniczną stopnia - wysokość stopnia 1,5 m

- Wykonanie palisady drewnianej w dnie potoku, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii III

- Zabudowa wyrw w skarpach i w dnie  potoku poniżej stopnia,  przez wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek ręczny, kamień ciężki frakcja 500-1000 mm, na skarpach ułożony na wyściółce faszynowej leśnej

- Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 15·cm

- Odtworzenie budowli - gabionów stalowych, z elementów o wymiarach 3,0x1,5x1,2·m na długości 20 m

- Odtworzenie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze podwójne o wymiarach  (5,0x1,5x0,5m, 5,0x1,0x0,5m) na długości 20 m

Szczegółowy zakres prac określa kalkulacja ofertowa oraz mapa orientacyjna stanowiące załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje odcinek potoku o utrudnionym dostępie. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie przed złożeniem oferty.

W cenie oferty należy również ująć koszty:

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

Termin zakończenia prac do 60 dni od dnia podpisania umowy.