Zał. nr 10b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Naprawa ubezpieczeń - potok Regulka w km 6+500-7+700; 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice, gm. Alwernia”

CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Przedmiotem zamówienia są prace p.n.: „Naprawa ubezpieczeń - potok Regulka w km 6+500-7+700; 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice, gm. Alwernia.”

Prace mają na celu udrożnienie koryta potoku Regulka, naprawę uszkodzonych  ubezpieczeń na skarpach i w dnie potoku oraz zasyp wyrw. Podniesione stany wód spowodowały uszkodzenie istniejących ubezpieczeń z płyt ażurowych. Powalone drzewa, naniesione gałęzie, śmieci oraz elementy betonowe tworzą zatory, które spowodowały podmywanie brzegów potoku. Przeprowadzenie prac spowoduje przywrócenie swobodnego spływu wód oraz poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów przyległych.

Szczegółowy zakres obejmuje:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy  wraz z wygrabieniem – 37 600 m2,

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste wraz ze zrębkowaniem gałęzi i rozplantowaniem – 0,14 ha,

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – 1 200 m2,

- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp , kategoria gruntu III – oczyszczenie płyt typu Krata z nanosów – 135 m3,

- Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40m3, grunt kategorii I-III - przewiezienie ziemi pozyskanej z oczyszczenia płyt i zasypanie wyrwy w skarpie potoku, ukształtowanie skarpy potoku – 135 m3,

- Roboty ziemne, usunięcie zatorów, przetamowań - powalone drzewa w korycie potoku, przetamowania z gałęzi i śmieci, elementy betonowe (pocięcie drzew i złożenie na skarpie potoku, utylizacja śmieci, zrębkowanie gałęzi wraz z rozplantowaniem) – 100 m3,

- Naprawa ubezpieczeń z płyt ażurowych typu "Krata", płyty 90x60x10cm, wraz z ponownym uformowaniem skarpy potoku oraz przymocowaniem płyt 4 paliki/płytę – 10 m2,

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia i mapa orientacyjna. Prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym ze strony Zamawiającego.

W cenie oferty należy również ująć koszty:

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

Termin zakończenia prac: do 60 dni od dnia podpisania umowy