SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKl i POTOKI GÓRSKIE

"Zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Bukowiec w km 2+300 – 2+450 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa"

Maj 2022r.

SPIS ZAWARTOSCI:

1.   Cześć ogólna……………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Nazwa zamówienia………………………………………………………………………………………3

1.2.Inwestor……………………………………………………………………………………………...……3

1.3.Projektant………………………………………………………………………………………………… 3

2. Przedmiot i zakres robót…………………………………………………………………………………  3

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących…………………………………………    3

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane ……………………………   3

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych……………………………………. 4

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu………………………………… 4

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrola jakości…………….. 4

8.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót……………………….5

9.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy. ……………………………………  5

10.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych………………………………………………5

10.1. Prace wstępne………………………………………………………………………………………… 6

10.2.Przygotowaniepodłoża ………………………………………………………………………………  6

10.3.Sposób wykonania. ……………………………………………………………………………………6

10.4.Sposób wykończenia ……………………………………………………………………………… … 7

10.5.Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń…………………  7

10.6.Tolerancje wymiarowe ………………………………………………………………………………   7

10.7.Wymagań specjalnych ......................………………………………………………………………  7

10.8.Wmagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych. ……...……………7

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót. ……………………………………………  8

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót………………………………………………… 8

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących…………………………   8

14. Dokumenty odniesienia ………………………………………………………………………………  8

1. Cześć ogólna

  - Nazwa zamówienia

"Zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Bukowiec w km 2+300 – 2+450 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa"

1.2. Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

1.3. Projektant.

W ramach obowiązków służbowych pracownik Nadzoru Wodnego Nowy Sącz  
Ewa Zbozień -Kossowska

2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Bukowiec w km 2+300-2+450.

Zakres robót obejmuje w szczególności :

- udrożnienie koryta

- zasyp wyrw kamieniem naturalnym w dnie

- zasyp wyrw brzegowych kamieniem naturalnym

- wykonanie palisady drewnianej o śr. 12-15 cm, dł. 150 cm

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy, tymczasowe drogi dojazdowe (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, itp.), ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, usunięcie urobku poza teren wykonywanych robót, dokumentację fotograficzną wykonywanych robót (zdjęcia przed i po wykonaniu zadania)

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg Części 1, pkt. 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi  odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

- ochrona środowiska

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.1.11  Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu

robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

nie dotyczy

- zabezpieczenie dojazdów

wg Części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Dojazd drogą powiatową wzdłuż koryta oraz drogami gminnymi ogólnodostępnymi. Zapewnienie dojazdu do miejsca wykonywanych robót po gruntach prywatnych leży w gestii wykonawcy.

Uwaga:

- Ograniczenia w tonażu na drogach publicznych – nie obowiązują dla Polskich Wód i wykonawców działających na ich zlecenie.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zmiany organizacji ruchu z administratorem drogi w przypadku konieczności czasowego zajęcia pasa drogi przez sprzęt i samochody wykonawcy.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania będą składowane w bliskim sąsiedztwie robót lub dowożone na bieżąco.

- najbliższe dostępne media

nie dotyczy

- informacja o uzbrojeniu terenu.

W obrębie wskazanego odcinka istnieją przynajmniej dwa wyloty wód z systemów drenarskich na prawym brzegu – konieczne ich zachowanie i obudowa przy wykonywaniu zasypów wyrw.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać sprawdzenia istnienia możliwych innych sieci uzbrojenia.

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

Część 1, pkt. 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania.

pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i wyrobów.

Część 3, pkt. 3.6.      Materiały

pkt. 3.7.      Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 3.8.      Transport i warunki dostawy,

pkt. 3.9.      Kontrola jakości.

pkt. 3.17.2  Normy

Część 4, pkt. 4.6.      Materiały

pkt. 4.7.      Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 4.8.      Transport i warunki dostawy,

pkt. 4.9.      Kontrola jakości.

pkt. 4.17.2  Normy

- Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nieujętych w „ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie”:

- materiał

b.1. elementy drewniane

- zastosowanie

b.1. do wykonania palisady drewnianej

- dane techniczne materiału:

b.1. pale drewniane ø 12-15 cm, dł. 150 cm

- sposób transportu

b.1. samochodem transportowym

- sposób składowania

b.1. Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- sposób magazynowania

b.1. Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- zużycie materiałów

b.1. pale drewniane 4 progi z palisady złożonej z pali drewnianych o śr. 12-15 cm i dł. ok. 150cm  o łącznej długości 1,6 mb

- czas przydatności do użycia

nie dotyczy

- przeciwwskazania

nie dotyczy

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

- Cześć 1, pkt. 1.2.9. Urządzenia pomocnicze

- Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

- Część 3, pkt. 3.10 Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

- Cześć 4, pkt. 4.10.  Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.

- Cześć 2, pkt. 2.8.3.    Transport ukopanego gruntu.

- Część 3, pkt. 3.11.     Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy

- Cześć 4, pkt. 4.11.     Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1,  pkt. 1.1.6. Zasady prowadzenia robót.

pkt. 1.1.7. Zasady prowadzenia dziennika.

pkt. 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.

- Część 2, pkt. 2.8. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu.

- Część 3, pkt. 3.12 Wymagania dotyczące wykonania robót

- Część 4, pkt. 4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót.

10.1. Prace wstępne

    - Roboty przygotowawcze

Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

10.2. Przygotowanie podłoża

Zgodnie z Częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:

- pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

- pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

10.3. Sposób wykonania

    - Roboty ziemne i rozbiórkowe

10.3.1.1. Udrożnienie koryta koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV wg Części.2 ST, pkt. 2.8.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami.

10.3.2 Roboty budowlane

10.3.2.1. Wykonanie narzutu kamiennego na skarpach; wykonanie narzutu kamiennego jako podparcie progów w formie bystrza -  Cz. 4, pkt 4.12 - Wymagania dotyczące  wykonania robót.

10.3.2.2. Wykonanie palisady drewnianej złożonej z pali drewnianych o śr. 12-15 cm i dł. ok. 150cm  o łącznej długości 1,6 mb - wg Części 3 ST, pkt.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót

10.4. Sposób wykończenia

    - Plantowanie terenu

      - wyrównywanie terenu, plantowanie, uporządkowanie – wg Części 2 ST pkt. 2.13 Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe.

  - Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

    - Wykonanie opaski w formie narzutu

•  wg Części 4, pkt. 4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

10.5.2.		Uzupełnienie narzutu w dnie

•  wg Części 4, pkt. 4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót.

  - Tolerancje wymiarowe

    - Dla robót ziemnych należy przyjąć

- wg Części 2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów.

- wg Części 2, pkt. 2.10.8. Dokładność wykonania nasypów.

    - Dla wykonania elementów betonowych

- wg Części.6, pkt. 6.15 Odbiory robót,  6.17.2. Normy

    - Dla wykonania narzutu kamiennego, okładzinowego

- Części 4, pkt. 4.15  Odbiory robót.

    - Dla wykonania palisady drewnianej

- wg Części 3, pkt. 3.15  Odbiory robót.

10.7.	Wymagania specjalne

W okresach 01 I – 15 VIII należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie 	wody w związku z ochroną gatunkową ryb i płazów.

10.8.	Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

    - Roboty ziemne - wg Części 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

11.       Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru  robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

- Część 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych

pkt. 1.1.9. Przekazanie wykonanego obiektu użytkownikowi

- Część 2, pkt. 2.14. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.15. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy)

- Część 3, pkt 3.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 3.15. Odbiory robót.

- Część 4, pkt. 4.13.  Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.15.  Odbiory robót

12. 	Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót 	 	budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

•	Część 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

•	Część 2, pkt. 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.

•	Cześć 3, pkt. 3.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

•	Część 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

13. 	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z warunkami w Część 1, pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac      	towarzyszących.

14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt. 1.4.   Przepisy związane

- Część 2, pkt. 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

PN-B-06050:1999     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- Część 3, pkt. 3.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Część 4, pkt. 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.

PN-60/B-11104	 Materiały kamienne.

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień okładzinowy