Załącznik nr 5 do SWZ

Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót utrzymaniowych na zadaniu:

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka:

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki

- WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja dotyczy:

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka:

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej

- Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki

kod CPV: 45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy wykonawstwie:

- konserwacja rzek, prace zabezpieczające

Przedmiotem niniejszych STWiORB jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących konserwacji cieków oraz odbioru prac, w celu przywrócenia dobrego stanu technicznego oraz zapewnienia swobodnego przepływu wód w korytach w sposób minimalizujący negatywny wpływ prowadzonych prac na środowisko. Standardy zawierają podstawowe ustalenia i kryteria oceny wykonania prac w zakresie udrożnienia cieków i kanałów również na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych. STWiORB stanowią podstawę do opracowania dokumentów przetargowych, realizacji i odbioru prac.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne wspólne dla prac konserwacyjnych na ciekach, takich jak:

- ręczne wykoszenie roślinności ze skarp rzeki

- wygrabienie i wywóz wykoszonej roślinności z terenów zabudowanych

- ręczne usunięcie krzaków i drzew

- wywóz usuniętych krzaków z zagospodarowaniem we własnym zakresie lub zrębkowanie

- likwidacja zatorów i przetamowań z gałęzi ziemi i innych nieczystości

- naprawa ubezpieczeń koryta i zabudowa wyrw brzegowych.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty przygotowawcze:

- ręczne wykoszenie roślinności ze skarp rzeki

- wygrabienie i wywóz wykoszonej roślinności z terenów zabudowanych

- ręczne usunięcie krzaków i drzew

- wywóz usuniętych krzaków z zagospodarowaniem we własnym zakresie lub zrębkowanie

- likwidacja zatorów i przetamowań z gałęzi ziemi i innych nieczystości

Roboty ziemne

- mechaniczne odmulenie cieków, w tym usunięcie zamuliska

- mechaniczne przycięcie stopy oraz nawisów skarp obustronnie

- mechaniczne oczyszczenie (hakowanie) roślinności z dna rzeki;

- ręczne przycięcie stopy skarp

- mechaniczne lub ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z odmulenia

- ręczne usuwanie namułu z cieków

- oczyszczenie z namułu przepustów i pod mostem

- zasypanie wyrwy w skarpie rzeki z zagęszczeniem i uformowaniem skarpy;

Roboty konserwacyjno-zabezpieczające

- wykonanie brzegosłonu płaskiego;

- zabezpieczenie stopy skarpy opaską z kiszek faszynowych;

- ubezpieczenie skarpy w miejscu zasypanych wyrw narzutem kamiennym w płotkach z kiszek faszynowych na włókninie;

- remont konstrukcji betonowych i żelbetowych uszkodzonej zastawki;

- remont umocnień z płyt betonowych (chodnikowych);

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i malowanie elementów metalowych;

Roboty wykończeniowe

- obsiew plantówek mieszanką traw

- obsadzenie skarpy w miejscu zasypanej wyrwy żywokołami;

- naprawa skarp przez darniowanie na płask;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

- odwóz zanieczyszczeń na miejsce utylizacji;

Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty objęte Specyfikacją Techniczną winny być realizowane zgodnie z:

- normami,

- wytycznymi prowadzenia i odbioru robót,

- warunkami BHP.

- SPRZĘT I MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT

Wymagania ogólne

Sprzęt wykorzystany na budowie winien zapewnić:

- wykonanie planowanych robót,

- odpowiednią jakość robót,

- bezpieczeństwo i zdrowie obsługi.

Do wykonywania prac może być wykorzystany:

- sprzęt ręczny (kosa, kosa spalinowa, grabie, hak, łopata, szpadel, widły, dobnie, młoty stalowe, ubijaki, młotki, kilofy, łomy, przecinaki, pędzle),

- sprzęt mechaniczny (koparko – odmularka, koparka krocząca, koparka lub ciągnik z głowicą tnącą, ciągnik z kosiarką na wysięgniku, ciągnik z przyczepą, spycharka, kosiarka rotacyjna lub bijakowa, kosiarka samojezdna, młoty pneumatyczne, hydrauliczne, zagęszczarka).

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszelkie kwalifikacje (jeśli są wymagane prawem) do obsługi sprzętu, prowadzenia pojazdów i wykonywania prac, jak również być przeszkoleni 
w zakresie BHP obejmującym wykonywane prace.

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie specjalistycznego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i na środowisko tj.:

- używany sprzęt powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne i posiadać stosowne certyfikaty i atesty umożliwiające dopuszczenie ich do użytku ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska. Sprzęt ten powinien posiadać aktualne przeglądy techniczne, być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w Standardach i przedmiarze;

- prace maszyn i urządzeń należy zorganizować w taki sposób, aby w wypadku awarii zanieczyszczenia nie przedostały się do wód, a zanieczyszczenia gleby dały się szybko 
i trwale usunąć;

- należy tak zorganizować prace aby obsługa bieżąca maszyn i urządzeń nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska zarówno w rejonie prowadzonych prac i poza jego terenem;

- wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza terenem prowadzonych prac, 
w miejscach do tego przeznaczonych. Paliwa, smary, oleje nie powinny być przechowywane na terenie prowadzonych prac;

- prace powinny być – w miarę możliwości - przeprowadzane bez użycia maszyn ciężkich, szczególnie w strefach wrażliwych lub w momentach newralgicznych z punktu widzenia biologicznych cykli gatunków flory i fauny w obszarach objętych działaniem.

Użyte materiały powinny być odpowiedniej jakości zapewniającej osiągnięcie zamierzonych efektów ich zastosowania, powinny posiadać odpowiednie atesty, świadectwa kwalifikacji itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów:

Faszyna wiklinowa świeża – mająca pełną giętkość i zdolność wypuszczania pędów i korzeni lub sucha - faszyna z pędów, które dają się wyginać i nadają się do prac,

Faszyna leśna – powinna być świeża i posiadać cechy elastyczności,

Nasiona traw – powinny posiadać odpowiednią zdolność kiełkowania (świadectwo kwalifikacji).

Kamień - Kamień do wykonania narzutu winien być niezwietrzały i odporny na działanie wody i mrozu oraz odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Mogą to być : granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymałość na ściskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodporność w cyklach co najmniej 21-25, ścieralność na tarczy Boechemego 0,25-05,nasiąkliwość wodą 0,5 % - 12%. Kamień powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. Kamień łamany winien posiadać wymiar 300 – 500 mm (ostateczny wymiar należy ustalić z nadzorem na etapie wykonwstwa). W kamieniu łamanym dopuszcza się zawartość do 5 % brył większych i do 5 % brył mniejszych od wymiarów określonych wyżej.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z umową 
i przedmiarem, a także STWiORB i poleceniami osoby nadzorującej. W czasie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku konieczności wejścia na działki leżące przy korycie cieku, a będące własnością osób trzecich Wykonawca prac ma obowiązek uzyskania zgody właściciela działki na wejście. Uzgodnienie zawarte pomiędzy właścicielem działki 
i Wykonawcą prac nie będzie obciążać finansowo Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace w sposób nie powodujący lub co najmniej minimalizujący szkody w obrębie prowadzonych prac. Roboty objęte dokumentacją techniczną winny być realizowane zgodnie 
z normami, warunkami technicznymi, przepisami BHP, wiedzą techniczną.

Warunki przystąpienia do robót

- sprzyjające warunki atmosferyczne,

- gotowość sprzętowa i osobowa Wykonawcy.

Normy związane z realizacją robót ziemnych

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy symbole, określenia.

BN-83/8836-02Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych - budownictwo 
w dziedzinie gospodarki wodnej.

3.1. 	Wykaszanie i wygrabianie porostów ze skarp i dna cieku, usuwanie kożucha roślin pływających, wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie), usuwanie zatorów, usuwanie drzew i zakrzaczeń, brzegosłon płaski, narzut kamienny,

3.1.1. 	Wykaszanie porostów

Koszenie porostów ze skarp cieku należy przeprowadzić na wysokości 5 – 8 cm od poziomu   gruntu w zależności od sytuacji terenowej. Podstawowy zakres koszenia obejmuje skarpę oraz pas terenu o szerokości min. 1,0 m od górnej krawędzi skarpy (szczegółowy zakres prac zostanie określony w przedmiarze). Koszenie ręczne porostu z dna cieku należy przeprowadzić jak najbliżej dna, przy możliwie najniższym poziomie lustra wody. W przypadku, gdy możliwe jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu wykoszenie przeprowadzić spod wody jak najbliżej dna cieku (kosiarki pływające, kosiarki z wysięgnikiem i osprzętem koszącym).

Wykaszanie porostów można wykonywać sposobem ręcznym lub mechanicznym:

a) Koszenie ręczne.

Koszenie porostów ręczne należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. kosy spalinowej lub kosy ręcznej.

b) Koszenie mechaniczne.

Koszenie porostów mechaniczne należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. kosiarki samojezdnej, ciągnika z kosiarką na wysięgniku, kosiarki rotacyjnej lub bijakowej itp.

W trakcie użytkowania sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, 
a operatorzy muszą być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

3.1.2. 	Wygrabianie porostów

Wygrabienie porostów należy wykonać po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty należy złożyć w wałek na granicy wykoszonych porostów lub w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa, złożyć w kopki. W przypadku braku możliwości składowania pokosu na miejscu należy go usunąć (wywieźć na składowisko odpadów) – ostateczny sposób należy ustalić z nadzorem ze strony Zamawiającego.

3.1.3. 	Hakowanie roślinności

Usuwanie kożucha roślin pływających należy przeprowadzić z całej powierzchni lustra wody 
i złożyć na granicy wykoszonych porostów. Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) należy wykonać wraz z wydobyciem darni korzeniowej oraz z usunięciem roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody. Pozyskany materiał nalęzy zagospodarować we własnym zakresie lub złożyć go poza górną krawędź cieku min.1,0 m lub złożenie w pryzmy– ostateczny sposób należy ustalić z nadzorem ze strony Zamawiającego. W ramach robót należy zwrócić uwagę na organizmy wodne (np. ślimaki, małże, ryby, larwy bezkręgowców), które należy chronić poprzez wyzbieranie i odłożenie na odcinkach cieku gdzie już przeprowadzono prace konserwacyjne.

3.1.4. 	Usuwanie zatorów

Usunięcie zatorów i zatamowań z koryta cieku poprzez wydobycie z cieku pni, gałęzi drzew (wiatrołomy) oraz innych zanieczyszczeń naniesionych przez wodę. Wydobyte zanieczyszczenia (głównie nieorganiczne tj. plastiki, folie, szkło, metal, przedmioty gumowe itp.) należy wywieźć na składowisko odpadów. Usuwanie zatorów można wykonać ręcznie lub mechanicznie za pomocą koparki.

3.1.5.     Usuwanie drzew i zakrzaczeń

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,

- spycharki,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy (zagospodarowanie we własnym zakresie), zasypanie dołów oraz ewentualne zrębkowanie na miejscu.

- Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

- Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora.

- W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu

- Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

3.1.6. Brzegosłon płaski

Na przygotowanej skarpie brzegu układa się warstwę ściółki faszynowej, zaczynając od góry skarpy i kierując pręty faszyny odziomkami do doły skarpy, pod kątem 45 stopni lub pionowo. Końce odziomków kieruje się w górę rzeki. Faszynę w warstwach układa się postępując w górę rzeki, tak aby wierzchołki układanej faszyny pokrywały odziomki faszyny już ułożonej. Grubość warstwy ściółki faszynowej w miejscach przybicia kiszki faszynowej wynosi 15 cm. Kiszki faszynowe układa się równolegle do dolnego skraju brzegosłonu. Odległość między osiami sąsiednich kiszek wynosi 60 cm. Na dolnym skraju brzegosłonu układa się dwie kiszki obok siebie. Kiszki przybija się do podłoża kołkami w środku miedzy wiązkami. Cały brzegosłon do wysokości grzbietu kiszek należy pokryć warstwą urodzajnej ziemi z ubiciem. Do wykonania brzegosłonu i płotków faszynowych należy użyć świeżo ściętą faszynę, zdolna do porostu.

3.1.7. Narzut kamienny

Narzut kamienny – wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut będzie formowany ręcznie. Należy stosować kamień ciężki o średnicy powyżej 30 cm, do klinowania kamień o średnicy powyżej 10 cm. Narzut kamienny należy klinować ręcznie metodą brukarską z klinowaniem szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

3.2. 	Ręczne i mechaniczne odmulenie cieku, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu, usuwanie rumoszu, łach dennych, lokalnych przewężeń koryta

3.2.1. 	Odmulenie

Odmulenie dna można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od warunków terenowych 
i parametrów koryta cieku oraz zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej lub decyzji 
o warunkach prowadzenia działań lub zgłoszeniem do RDOŚ. Przed przystąpieniem do odmulania należy usunąć roślinność (wykoszenie z wygrabieniem) z dna i skarp koryta oraz z pasa terenu wzdłuż cieku. Należy usuwać tylko taką warstwę namułów, która zapewni przywrócenie pierwotnej kinety dna cieku i zwiększy drożność koryta, zgodnie z zakresem podanym w przedmiarze robót. Nie należy przegłębiać dna koryta poniżej rzędnych stałych budowli zlokalizowanych w korycie (jazy, stopnie, progi itp.).

a) Ręczne odmulenie dna cieku:

Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach.

b) Mechaniczne odmulenie dna cieku:

Wydobycie namułu z cieku należy przeprowadzić koparko-odmularkami.

Odmulanie można wykonywać z brzegu (jednostronnie, dwustronnie) lub z koryta cieku 
w zależności od warunków terenowych i parametrów koryta, a także zaleceń środowiskowych.

Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w korycie cieku bądź istniejących budowlach, zostaną usunięte na jego koszt.

3.2.2. 	Rozplantowanie

Wydobyty i odłożony na wykoszonym uprzednio przybrzeżnym pasie terenu (o szerokości 0,5m wzdłuż krawędzi cieku) można rozplantować sposobem ręcznym lub mechanicznym za pomocą spycharki lub koparki z odpowiednim osprzętem.

Wydobyty namuł należy rozplantować warstwą o grubości do 20 cm, wykonać w rozplanowanym urobku bruzdy spływowe zapewniające odpływ wody z terenu do cieku oraz oczyścić pasy o szerokości 0,5 m wzdłuż krawędzi cieku. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych należy je usunąć z rozplanowanego urobku i wywieźć na składowisko odpadów. Z wydobytymi z namułem organizmami wodnymi (ślimaki, małże, ryby, larwy bezkręgowców) postępować zgodnie z warunkami prac określonymi w punkcie 4.1.

    - Wywóz materiału usuniętego z koryta po odmuleniu

Jeśli przedmiar robót nie przewiduje rozplantowania wydobytego materiału z koryta  wzdłuż brzegów wykonawca jest zobowiązany odwieźć urobek na składowisko, miejsce wywozu pozostaje w gestii Wykonawcy robót.

3.3. 	Kiszki faszynowe i zabudowa wyrw brzegowych, naprawa ubezpieczeń z kiszek faszynowych.

W miarę możliwości terenowych i technologicznych należy stosować materiały naturalne, ekologiczne „bliskie naturze” tj. kamień, drewno, faszyna, darnina. Do naprawy ubezpieczeń koryta cieku można zastosować materace gabionowe, płotki faszynowe, kiszki faszynowe lub  palisadę. Do wykonania umocnień stosuje się też faszynę leśną lub wiklinową.

3.3.1. 	Kiszki faszynowe

Opaski z kiszek faszynowych można wykonać na miejscu lub zakupić. Stopy skarpy mogą być umocnione pojedynczą lub podwójną kiszką, którą przybija się szpilkami – kołkami drewnianymi  o średnicy ok. 4-5 cm. Powyżej ułożonej opaski faszynowej układa się na skarpie darń z przybiciem kołkami. Jeżeli w wyniku zniszczenia ubezpieczeń powstała w skarpie wyrwa, należy zasypać ją materiałem miejscowym lub dowiezionym, a następnie grunt zagęścić. Po wyrównaniu skarpy oraz po zagęszczeniu gruntu należy wykonać ubezpieczenie faszynowe. Jeżeli istnieje stare ubezpieczenie należy powiązać je z nowym ubezpieczeniem. Zalecana wysokość umocnienia z kiszek wynosi do 40 cm.

3.3.2. 	Naprawa skarp i zabudowa wyrw brzegowych

Wyrwy brzegowe należy zabudować gruntem, narzutem kamiennym lub innym materiałem 
w zależności od charakteru cieku i miejsca zabudowy. Wbudowany grunt należy uformować 
w skarpę i odpowiednio zagęścić, a następnie powierzchnię skarpy ubezpieczyć zgodnie 
z przedmiarem.

Naprawę uszkodzonych skarp należy wykonać poprzez darniowanie tj. wycięcie darniny, przygotowanie podłoża z podsypaniem humusu, ułożenie płatów darniny, przybicie darniny szpilkami z drewna opałowego, ułożenie geowłókniny, biowłókniny lub obsiew nasionami traw.

3.4. 	Wyrównanie zaniżeń korony wału przeciwpowodziowego.

Do wykonywania robót związanych z wyrównaniem zaniżeń korony wału przeciwpowodziowego należy stosować:

- grunty zakupione

- grunty przeznaczone do wyrównania korony wału nie mogą zawierać kamieni, gruzu, części roślinnych i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować

- przydatność gruntu użytego musi zostać zaakceptowana przez osobę nadzorującą

4. 	OCHRONA ŚRODOWISKA

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz ograniczyć negatywny wpływ prac na naturalną bioróżnorodność cieku oraz migrujące korytarzem ekologicznym zwierzęta. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace w sposób niepowodujący szkód w środowisku. Podczas prac nie osuszać i nie likwidować oczek wodnych i zastoisk wody występujących w sąsiedztwie cieku.

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy 
tj. kontrolę nad wykonywanymi pracami w celu realizacji prac zgodnie z przepisami prawa 
w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody przez cały okres wykonywania zamówienia.

4.1. 	Warunki wykonania prac

- prace należy prowadzić od ujścia cieku w kierunku źródła tj. w górę cieku,

- odmulenie cieku, polegające na usunięciu warstwy namułu, należy prowadzić jedynie 
w obrębie koryta (głównego nurtu), przy zachowaniu dotychczasowej trasy (obrysu) koryta, w taki sposób, aby ograniczyć w maksymalnym stopniu zniszczenia roślinności terenu nie objętego pracami,

- odmulenie cieku należy prowadzić odcinkami o niezbyt dużych długościach, w ten sposób by organizmy wodne mogły schronić się na sąsiednich odcinkach na których nie trwają prace;

- bezpośrednio po usunięciu materiału dennego (namułu) z koryta rzeki należy dokonywać przeglądu miejsc odkładania materiału, wybierać i uwalniać do rzeki wszystkie zauważone organizmy wodne i ziemnowodne w miejscach zapewniających im bezpieczeństwo (np. na odcinkach gdzie zakończono już prace);

- należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie obszaru prac.

Nadzór przyrodniczy należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz zgodnie 
z decyzjami wydanymi dla przedmiotowych prac oraz innymi wymogami prawa
z tego zakresu.

Z prowadzonego nadzoru przyrodniczego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu sprawozdanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w środowisku na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.

4.2. 	Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac. Ruch pojazdów należy prowadzić wyłącznie po sieci istniejących dróg lub po wcześniej wyznaczonych, lokalnych drogach technologicznych o utwardzonej nawierzchni. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu prowadzenia prac oraz na obszarze prowadzenia prac.

4.3. 	Gospodarka odpadami

Przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia należy usuwać z koryta cieku 
i jego otoczenia wszelkie odpady i wywozić je na składowisko odpadów. Odpady komunalne wytwarzane przez pracowników należy gromadzić selektywnie w pojemnikach i przekazać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. (Karty odpadu)

4.4. 	Hałas

Poziom mocy akustycznej urządzeń, które będą używane podczas realizacji prac podlega ograniczeniom i musi być zgodny z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

5. ODBIORY PRAC

Prace powinny być wykonane zgodnie z umową, przedmiarem prac, standardami, decyzją ustalającą warunki prowadzenia prac (zgłoszeniami do RDOŚ) oraz poleceniami osoby nadzorującej. Gotowość do odbioru, po potwierdzeniu przez osobę nadzorującą, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, zgodnie z przedmiarem. Wykonawca sporządza obmiar wykonanych prac, który będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z przedmiarem prac w ustalonych jednostkach obmiarowych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności osoby nadzorującej i Wykonawcy. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac 
z przedmiarem. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

5.1. 	Kontrola jakości prac

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia prac. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega cały teren objęty pracami. Teren powinien zostać uprzątnięty, wszelkiego typu odpady wywiezione, 
a teren uporządkowany. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiarem i Standardami. Bieżąca kontrola jakości prac będzie przeprowadzana przez osobę nadzorującą.

5.2. 	Podstawa płatności

Warunki płatności określono w umowie. Podstawę płatności stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę obmiar wykonanych prac oraz kosztorys powykonawczy sprawdzony przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego, dokumentacja fotograficzna wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego.

6. 	OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;

- Przepisy prawa miejscowego (np. zarządzenia RDOŚ w Kielcach  w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.