OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zwiększenie retencji korytowej rzeki Jadwiżynki poprzez remont przepustu piętrzącego w km 3+900 oraz zwiększenie retencji korytowej rzeki Strzeżenicy poprzez remont zastawki w km 8+000"

Kod CPV:

45246000-3 	Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Zamawiający:

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody Polskie,

ul. Żelazna 59A,  00-848 Warszawa

Lokalizacja:

Obręb Kłanino, gm. Bobolice i obręb Łekno, gm. Będzino

powiat: koszaliński

województwo:  zachodniopomorskie

Jednostka opracowująca:  Nadzór Wodny w Koszalinie

Koszalin, 12.04.2022 r.

Spis zawartości:

- Opis kwalifikacyjny:

1.1  Opis przedmiotu zamówienia

1.2  Lokalizacja obiektów

1.3  Stan istniejący

1.4  Warunki komunikacyjne

1.5  Stan prawny

1.6  Wyszczególnienie prac i parametry budowli

1.7  Uwagi końcowe

- Załączniki – mapy lokalizacji obiektów

OPIS KWALIFIKACYJNY

„Zwiększenie retencji korytowej rzeki Jadwiżynki poprzez remont przepustu piętrzącego w km 3+900 oraz zwiększenie retencji korytowej rzeki Strzeżenicy poprzez remont zastawki w km 8+000"

1.1  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na dwóch istniejących urządzeniach wodnych – na rzece Jadwiżynce i rzece Strzeżenicy.

Budowle zlokalizowane są na terenie RZGW w Szczecinie - Zarządu Zlewni w Koszalinie – na obszarze działalności Nadzoru Wodnego w Koszalinie, w województwie zachodniopomorskim. W zakresie zadania ujęto:

- przepust z piętrzeniem w km 3+900 rzeki Jadwiżynki – element I,

- zastawka w km 8+000 rzeki Strzeżenicy – element II.

Przedsięwzięcie będzie polegało na odtworzeniu istniejących piętrzeń poprzez wykonanie robót remontowych przywracających stan techniczny oraz funkcjonalność budowli oraz koryta cieku w obrębie budowli. W zakres robót wchodzą następujące prace: remont powierzchni budowli, wykonanie i instalacja zamknięć, barierek, kładek, remont umocnień w obrębie budowli, prace naprawcze w korycie cieku, instalacja łat wodowskazowych, tablic informacyjnych, itp.

Wykonanie wymienionych wyżej robót przyczyni się do zwiększenia retencji korytowej w zlewni wymienionych wyżej cieków poprzez spowolnienie odpływu wód i lokalne podpiętrzenie za pomocą przedmiotowych wyremontowanych budowli piętrzących (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód). Działanie to pozwoli na odpowiednie zmagazynowanie wody w ten sposób, aby w okresach suchych ograniczyć zagrożenie wystąpienia suszy na terenach zależnych od ilości zasobów wodnych. Zwiększenie retencji korytowej powoduje znaczące zwiększenie zasobów wodnych w okresie suszy, bez negatywnego (a najczęściej z pozytywnym) oddziaływaniem na bezpieczeństwo powodziowe obszarów przyległych oraz na istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie budowli ekosystemy. Ponadto pozytywnie wpłynie na urodzajność gleb i efektywność rolnictwa, a także na faunę i florę w zasięgu oddziaływania piętrzenia.

Obecnie urządzenia piętrzące, o konstrukcji betonowej, są częściowo zniszczone, brak zasuw, kładek obsługowych, prowadnic, zniszczone są również umocnienia poniżej i powyżej budowli, a także część koryta cieku. Uszkodzenia budowli powodują obecnie erozję denną i boczną, co powoduje szkody zarówno w korycie cieku, jak i na gruntach przyległych. W związku z powyższym została utracona podstawowa funkcja tych urządzeń wodnych, wybudowanych w latach ubiegłych w celu prowadzenia nawodnień użytków zielonych (a więc retencji wód). Dlatego też zachodzi potrzeba ich naprawy (remontu).

1.2 Lokalizacja  obiektów

Roboty będą wykonywane w korytach rzeki Jadwiżynki i Strzeżenicy w obrębie następujących budowli:

- przepust z piętrzeniem w km 3+900 rzeki Jadwiżynki – element I – obręb Kłanino, gm. Bobolice, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie,

- zastawka w km 8+000 rzeki Strzeżenicy – element II – obręb Łekno, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie.

Lokalizację obiektów przedstawiono w części graficznej na załączonych mapach.

1.3  Stan istniejący

Z uwagi na istnienie wzdłuż cieków zmeliorowanych, użytkowanych rolniczo użytków rolnych oraz w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach niedoborami wody, a co za tym idzie zagrożeniem suszą, celowe jest odtworzenie piętrzeń poprzez przywrócenie zdemontowanych lub nieczynnych zamknięć oraz naprawa umocnień poniżej i powyżej budowli.

W obecnej chwili na budowlach brakuje zamknięć. Zostały one we wcześniejszym okresie zdemontowane z uwagi na ich zużycie w wyniku znacznego okresu ich użytkowania (ponad 30 lat) oraz brak zainteresowania nawodnieniami w ubiegłych latach przez użytkowników przyległych użytków rolnych, a także brak pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód za pomocą tych urządzeń. W związku z powyższym konieczne jest ich odtworzenie.

Ponadto lokalnie, na odcinkach powyżej i poniżej budowli, powstały uszkodzenia umocnień budowli oraz umocnień dna i brzegów cieku. Koryto cieku było w przeszłości uregulowane, na większości odcinka cieku podstawy skarp, a także częściowo dno, były umocnione. Umocnienie to uległo zużyciu, w wyniku czego występują lokalne uszkodzenia w dnie i skarpach poniżej i powyżej budowli. Stan ten stwarza niebezpieczeństwo postępowania erozji brzegów i dna rzeki, a także stateczności budowli, stąd wynika konieczność naprawy umocnień i zabudowy wyrw w brzegach.

1. 4  Warunki komunikacyjne

Dojazd do miejsc wykonywania robót przy obiektach jest utrudniony. Bezpośredni dojazd do obiektów z drogi publicznej może się odbywać poprzez drogę łąkową oraz z nieruchomości rolnych (łąk) przyległych do cieku.

Z powyższych względów zaleca się dokonanie oględzin w terenie miejsc wykonywania robót, w celu uwzględnienia wszystkich czynników mających wpływ na prawidłową wycenę oferty.

1.5  Stan prawny

Rzeka Jadwiżynka i Strzeżenica, jak i przedmiotowe urządzenia wodne, są własnością Skarbu Państwa, prawa właścicielskie w stosunku do nich wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Tereny przyległe do cieku stanowią użytki role (łąki) oraz częściowo lasy państwowe.

1.6  Parametry budowli i wyszczególnienie prac

Przepust z piętrzeniem w km 3+900 rzeki Jadwiżynki – element I

Parametry budowli:

- długość przepustu – 8 m,

- średnica przepustu – 1,0 m,

- wlot – dok żelbetowy o świetle 1,0 m i wysokości 2,0 m, ze skrzydełkami – zniszczony,

- prowadnice stalowe – zniszczone

- zamknięcie brak,

- wylot skrzydełka betonowe,

- poszur - umocniony płytami żelbetowymi (zniszczony), niżej narzut kamienny.

Wyszczególnienie prac:

- wykonanie i instalacja nowych prowadnic oraz dźwigarów z ceowników 100 mm (do zamknięć zasuwowych),

- wykonanie i instalacja zasuw drewnianych w okuciach stalowych wraz z mechanizmami wyciągowymi ze śrubami – sprawdzenie zdolności ruchowej po przeprowadzeniu prób,

- rozbiórka doku i skrzydełek betonowych na wlocie do budowli oraz wykonanie w ich miejsce nowych - żelbetowych,

- naprawa umocnień na poszurze i ponurze,

- wykonanie i instalacja barierek,

- instalacja tablicy informacyjnej wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- instalacja łat wodowskazowych,

- wykonanie opasek z podwójnych kiszek faszynowych,

- wykonanie palisad drewnianych,

- wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego na skarpach (na geowłókninie) oraz w dnie,

- plantowanie i częściowe darniowanie skarp,

- koszenie i grabienie porostów na skarpach i w dnie cieku,

- pozostałe prace związane z wykonaniem zamówienia.

Zastawka w km 8+000 rzeki Strzeżenicy – element II

Parametry budowli:

- korpus - konstrukcja żelbetowa jednoprzęsłowa,

- światło zastawki – 1,5 m,

- wysokość przyczółków – 2,0 m,

- prowadnice – z kątowników 75 mm,

- zamknięcia – brak,

- koryto cieku poniżej poszuru – brak umocnień – lewa skarpa cieku przechodzi w skarpę wału przeciwpowodziowego.

Wyszczególnienie prac:

- wykonanie i instalacja nowych prowadnic oraz dźwigarów z ceowników 100 mm i 80 mm (do zamknięć zasuwowych i szandorowych),

- wykonanie i instalacja szandorów wraz z okuciami,

- wykonanie i instalacja zasuw drewnianych w okuciach stalowych wraz z mechanizmami wyciągowymi ze śrubami – sprawdzenie zdolności ruchowej po przeprowadzeniu prób,

- naprawa powierzchni betonowych,

- wykonanie kładki obsługowej,

- wykonanie i instalacja barierek,

- instalacja tablicy informacyjnej wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- instalacja łat wodowskazowych,

- wykonanie opasek z podwójnych kiszek faszynowych,

- wykonanie palisad drewnianych,

- wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego na skarpach (na geowłókninie) oraz w dnie,

- plantowanie i częściowe darniowanie skarp,

- pozostałe prace związane z wykonaniem zamówienia.

1.7 Uwagi końcowe

Pozycje przedmiarów i nakładów odniesiono do tablic odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych – KNR, KNP i kalkulacji indywidualnej. Szczegółowy opis robót dla poszczególnych pozycji przedmiarów znajduje się nad tablicami oraz w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów oraz w opisie pozycji kalkulacji indywidualnej, a także w niniejszej dokumentacji. Z uwagi na trudny dostęp do miejsca wykonywania prac należy przewidzieć koszty związane z dostarczeniem na miejsce materiałów. Ponadto Wykonawca powinien uwzględnić w cenie zamówienia konieczność użycia sprzętu lub urządzeń pomocniczych. Po zainstalowaniu szandorów i sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania należy je zdemontować i przewieźć do miejsca ich składowania wskazanego przez Zamawiającego. Koszty te oraz koszty dojazdów na poszczególne obiekty należy uwzględnić w kosztach pośrednich. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które ma na celu przywrócenie piętrzeń na budowlach oraz uzyskanie zdolności ruchowej i szczelności zamknięć. Prowadzenie robót nie może spowodować uszkodzenia istniejących urządzeń. Pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu oraz prowadzenia prac w taki sposób, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na stan koryta cieku oraz przyległych nieruchomości.