Opaska Seelinga

Opaska brzegowa typu Seelinga ma zastosowanie przy zabudowie roślinnej potoków typu górskiego.

Opaska składa się z dwóch warstw ściółek faszynowych o łącznej grubości    0,5 m ściągniętych drutem ocynkowanym średnicy 3 mm na krzyż. Układa się je pomiędzy trzema rzędami pali płotkowych, średnicy 10-12 cm i długości 1,5 m wbitych mijankowo w odstępach co 1 m.  Od strony wody kładzie się jedna nad drugą dwie kiszki faszynowe średnicy 25 cm i jedną średnicy 15 cm.

Pale dobija się po ubiciu ścieli faszynowej. Należy użyć faszyny wiklinowej świeżej.