Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”

Temat: „Modernizacja i rozbudowa bram wjazdowych i ogrodzeń na Zaporze w Świnnej Porębie”.

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik Wodny „Świnna Poręba” Budynek administracyjno-biurowy: Świnna Poręba 247 34-106 Mucharz | 34-106 Mucharz | Wadowicki |

Miejsce wykonywania prac:

Zbiornik wodny Świnna Poręba, gm. Mucharz, pow. wadowicki:

-  teren wokół zapory czołowej ZW Świnna Poręba

- teren przy budynku administracyjno-biurowym w Świnnej Porębie

- teren przy zapleczu technicznym w Świnnej Porębie

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac związanych z modernizacją i rozbudową bram wjazdowych i ogrodzeń na Zaporze 
w Świnnej Porębie obejmuje:

Założenia projektowe ogrodzenia:

Na lewym przyczółku zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli wykonanych z prętów zgrzewanych z przetłoczeniami 3D. Ogrodzenie to będzie tworzyło spójną całość z ogrodzeniem Zbiornika wodnego i Rybaczówki, gdzie takie ogrodzenie zastosowano. W celu pokonania różnic wysokościowych na tym odcinku, w przypadku mniejszych różnic terenowych należy zastosować uskoki na słupkach pomiędzy przęsłami typowymi oraz przy większych różnicach poziomów, przęsła nie typowe, skrócone. Istniejące ogrodzenie zakończono przed ujściem potoku Nawieśnica do rzeki Skawy.

W zakresie kolorystyki przyjęto zasadę dostosowania się do obiektów istniejących, wykonanych w gamie szarości z elementami koloru żółtego. Projekt Rybaczówki zakładał ogrodzenie w kolorze RAL 7040, projekt ogrodzenia elektrowni RAL 7042. Są to kolory bardzo zbliżone do siebie. Dla ujednolicenia całości wybrano dla ogrodzenia projektowanego, kolor RAL 7042.

A) Na lewym przyczółku:

Ogrodzenie z paneli z drutów poziomych i pionowych zgrzewanych z przetłoczeniami 3D na słupkach stalowych, bez cokołu. Wysokość ogrodzenia 210 cm, słupki min 260 cm kotwione w fundamentach wylewanych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30 i głębokości 80 cm.

Zastosowano paneli o szerokości 250 cm i wysokości 203cm. Wymiar oczek 200x50 mm oraz 100x50 w miejscu profilowania. Panele wykonane z drutów o średnicy 5mm, ocynkowane (min.40g/m2) i powlekane proszkowo. Grubość powłoki poliestrowych min. 100 mikrometrów.

Zastosowano słupy o przekroju prostokątnym i wymiarach 60x40x1,5mm, ocynkowane od wewnątrz i od zewnątrz (min. grubość pokrycia 275g/m²) zgodnie z normą EN 10147, i powlekane proszkiem poliestrowym. Panele mocowane na obejmy stalowe min 4 szt. na wysokości. Należy zastosować obejmy dwudzielne ze śrubami i nakrętkami samozrywalnymi.

Zastosowany typ mocowania daje możliwość najlepszego dostosowania do różnic wysokości (nie ma ograniczeń co do wysokości uskoków), oraz jest uważany za system najskuteczniej zapobiegający demontażowi ogrodzenia.

Odcinek I: 28-31 (poniżej pola widokowego):

Krótki odcinek ogrodzenia stanowiący połączenie ogrodzenia „Rybaczówki” i punktu widokowego z projektowaną bramą przesuwaną B3.

Skorygować wysokościowo po rozpoznaniu terenu, brak danych wysokościowych na podkładzie geodezyjnym. W poprzek drogi prowadzącej na drogę zjazdową do zbiornika ustawić bramę zjazdową B5 o szerokości 6,00 m z furtką F5.

Długość odcinka 15,00 m, różnica wysokości: 8,0 m

B) Na prawym przyczółku:

Ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej i powlekanej na słupkach stalowych okrągłych, bez cokołu. Wysokość ogrodzenia 210 cm.

Należy zastosować siatkę z drutu o średnicy Ø 2,2/3,5 mm o szerokości 1,80m. Siatka pleciona o pojedynczym skręcie i oczkach w kształcie rombu o wymiarach 55x55mm.

Siatka jest montowana na okrągłych słupach stalowych Ø 48, dł. 2,6m, zakotwionych w fundamencie betonowym. Rozstaw słupków około 250 cm.

Fundament o wymiarach 30x30x80cm wykonany z betonu C12/15. Słupki osadzić w betonie na głębokość min. 0,6m. Po osiągnięciu wytrzymałości betonu (28 dni) naciągnąć siatkę ogrodzeniową. Na załamaniach trasy ogrodzenia, w odstępach 25 do 30 m oraz przy bramach i furtkach zastosowano słupy napinające lub narożne z podporami (jedną lub dwoma). Podpora wykonana z rury Ø 38.

Do montażu ogrodzenia należy użyć drut napinający, pręty napinające wraz z napinaczami drutu i przelotkami. Podczas montażu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów. Wszystkie słupy ogrodzeniowe oraz przy bramach i furtkach należy wykonać jako zamknięte plastikowym kapturkiem.

Wszystkie elementy ogrodzenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie:

­	druty stalowe siatki i druty napinające Ø 3,8mm oraz pręty napinające ocynkowane, 
a następnie pokryte warstwą polietylenu.

­	Słupki oraz elementy bram i furtek ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i malowane proszkiem poliestrowym.

Odcinek II: 6’-7’ (przy przepuście obok stacji T2):

Przebiega na tyłach stacji transformatorowej, dochodząc do muru oporowego istniejącego przepustu. Odcinek pomiędzy punktami 6’-7’ stanowi barierka stalowa usytuowana na żelbetowym murze oporowym przepustu. Długość barierki na przepuście - 12,0 m. Należy dodatkowo zabezpieczyć ogrodzeniem powyższe zabezpieczenie przepustu.

Odcinek III: 1’-2’-2 (wzdłuż lasu za kładką):

Przebiega wzdłuż lasu za kładką po narzut hydrotechniczny. Odcinek prowadzi od słupka nr 2 poprzez nowy odcinek 2’ i 1’. Skorygować wysokościowo po rozpoznaniu terenu. W ramach odcinka ustawić bramę zjazdową B8 o szerokości 4,00 m. Należy przenieść do nowej linii ogrodzenia furtkę F3.

Długość odcinka 90,00 m.

Należy zlikwidować istniejący odcinek 1-2.

Odcinek V: (przy budynku biurowym):

Długość odcinka 53,50 m.

Wykonać ogrodzenie z 15 szt. segmentów o wymiarach 2500x1200 mm i 4 szt.  segmentów o wymiarach 4000x1200 mm (kolor: RAL 9005); wykonanych z stalowych kształtowników zamkniętych o wymiarach 20x20 mm.

C) Na dolnym stanowisku:

Ogrodzenie z paneli z drutów poziomych i pionowych zgrzewanych z przetłoczeniami 3D na słupkach stalowych, bez cokołu. Wysokość ogrodzenia 210 cm, słupki min 260 cm kotwione w fundamentach wylewanych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30 i głębokości 80 cm.

Zastosowano paneli o szerokości 250 cm i wysokości 203cm. Wymiar oczek 200x50 mm oraz 100x50 w miejscu profilowania. Panele wykonane z drutów o średnicy 5mm, ocynkowane (min.40g/m2) i powlekane proszkowo. Grubość powłoki poliestrowych min. 100 mikrometrów.

Zastosowano słupy o przekroju prostokątnym i wymiarach 60x40x1,5mm, ocynkowane od wewnątrz i od zewnątrz (min. grubość pokrycia 275g/m²) zgodnie z normą EN 10147, i powlekane proszkiem poliestrowym. Panele mocowane na obejmy stalowe min 4 szt. na wysokości. Należy zastosować obejmy dwudzielne ze śrubami i nakrętkami samozrywalnymi.

Zastosowany typ mocowania daje możliwość najlepszego dostosowania do różnic wysokości (nie ma ograniczeń co do wysokości uskoków), oraz jest uważany za system najskuteczniej zapobiegający demontażowi ogrodzenia.

Odcinek IV (wzdłuż kanałów odpływowych):

Odcinek ogrodzenia wykonany wzdłuż kanałów odpływowych na dolnym stanowisku zapory.

Skorygować wysokościowo po rozpoznaniu terenu. W ramach odcinka ustawić bramę zjazdową B9 o szerokości 4,00 m.

Długość odcinka 270,00 m.

Projektowane bramy i furtki:

- Brama przesuwana B4 + furtka F4 – przy wjeździe na teren zapory (przy Elektrowni wodnej),

- Brama przesuwana B5 + furtka F5 – przy zjeździe do czaszy zbiornika przy przelewach powierzchniowych,

- Brama przesuwana B6 + furtka F6 – przy wjeździe na teren budynku biurowo-administracyjnego

- Brama przesuwana B7 _ furtka F7 – przy wjeździe na teren zaplecza technicznego,

- Brama rozwieralne B8 – na prawym przyczółku przy kładce,

- Brama rozwieralne B9 – na dolnym stanowisku,

Bramy przesuwne B4 i B5

Brama stalowa przesuwna o szerokości światła przejazdu 600 cm i wysokości 200 cm. Brama samonośna z dwoma słupami portalowymi z wózkiem na rolkach.

Bramy wykonane  z profili zamkniętych, ocynkowanych i z powłoką proszkową.

Rama bramy z usztywnieniami - 60x80x2 z dwoma słupkami pionowymi

Belka jezdna – 120x100x5 + 60x80x3 (lub jeden profil o przekroju wyliczonym przez producenta bramy)

Wypełnienie – 25x25x2 mm, odległość pomiędzy prętami pionowymi 110 mm

Słupki – słupki portalowe 2x 80x80x3.

Brama wyposażona w pilot, fotokomórkę i lampę ostrzegawczą. Ilość do uzgodnienia 
z Inwestorem.

Fundament bramy wykonać z betonu C25/30 o wymiarach wg rysunku, zagłębiony 120 cm poniżej poziomu terenu.

W miejscu lokalizacji bramy B4 znajduje się brama rozwieralna (do likwidacji). Przy wykonywaniu prac montażowych konieczna jest także przebudowa chodnika w miejscu lokalizacji nowej bramy B4 oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia przy Elektrowni wodnej w Świnnej Porębie. Należy także dostosować istniejące ogrodzenie do lokalizacji nowej bramy na odcinku 8 m.

Bramy przesuwne B6 i B7

Brama stalowa przesuwna o szerokości światła przejazdu 400 cm i wysokości 200 cm. Brama samonośna z dwoma słupami portalowymi z wózkiem na rolkach.

Bramy wykonane  z profili zamkniętych, ocynkowanych i z powłoką proszkową.

Rama bramy z usztywnieniami - 60x80x2 z dwoma słupkami pionowymi

Belka jezdna – 120x100x5 + 60x80x3 (lub jeden profil o przekroju wyliczonym przez producenta bramy)

Wypełnienie – 25x25x2 mm, odległość pomiędzy prętami pionowymi 110 mm

Słupki – słupki portalowe 2x 80x80x3.

Brama wyposażona w pilot, fotokomórkę i lampę ostrzegawczą.

Łącznie w ramach zadania należy dostarczyć 5 szt. pilotów do otwierania/zamykania bram.

Fundament bramy wykonać z betonu C25/30 o wymiarach wg rysunku, zagłębiony 120 cm poniżej poziomu terenu.

W miejscu lokalizacji bramy B6 i B7 znajduje się brama rozwieralna (do likwidacji).

Bramy rozwieralne B8 i B9

Brama stalowa rozwieralna B8, B9 o szerokości w świetle przejazdu S=400 cm i wysokości 200 cm.

Wykonane z profili zamkniętych, ocynkowanych i z powłoką proszkową.

Rama bramy -  40x40x3 (B8, B9)

Wypełnienie – 25x25x2 mm, odległość pomiędzy prętami pionowymi 110 mm

Słupki – 80x80x3 (B8, B9)

Bramę B8, B9 wykonać bez sterowania i wyposażyć w zamek cylindryczny i komplet zawiasów regulowanych.

W miejscu lokalizacji bramy B8 znajduje się furtka F3 i fragment ogrodzenia (do likwidacji).

Furtki F4, F5, F6, F7

Furtki F4, F5, F6, F7 o szerokości w świetle przejścia S=100 cm i wysokości 200 cm.

Wykonane z profili zamkniętych, ocynkowanych i z powłoką proszkową.

Rama furtki -  40x40x2

Wypełnienie – 25x25x1,5 mm i 25x25x2 mm odległość pomiędzy prętami pionowymi 110 mm

Słupki – 80x80x2

Furtki F4, F5, F6, F7 wykonać jako furtki ze sterowaniem, wyposażyć w zamek elektromagnetyczny i komplet zawiasów regulowanych.

Przed przystąpieniem do wykonania prac i zamówieniem elementów w wytwórni należy sprawdzić wszystkie wymiary i potrzebne rzędne wysokościowe. Ewentualne różnice skorygować w konsultacji z Kierownikiem zbiornika wodnego.

Projektowane szlabany:

Szlaban – przy wjeździe na drogę na koronie zapory w miejscu projektu bramy z 2007 r.

Szlaban drogowy, stalowy o długości 6 m z rur o średnicy fi 50 mm

- każde z mocowań szlabanów ma zostać osadzony na rurze stalowej o średnicy fi 50 mm posadowionych na głębokość 1,2 m i wystających nad poziom gruntu na 1,0 m;

- szlaban należy posadowić w wykopie i zabezpieczyć za pomocą betonu B30;

- należy wykonać zastrzały pomiędzy ramieniem szlabanu, a jego podstawą z rury o średnicy fi 50 mm;

- należy wykonać system pozwalający na zamknięcie szlabany;

- wszystkie elementy szlabanu należy pomalować w biało-czerwone pasy;

- OPIS URZĄDZENIA

Miejsce wykonywania prac:

Zbiornik wodny Świnna Poręba, gm. Mucharz, pow. wadowicki:

-  teren wokół zapory czołowej ZW Świnna Poręba

- teren przy budynku administracyjno-biurowym w Świnnej Porębie

- teren przy zapleczu technicznym w Świnnej Porębie

- PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

- OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas

ich wykonywania.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póz. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

- WYMAGANE DOKUMENTY

---------------------------------------------

- KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego.

- ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 2 prac. Odbiór końcowy odbędzie się po dokonaniu zgłoszenia o zakończeniu prac przez Wykonawcę. W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. Odbiór dokonany zostanie przez komisję przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 
12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.