Oznaczenie  sprawy: GD.ROZ.2810.101.2022.ZP.LW

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice, obejmującego cieki: Struga „A” Karpno, Korzenica, Parzenica, Brzezinka, Polnica, Kanał Niechwaszcz (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie gmin: Lipnica, pow. bytowski,  Brusy i Czersk, pow. chojnicki, Dziemiany, powiat kościerski oraz gminy Człuchów, pow. człuchowski woj. pomorskie.  
W szczegółowej lokalizacji według poniższej tabeli.

| Lp. | Nazwa cieku/kanału | km od do | miejscowości | gmina/powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Struga „A” Karpno | 1) 0+000-0+700, 2) 2+100-2+900 | Dopływ do jez. Parszczenica Karpno | Lipnica/bytowski |
| 2 | Korzenica | 1) 0+000-4+987, 2) 5+027-5+750 | Broda, Małe Gliśno | Brusy/chojnicki |
| 3 | Parzenica | 1) 0+000-8+750 | 1) Huta, Młynek, Broda, | Brusy/chojnicki |
| 4 | Brzezinka | 1) 0+000-1+439 | 1) Raduń | Dziemiany/kościerski |
| 5 | Polnica | 1) 6+100-7+700 | 1) Polnica | Człuchów/człuchowski |
| 6 | Kanał Niechwaszcz | 1) 3+496-3+680 | 1) Pustki | Czersk/chojnicki |

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji działań związanych z utrzymaniem wód głównie w zakresie okoszeniu skarp i dna ww. cieków wraz z wydobyciem z dna wykoszonej roślinności. Na Strudze „A” Karpno, rzece Korzenicy i rzece Polnicy przewidziano usuwanie namułów z dna z rozplantowaniem. Hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie wraz z uporządkowaniem na rzekach: Struga „A” Karpno, Korzenica, Parzenica i Polnica. Ponadto przewidziano prace na Strudze „A” Karpno i Kanale Niechwaszcz, polegające na usunięciu zakrzaczenia z dna i skarp z wywozem lub uprzątnięciem.

Przedmiotowa część zamówienia (zadanie) obejmuje wykonanie prac związanych z utrzymaniem 5 cieków naturalnych i jednego kanału tj. Strugi „A” Karpno, Korzenicy, Parzenicy, Brzezinki, Polnicy i Kanału Niechwaszcz,  na łącznej długości 19,2  km poprzez:

- wykoszenie roślinności ze skarp na łącznej powierzchni – 40.573,80 m2,

- wykoszenie mechanicznie roślinności z dna z jej wydobyciem po wykoszeniu z powierzchni  5.280,00 m2,

- wykoszenie ręczne roślinności z dna z jej wydobyciem po wykoszeniu z powierzchni  23.626,80 m2,

- mechaniczne usuwanie namułów z dna z rozplantowaniem – 294,80 m3,

- mechaniczne hakowanie roślinności w dnie – 7.952,40 m2,

- uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu – 159,048 m3,

- usuwanie zakrzaczenia ze skarp i dna z uprzątnięciem – 878,40 m2.

Całkowity zakres ujmuje załączony do opisu przedmiar stanowiący szczegółowy zakres niniejszej części przedmiotu zamówienia (zadania).

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ww.  prace wykonawca zobowiązany jest wykonać z uwzględnieniem warunków:

- w czasie wykaszania roślinności z dna należy założyć liny, siatki lub przegrody z żerdzi i palików w poprzek rzeki w celu wydobywania całej wykoszonej  roślinności z dna,

- roślinność należy  składować w miejscach, na które zgodę właściciela wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie,

- dojazd do miejsca prac i wywozu usuniętego zakrzaczenia z brzegów i dna wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg i gruntów jeśli teren ten nie będzie stanowił dróg publicznych,

- wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgody na rozplantowanie namułu wydobytego z dna cieków oraz na uporządkowanie terenu i rozrzucenie kęp w miejsca zaniżone po mechanicznym hakowaniu wykonywane sprzętem mechanicznym od właścicieli gruntów, na których terenie ww. prace będą wykonywane,

- wszelkie zatory (z gałęzi, wywrotów drzew, roślinności, liści)  w korycie rzeki uniemożliwiające wykonanie prac bądź uzyskanie efektu obniżenia stanu wody nie uwzględnione w zamówieniu, wykonawca zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia,

- roślinność nie może być wykoszona na większą wysokość niż 5,0 cm, licząc od powierzchni dna cieku lub terenu,

- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego,

- wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac, który zostanie przekazany przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu przekazania terenu,

- pracownicy wykonujący czynności  uwzględnione w zamówieniu, będą zatrudnieni przez wykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700 t.j.).

- TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Termin wykonania usługi: do 20 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy.

- PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach spisanego protokołu, w którym określi m. in. terminy rozpoczęcia prac na poszczególnych ciekach.

- ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzeń posesji i gruntów oraz instalacji na powierzchni terenu przyległego do cieku oraz za występujące w obrębie koryta cieku urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi i kable. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie należy powiadomi Zamawiającego.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.

- OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póz. zm.).Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa  i higieny pracy stosowane przez wykonawcę.

- ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór  usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, w  którym informuje o zakończeniu usługi i zgłoszeniu wykonanych prac do odbioru. Odbiór przeprowadza się w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego.

- ZGŁOSZENIA DO RDOŚ, UZGODNIENIA I  UZYSKANE ZGODY

Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego zadania,  na poszczególnych ciekach wymienione w art. 227 ust. 3 pkt. 1, 2, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 – tekst jednolity z póź. zm.) oraz planowane na obszarach form ochrony przyrody i ciekach naturalnych, na terenie województwa pomorskiego, tj. na ciekach: Struga „A” Karpno, Korzenica, Parzenica, Brzezinka i Polnica,  zgodnie z art. 118 w związku z art. 118b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 – tekst jednolity z póź.zm.) zgłoszono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, który w ustawowym  czasie  (w związku z  art. 118 ust. 7 ww. ustawy o ochronie przyrody ), nie wniósł sprzeciwu do zakresu i wskazanych terminów w zgłoszeniach. Ponadto pozostałe czynności polegające na usunięciu zakrzaczenia nie zostały zgłoszone Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku z uwagi na to, że wiek ich nie przekracza 10 lat, gdyż na podstawie art. 118b ust. 4 pkt. c ww. ustawy o ochronie przyrody nie podlegają zgłoszeniu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

  - Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022.1710 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie wykoszenia dna i skarp rzek i kanału byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020.1320 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

  - W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 10.1 stosuje się odpowiednio.

Załączniki:

- Przedmiar stanowiący szczegółowy zakres

- Plany sytuacyjne cieków z kilometrażem pozwalającym określić lokalizację planowanych prac