FORMULARZ CENOWY Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice, obejmującego cieki: Struga „A” Karpno, Korzenica, Parzenica, Brzezinka, Polnica, Kanał Niechwaszcz (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

| Lp. | Opis, wyliczenie jednostki | jednostka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) zł | Stawka vat [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Struga „A” Karpno konserwacja bieżąca na dł. 1,5 km |
| 1.1 | Wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp pasem szerokości średnio 1,0 m, dwustronnie, km: 0+000-0+700 2+100-2+900 1500x1x2=3.000m2 | m2 | 3.000,0 |  |  | 8 |
| 1.2 | Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem km: 0+500-0+700 szer. 1,8 m, 2+100-2+200 szer. 1,6 m, 200x1,8+100x1,6=520 m2 | m2 | 520,0 |  |  | 8 |
| 1.3 | Mechaniczne usuwanie namułów z dna warstwą 20 cm, z wydobyciem urobku poza górną krawędź z rozplantowaniem w km: 0+000-0+250 szer. 2,0 m, 0+250-0+500 szer. 1,8 m, 250x2x0,2+250x1,8x0,2=190 m3 | m3 | 190,0 |  |  | 23 |
| 1.4 | Mechaniczne hakowanie roślinności w dnie w km: 2+200-2+400 szer. 1,6 m, 2+400-2+900 szer. 0,8 m 200x1,6+500x0,8=720,0 m2 | m2 | 720,0 |  |  | 8 |
| 1.5 | Uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu dna z przemieszczeniem kęp w miejsce zaniżone ciągnikiem z przyczepą na odległość do 0,5 km: 2+200-2+400 szer. 1,6 m, 2+400-2+900 szer. 0,8 m 200x1,6+500x0,8=720x0,2=144,0 m3, szacunkowo po odsączeniu wody 10% tj. 14,4 m3 | m3 | 14,4 |  |  | 8 |
| 1.6 | Usuwanie zakrzaczenia ze skarp, pasem 1,0 m obustronnie lub obcięcie dolnych gałęzi drzew na powierzchni 40% w km 0+000-0+500 500mx1,0x2x40%=400 m2 | m2 | 400,0 |  |  | 8 |
| 1.7 | Wywóz lub uprzątnięcie terenu po wycięciu zakrzaczenia W km 0+000-0+500 Z powierzchni jw. 400 m2 | m2 | 400,0 |  |  | 8 |
| x | Struga „A” Karpno razem netto | x | x |  |  |  |
| 2. Rzeka Korzenica konserwacja bieżąca na dł. 5.7 km |
| 2.1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem km: 0+000-1+965, szer. dna 1,2 m, 1+965-2+070, szer. dna 0,8 m, 1.965x1,2+105x0,8=2.442,0 m2 | m2 | 2.442,0 |  |  | 8 |
| 2.2 | Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szerokości średnio 1,0 m, dwustronnie w km: 0+000-2+800 szer. 1,5 m, 2+800-3+656 szer. 2 m, 3+656-4+035 szer. 1,5 m, 4+035-4+747 szer. 1,0 m, 4+747-4+987 szer. 1,5 m, 5+027-5+750 szer. 1,5m, 2800x1,5+856x2+379x1,5+712x1+240x1,5+723x1,5=8637m2x2=17.274 m2 | m2 | 17.274,0 |  |  | 8 |
| 2.3 | Mechaniczne usuwanie namułów z dna warstwa grubości 20 cm wraz z rozplantowanie wydobytego urobku poza górna krawędzią skarp w km 2+070-2+200 szer. dna 0,8 m 130x0,8x0,2=20,8 m3 | m3 | 20,8 |  |  | 23 |
| 2.4 | Mechaniczne hakowanie roślinności w dnie w km: 2+200-4+747, szer. dna 0,8 m, 4+747-4+987, szer. dna 0,6 m, 5+027-5+750, szer. dna 0,6 m, 2547x0,8+240x0,6+723x0,6=2.615,40 m2 | m2 | 2.615,4 |  |  | 8 |
| 2.5 | Uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu dna z przemieszczeniem kęp w miejsce zaniżone ciągnikiem z przyczepą na odległość do 0,5 km: 2+200-4+747, szer. dna 0,8 m, 4+747-4+987, szer. dna 0,6 m, 5+027-5+750, szer. dna 0,6 m, 2547x0,8+240x0,6+723x0,6=2615,4x0,2=523,08 m3, szacunkowo po odsączeniu wody 10% tj. 52.308 m3 | m3 | 52,308 |  |  | 8 |
| x | Razem Korzenica netto | x | x |  |  |  |
| 3. Rzeka Parzenica konserwacja bieżąca na dł. 8,8 km |
| 3.1 | Wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem pasem szerokości średnio 1 m, obustronnie w km: 0+000-0+411 1+750-4+708 5+150-8+750 (411+2.958+3.600)x1x2=13.938 m2 | m2 | 13.934,0 |  |  | 8 |
| 3.2 | Mechaniczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem, km: 0+000-0+411, na szer. dna 6,0 m, 4+708-5+150, na szer. dna 3,0 m, 6+678-7+150, na szer. dna 3,0 m, 411x6+442x3+472x3=5.280 m2 | m2 | 5.280,0 |  |  | 8 |
| 3.3 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem, km: 1+750-4+708, na szer. dna 3,0 m, 5+150-6+678, na szer. dna 3,0 m, 7+150-8+750, na szer. dna 3,0 m, 2958x3+1528x3+1600x3=18.258,0 m2 | m2 | 18.258,0 |  |  | 8 |
| 3.4 | Mechaniczne hakowanie roślinności w dnie z usunięciem warstwy korzeniowej na głębokość 20 cm, na średniej szerokości dna 3,0 m, w km: 0+411-1+750 na szer. 3,0 m, 1339x3=4.017,0 m2 | m2 | 4.017,0 |  |  | 8 |
| 3.5 | Uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu, rozdrobnienie i rozrzucenie kęp i grubo-łodygowych roślin, przemieszczenie (wywóz ) kęp i roślin turzycowych w miejsca zaniżone ciągnikiem z przyczepą na odległość maksymalną do 0,5 km w km: 0+411-1+750 na szer. 3,0 m, 1339x3x0,2=803,4 m3, szacunkowo po odsączeniu wody 10% tj. 80,34 m3 | m3 | 80,34 |  |  | 8 |
| x | Parzenica razem netto | x | x |  |  |  |
| 4. Rzeka Brzezinka konserwacja bieżąca na dł.1,4 km |
| 4.1 | Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem w km: 0+000-0+500 szer. dna 1,4m, 0+500-1+439 szer. dna 1,2m, 500x1,4+939x1,2=1.826,8 | m2 | 1.826,8 |  |  | 8 |
| 4.2 | Wykoszenie porostów ze skarp pasem 1,1 w km: 0+000-1+439 1439x1,1x2= 3.165,80 | m2 | 3.165,80 |  |  | 8 |
| x | Rzeka Brzezinka netto | x | x |  |  |  |
| 5. Rzeka Polnica konserwacja bieżąca na dł. 1,6 km |
| 5.1 | Wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty twardy, dwustronnie, km: 6+100-7+700 na szer. 1,0 m 16001x2 =3.200,0 | m2 | 3.200,0 |  |  | 8 |
| 5.2 | Mechaniczne hakowanie roślinności w dnie z usunięciem warstwy korzeniowej na głębokość 20 cm km: 6+100-6+700 szer. dna 1,0 m 600 m2 | m2 | 600,0 |  |  | 8 |
| 5.3 | Uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu dna z przemieszczeniem kęp w miejsce zaniżone ciągnikiem z przyczepą na odległość do 0,5 km: 6+100-6+700 szer. dna 1,0 m 600x1,0x0,2=120,0 m3, szacunkowo po odsączeniu wody 10% tj. 12,0 m3 | m3 | 12,0 |  |  | 8 |
| 5.4 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem w km: 6+700-7+280 szer. dna 1,0m 580x1=580m2 | m2 | 580,0 |  |  | 8 |
| 5.5 | Mechaniczne usuwanie namułów z dna warstwą 20 cm, z wydobyciem urobku poza górną krawędź z rozplantowaniem w km: 7+280-7+700 szer. 1,0 m, 420x1x0,2=84 m3 | m3 | 84,0 |  |  | 23 |
| x | Razem Polnica netto | x | x |  |  |  |
| 6. Kanał Niechwaszcz 0,18 km |
| 6.1 | Usunięcie zakrzaczenia z dna w km: 3+496-3+680 szer. 2,6 184x2,6=478,4 m2 | m2 | 478,40 |  |  | 8 |
| 6.2 | Wywóz lub uprzątnięcie terenu po wycięciu zakrzaczenia w km: 3+496-3+680 z powierzchni jw. 478,4 m2 | m2 | 478,40 |  |  | 8 |
| x | Razem Kanał Niechwaszcz netto | x | x |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA Z WYŁĄCZENIEM POZYCJI 1.3, 2.3, 5.5 NETTO ZŁ. |  |  |
| VAT 8 % |  |  |
| WARTOŚĆ POZYCJI1.3, 2.3, 5.5 NETTO ZŁ. |  |  |
| VAT 23 % |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA NETTO ZŁ. |  |  |
| WARTOŚĆ VAT |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO ZŁ. |  |  |