OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

## – zamówienie podobne NW Braniewo

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa Kanału/ cieku | Kilometraż | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kanał Obcych Wód | 4+000-8+630 | Braniewski | Braniewo |
| 2 | Kanał A Polder 50 | 0+000-2+610 | Elbląski | Tolkmicko |
| 3 | Kanał B polder 50 | 0+000-1+190 | Elbląski | Tolkmicko |
| 4 | Rzeka Bezledka | 4+900-9+400 | Bartoszycki | Bartoszyce |
| 5 | Rzeka Lipówka | 0+162-5+167 13+797-16+792 | Braniewski | Braniewo |
| 6 | Rzeka Okrzejka | 0+200-4+170 | Elbląski | Młynary |
| 7 | Rzeka Gołuba | 0+000-3+550 | Braniewski | Braniewo |
| 8 | Rzeka Ławia | 0+000-4+900 6+693-8+793 | Braniewski | Lelkowo |
| 9 | Rzeka Wilki | 8+305-12+305 | Braniewski | Braniewo |
| 10 | Rzeka Omaza | 16+700-20+700 | Braniewski | Braniewo |
| 11 | Rzeka Krzewno | 0+450-2+950 | Braniewski | Braniewo |
| 12 | Rzeka Szarki | 0+000-0+600 1+000-4+900 | Braniewski | Lelkowo |
| 13 | Rzeka Banówka | 37+751-41+751 | Braniewski | Płoskinia |

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres prac utrzymaniowych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac konserwacji kanałów i cieków 
w roku 2022, polegających na:

| L.p | Zakres prac utrzymaniowych | Jedn. | Ilość jednostek | Stawka vat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Wykoszenie ręczne porostów ze skarp kanałów lub rzek | m2 | 431840 | 8 |  |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości powyżej 2,0 m | m2 | 431840 | 8 |  |
| 3 | Mechaniczne hakowanie dna z wydobyciem darni korzeniowej z rozplantowaniem urobku | m2 | 140628 | 8 |  |
| 4 | Usunięcie zatorów | szt. | 134 | 8 |  |
| 5 | Wycięcie krzaków | m2 | 14010 | 8 |  |

2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Nazwa urządzenia wodnego | kilometraż | długość | Powierzchnia koszenia skarp | Powierzchnia wygrabienia skarp | Powierzchnia hakowania | Usunięcie zatorów | Wycięcie Krzaków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m.b. | m2 | m2 | m2 | szt. | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 53980 | 431840 | 431840 | 140628 | 134 | 14010 |
| 1. | Kanał Obcych Wód | 4+000-8+630 | 4630 | 37040 | 37040 | 23150 | 2 | 800 |
| 2. | Kanał A Polder 50 | 0+000-2+610 | 2610 | 20880 | 20880 | 13050 | 3 | - |
| 3. | Kanał B Polder 50 | 0+000-1+190 | 1190 | 9520 | 9520 | 5950 | 5 | - |
| 4. | Rzeka Bezledka | 4+900–9+400 | 4500 | 36000 | 36000 | 11454 | 10 | 1300 |
| 5. | Rzeka Lipówka | 0+162-5+167 13+797-16+792 | 8000 | 64000 | 64000 | 21927 | 10 | 1000 |
| 6. | Rzeka Okrzejka | 0+200-4+170 | 3500 | 28000 | 28000 | 8790 | 7 | 750 |
| 7. | Rzeka Gołuba | 0+000-3+550 | 3550 | 28400 | 28400 | 10650 | 5 | 250 |
| 8. | Rzeka Ławia | 0+000-4+900 6+693-8+793 | 7000 | 56000 | 56000 | 12000 | 12 | 1000 |
| 9. | Rzeka Wilki | 8+305-12+305 | 4000 | 32000 | 32000 | 8157 | 8 | 5000 |
| 10. | Rzeka Omaza | 16+700-20+700 | 4000 | 32000 | 32000 | 14000 | 11 | 1000 |
| 11. | Rzeka Krzewno | 0+450-2+950 | 2500 | 20000 | 20000 | 4000 | 15 | 1500 |
| 12. | Rzeka Szarki | 0+000-0+600 1+000-4+900 | 4500 | 36000 | 36000 | 3000 | 30 | 700 |
| 13. | Rzeka Banówka | 37+751-41+751 | 4000 | 32000 | 32000 | 4500 | 16 | 710 |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

3.1.	Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby  pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2.1. Zakres prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

3.2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 3.1 stosuje się odpowiednio.

- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

Kolejność wykonywania prac na kanałach i ciekach zgodnie ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację prac ze strony Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Kontrola jakości prac będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację prac ze strony Zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA PRAC

Termin wykonania prac: do 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu Wykonawcy na realizację prac.

- PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na podstawie protokołu przekazania terenu.

- ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntów oraz instalacji na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego zajęcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gruntu należącego do osób trzecich, do dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów zobowiązany jest Wykonawca.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO SPRZĘTU

Sprzęt używany do prac powinien gwarantować zachowanie przewidzianej technologii prac w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu realizacji prac.

- OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA PRAC

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Ponadto prace należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

Podczas wykonywania prac Wykonawca musi uważać na wystające ponad powierzchnię skarp fragmenty umocnień (górna krawędź ścianki szczelnej) i innych elementów takich jak słupki kilometrażowe, schody itp. Elementy te mogą być niewidoczne z powodu obfitego porostu skarp i korony.

- ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Odbiór prac przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminach określonych w umowie.

Załącznik:

      - Mapa poglądowa – szt. 2.

Opracował:

10.11.2022 r.

Łukasz Jaroszewski

Mapa poglądowa 1

Mapa poglądowa 2