Opis robót

Likwidacja wyrw w wałach Kanału Młynówka Sułowsko-Radziądzka i Orli

gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

Powstałe uszkodzenia to:

- lewy wał Kanału Młynówki Sułowsko-Radziądzkiej w km wału 1+780 -1+800 powstała wyrwa w korpusie wału od strony odwodnej na długości ca 20 mb, od podstawy skarpy do korony i głębokości do połowy

szerokości wału – szacunkowa objętość powstałej wyrwy: 78 m3; w miejscu wyrwy w kanale znajduje się znacznej wielkości tama bobrowa (osobne zlecenie),

- lewy wał rzeki Orli BL w km wału 2+590-2+600 powstała wyrwa w korpusie wału na długości ca 10 mb

w koronie i skarpie odwodnej i głębokości do połowy szerokości wału  – szacunkowa objętość powstałej wyrwy: 45,5 m3.

Leszno, 2022.11.24

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził: