# Opis przedmiotu zamówienia:

# „Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz
 w latach 2023-2025”

# Opis przedmiotu zamówienia.

# Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych (w każdym roku kalendarzowym) w latach 2023-2025 położonych na terenie Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

# Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwukrotnego koszenia w każdym w roku kalendarzowym  w latach 2023-2025 w niżej wymienionych Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni 
w Sandomierzu z podziałem na części:

Część Nr 1: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz I 
Część Nr 2: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz II  
Część Nr 3: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz III

Część Nr 4: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz IV
Część Nr 5: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz V
Część Nr 6: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec I
Część Nr 7: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na trenie NW Połaniec II
Część Nr 8: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec III
Część Nr 9: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec i Staszów IV
Część Nr 10: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska I
Część Nr 11: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska II
Część Nr 12: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska III

Zakres usług na poszczególnych częściach:

Część Nr 1: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz I 

Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+000 – 2+580, 0+000 – 0+320, m. Piotrowice, Linów gm. Zawichost;
Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+000 – 3+000 miejscowości  Zawichost, Piotrowice, gm. Zawichost;
Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+577 miejscowości  Zawichost, gm. Zawichost;
Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+000 – 3+700 miejscowości  Winiary, Podgórze, gm. Dwikozy, Zawichost;
Lewy wał rzeki Wisły w km: L 0+000-7+800 miejscowości  Kamień Nowy, Szczytniki, gm. Dwikozy;
Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+000 + 1+300, 0+000 – 1+800 miejscowości  Sandomierz, gm. Sandomierz (łącznie z odcinkiem umocnionym płytami)

## Część Nr 2: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz II   

Prawy wał rz. Wisły w km: 0+000 – 5+200  miejscowość  Janiszów, gm. Annopol;
Prawy i lewy wał rzeki Strachocka w km P: 0+000 - 4+432 i 5+020-5+640, L: 0+000-4+864 i 5+320-6+016 gm. Radomyśl nad Sanem;
Prawy wał rzeki Wisły  w km: 0+000 – 2+514, 0+000 – 3+350 miejscowość Sandomierz, gm. Sandomierz;

Część Nr 3: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz III

Lewy wał rzeki Wisły 17+000 – 42+300, 0+200 w  km: miejscowość  Zawisełcze, Koćmierzów, Łukowiec,  Otoka, gm.: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów; 
Wał przeciwpowodziowy przy drodze krajowej nr 79 w Sandomierzu w km 190+372 – 191+267, Lewy wał rzeki Koprzywianka w km 0+000-0+588,  0+000-4+909, 0+000-2+829, 0+000-4+599, Prawy wał rzeki Koprzywianka w km 0+000-14+406.
Uwaga: koszenie wałów Koprzywianki należy przewidzieć za pomocą sprzętów z wysięgnikiem bez możliwości poruszania się urządzeniami po skarpach wału. Dopuszcza się poruszanie się po skarpach mini ciągników sterowanych zdalnie.

## Część Nr 4: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz IV

Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+000 – 1+000, miejscowości  Łęg, gm. Połaniec;
Lewy wał rzeki Wisły w km: 0+000 – 17+000, miejscowości Lipnik, Szwagrów, Tursko Małe, gm. Połaniec, Osiek.

## Część Nr 5: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz V

Prawy wał rzeki Wisły s. V w km: 0+000-6+782, miejscowości Tarnobrzeg, gm. Tarnobrzeg;
Prawy wał rzeki Wisły s. VI w km: 0+000 - 2+368, miejscowości Tarnobrzeg, Nagnajów;
Prawy wał rzeki Wisły s. VII w km: 0+000 - 6+013, miejscowości Dymitrów, gm. Baranów Sandomierski;
Lewy wał kanału Chorzelowskiego w km: 0+000 - 2+160, miejscowość Zaduszniki, gm. Padew Narodowa;
Prawy wał rzeki Wisły w km: 0+000-11+018, miejscowości Gawłuszowice, Zawierzbie, gm. Padew Narodowa;
Prawy i lewy wał rowu Kliszowskiego w km P: 0+000 - 1+650; L: 0+000-1+650, miejscowości Krzemienica, Rożniaty, gm. Padew Narodowa.

## Część Nr 6: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec I

Prawy wał rzeki Wisły w km 12+940 - 45+220, miejscowości: Kanna, Pawłów Strojców, Mędrzechów Kupienin, Odmęt, Lubasz, Szczucin, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Bolesław, Mędrzechów, Szczucin.

Część Nr 7: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na trenie NW Połaniec II

Prawy wał rzeki Wisły w km 0+000 - 15+000, miejscowości: Ostrówek, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Surowa, Wola Otałęska, Otałęż gm. Gawłuszowice, Borowa, Czermin.

Część Nr 8: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec III

Lewy wał rzeki Wisły w km 0+000 - 24+000, miejscowości: Pawłów, Brzostków, Błotnowola, Oblekoń, Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Komorów gm. Nowy Korczyn, Pacanów;
Lewy wał rzeki Wisły w km 24+000 - 39+000, miejscowości: Komorów, Gace Słupieckie, Słupiec, Budziska, Rybitwy gm. Pacanów, Łubnice, Połaniec;
Lewy wał rzeki Wisły w km 0+000 - 2+100, miejscowości: Rybitwy gm. Połaniec;
Lewy wał rzeki Wisły w km 0+000 - 1+000, miejscowości: Winnica gm. Połaniec.

## Część Nr 9: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec i Staszów IV

Lewy wał Kanału Strumień w km 0+000 - 10+600, miejscowości: Rybitwy, Ruszcza, Przeczów, Łubnice, Orzelec Duży gm. Łubnice, Połaniec;
Lewy wał Kanału Strumień w km 0+000 - 0+434, 0+000 - 1+665, miejscowości: Karsy Małe gm. Pacanów;
Prawy wał Kanału Strumień w km 0+000 - 11+600, miejscowości: Ruszcza, Maśnik, Budziska, Zofiówka gm. Łubnice, Połaniec;
Prawy wał Kanału Strumień w km 11+600 - 12+165, 0+000 - 0+808, miejscowości: Zofiówka gm. Łubnice;
Lewy wał rzeki Czarnej w km 0+000 - 7+900, miejscowości: Połaniec, gm. Połaniec;
Prawy wał rzeki Czarnej w km 0+000 - 1+770, miejscowości: Połaniec gm. Połaniec

Część Nr 10: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska I

Wał potoku Łoś L 0+000-1+210 miejscowości: Zabrnie, Suchy Grunt
Wały potoku Nieczajka L 0+000-4+260; P 0+000-4+260 miejscowości: Brzezówka, Radwan, Sutków, Radgoszcz
Wały potoku Upust L 0+000-10+250; P 0+000-10+250 miejscowości: Kosówka, Wola Wadowska, Zabrnie, Suchy Grunt, Brzezówka, Radgoszcz 
Wały potoku Dęba L 0+000-4+390; P 0+000-3+770 miejscowości: Radgoszcz
Wały potoku Breńka L 0+000-4+250; P 0+000-4+230 miejscowości: Wola Mędrzechowska, Smęgorzów, Podborze.

Część Nr 11: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska II 

Wały potoku Nowy Breń, Żabnica-Breń L 0+000-36+950; P 0+000-37+250 miejscowości: Otałęż, Ziempniów, Breń Osuchowski, Zabrnie Wampierzowskie, Wampierzów, Wadowice Dolne, Kosówka, Słupiec, Załuże, Dąbrowica, Zabrnie, Brzezówka, Radwan, Skrzynka, Wola Mędrzechowska, Wólka Grądzka, Dąbrówki Breńskie, Ćwików, Olesno, Pilcza Żelichowska, Dąbrówka Gorzycka, Adamierz
Wały potoku Wielopólka L 0+000-1+850; P 0+000-1+950, miejscowości: Olesno, Adamierz.

## Część Nr 12: Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska III

Wały potoku Jamnica L 0+000-5+574; P 0+000-5+504 miejscowości: Wadowice Dolne, Kosówka, Wola Wadowska, Wierzchowiny, Jamy, Izbiska
Wał potoku Kanał Wadowicki P 0+000-2+563 miejscowości: Wadowice Dolne, Wadowice Górne
Wały potoku Zgórsko Sekcja I L 0+000-4+452; P 0+000-4+570.   
Sekcja II L 0+000-3+675; P 0+000-2+775 miejscowości: Wadowice Dolne, Wierzchowiny, Podborze, Ruda

WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI

- Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym dwukrotnym wykoszeniu roślinności z wałów przeciwpowodziowych (skarp, korony, ramp przejazdowych, w odległości 1m od stopy wału od strony odpowietrznej i 1 m od strony odwodnej) oraz na ręcznym wykoszeniu 
w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb prac tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przez mechaniczne wykoszenie roślinności z wałów przeciwpowodziowych rozumie się mechaniczne wykoszenie roślinności kosiarką na podwoziu kołowym możliwie technicznie najniżej tj. max wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5cm wraz z jednoczesnym rozdrobnieniem skoszonej roślinności.

- Mechaniczne wykaszanie należy przeprowadzać za pomocą sprzętu dostosowanego do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

- Za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania określonych w wytycznych wykonania i odbioru prac, jak również być przeszkoleni 
w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami z zakresu BHP i p.poż.

# Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odbioru korespondencji Zamawiającego wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail Wykonawcy.

# W przypadku wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej wykonywaniem usługi Wykonawca ma obowiązek pokryć koszty działań zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r.o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014, poz. 1789),

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części.

# znaczenie kodowe CPV:

# 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

# 77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

# Termin wykonania zamówienia.

Terminy  wykonywania usług (fizyczne koszenie) należy  wykonać w poniższych terminach:

- I pokos w terminie od 2 maja  do 30 czerwca w poszczególnych latach,

- II pokos w terminie od 15 września do  30 października w poszczególnych latach.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy - jeden raz w miesiącu maju/czerwcu  drugi raz – w miesiącu wrześniu/październiku. 
- Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem odbioru częściowego, 
a Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową ze zrealizowane koszenie. 
- Wykonawca będzie obowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie (teren międzywala, wały) 
w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. 
- Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac. Ponadto prac nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej. Sprzęt: kosy spalinowe, piły spalinowe, kosiarka bijakowa, ciągnik. 
- Po koronie części obwałowania oraz po drogach przywałowych poprowadzone są ścieżki rowerowe. 
W związku z tym należy pisemne na 7 dni przed przystąpieniem do prac powiadomić Zamawiającego 
o planowanym terminie rozpoczęcia prac konserwacyjnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia w widocznych miejscach wału przeciwpowodziowego, na którym przebiega szlak rowerowy znakiem „Wał przeciwpowodziowy wejście i poruszanie zabronione” odcinkowo w miejscach i czasie wykowywanych prac.