OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec:

Część 2: Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice;

# 1. Cześć ogólna

# Nazwa zamówienia

Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice.

1.2. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Armii Krajowej10, 34-300 Żywiec

1.3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wycinką drzew na pot. Targaniczanka w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pot. Choczenka w msc. Chocznia, gm. Wadowice, pot. Dąbrówka w msc. Gorzeń Dolny, gm. Wadowice, pot. Zagórnicki, msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pot. , msc. Inwałd, gm. Andrychów - pow. wadowicki, woj. Małopolskie wraz z wywozem ściętego drzewa na plac przy Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba, natomiast gałęzie zostaną na miejscu poddane rębakowaniu 
i zagospodarowane przez Wykonawcę.

1.4. Zakres usług obejmuje :

Zakres robót i usług obejmuje

- wycinkę drzew metodą tradycyjną i częściowo alpinistyczną z wyżej wymienionych potoków,

- rębakowanie gałęzi,

- porządkowanie terenu po wycince.

Wykonawca zagospodaruje drewno w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego w następujący sposób:

- pnie drzew po wycięciu złoży w miejscu wycinki w dłużycach w celu oszacowania jego ilości 
i jakości,

- po przetransportowaniu na plac składowy w Świnnej Porębie, po oszacowaniu ilości i jakości przetnie je na odpowiednią długość określoną przez osobę kontrolującą  i ułoży je w następujący sposób:

- sortyment S4 sortowany gatunkami w stosy o wymiarach:  szerokość 2,0 m (+- 5 cm) x wysokość max 1,8 m x długość do 10 m,

- dłużyce (drewno wielkowymiarowe) długość od 5–14 m z odstopniowaniem co 10 cm na mygle gatunkowo,

- drewno z wycinki alpinistycznej o długości poniżej 1,0 m ułożone w osobne stosy (króciaki) 
o wymiarach: szerokość 1,5 m (+- 5 cm) x wysokość max 1,5 m x długość do 3 m posortowane 
wg następujących gatunków:

Liściaste:

- dąb, jesion, buk

- pozostałe gat. liściaste

Iglaste:

- wszystkie gatunki

1.5. Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

1.2. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm			szt	6

1.3. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm			szt	16

1.4. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm			szt	6

1.5. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm			szt	9

1.6. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm			szt	2

1.7. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm			szt	10

1.8. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76-160cm w

warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego

lub metodą alpinistyczną							szt	18

1.9. Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5cm	mp	110,86

1.10.	Transport dłużyc na odległość do 2km					m3	54,58

1.11. Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc /30/		m3	54,58

1.12. Nadzór przyrodniczy							szt	1

1.6. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- jakość wykonania usługi/przedmiotu zamówienia,

- zgodność wykonania ze SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- pełną współpracę z Osobą Nadzorującą

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o braku sprzeciwu, lub 
z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych 
w szczególności w zakresie biologii ptaków i biologii ryb. Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi złożyć dokumenty świadczące o kwalifikacjach osób pełniących nadzór przyrodniczy. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków. W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną, lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. W ww. przypadku, należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej (nienaruszających zakazów ochrony gatunkowej). Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie). Od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ. Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilość 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia po przekazaniu terenu, a przed rozpoczęciem prac raportu z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez nadzór przyrodniczy. Brak powyższego dokumentu skutkować będzie wstrzymaniem prac z winy Wykonawcy.

1.7. Informacje o terenie wycinki  drzew zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

1.7.1. Organizacja pracy, przekazanie terenu

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren pod wykonanie usługi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przeznaczonego pod usługi w okresie jej realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego. W przypadku korzystania z gruntów nie stanowiących własność Zleceniodawcy na czas transportu, przejazdu, organizacji zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zobowiązany jest zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem usługi.

1.7.3. Ochrony środowiska

W trakcie wykonywania usługi Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Roślinność istniejąca w obrębie prowadzonych prac i nie podlegająca wycince powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Za uszkodzenia roślinności odpowiedzialność ponosi Wykonawca usługi.

Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące warunki odnoszące się do:

prac związanych z wycinką drzew według wyszczególnienia:

- prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej,

- prace przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu prowadzone będą ze stanowisk brzegowych bez zgody na wjazd do koryta,

- sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, oraz będzie stacjonował poza korytem cieku,

- miejsca postoju i konserwacji sprzętu ciężkiego zostaną odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntów i wód,

- nie będzie się napełniać zbiorników paliwem w odległości zagrażającej zanieczyszczeniu cieku wodnego albo odkrytej powierzchni wody (minimum 10 m),

- zastosowane zostaną maszyny i sprzęt o możliwie niskiej emisji hałasu i drgań,

- drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki zostaną na etapie prac odpowiednio zabezpieczone np. poprzez szalunek z desek bez użycia gwoździ, zabezpieczenie pni matami jutowymi itp.,

- zabrania się palenia gałęzi drzew,

- po zakończeniu realizacji usługi przyległy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie,

- prace będą prowadzone z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska,

- przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona inwentaryzację udokumentowaną zdjęciami fotograficznymi pod kątem możliwego występowania gniazd ptaków na planowanych do wycinki drzewach.

W ramach zadania zaplanowano działania wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych terenu, m.in.: nad prowadzonymi pracami zlecony zostanie przez Wykonawcę nadzór przyrodniczy, czynności w dużej mierze wykonywane będą poza okresem lęgowym ptaków, jednak w przypadku zauważenia gniazd prace zostaną wstrzymane do momentu uzyskania odpowiedniego zezwolenia na odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych.

1.7.4. Warunków bezpieczeństwa pracy

Wykonawca w trakcie wykonywania prac uwzględni wymagania określone w rozporządzeniach:

- z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003 r. nr 129 poz.844).

- Za bezpieczeństwo i  odpowiednie oznakowanie terenu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

1.7.9. Prace tymczasowe i towarzyszące :

Do prac towarzyszących należą: organizacja miejsca wycinki, ochrona przed działaniem wód                          (z opadów atmosferycznych, gruntowych, powierzchniowych płynących) w trakcie realizacji prac, transport sprzętu potrzebnego do wykonania wycinki na miejsce wykonywanego zadania, w tym drogi technologiczne, zjazdy technologiczne, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót. Teren pod składowanie materiału wykonawca organizuje we własnym zakresie, a koszty z tym związane uwzględni w kosztach zadania. Koszt prac towarzyszących ponosi wykonawca i winien uwzględnić je w kosztach zadania.