Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w wałach przeciwpowodziowych zlokalizowanych na obszarze  – Zarząd Zlewni w Stargardzie – Nadzór Wodny 
w Goleniowie.

Wał prawy nad rzeką Iną w km w km 0+800÷1+500 oraz wał lewy w km 2+450÷2+480

Stan istniejący

Na odcinku wału prawego nad rzeką Iną w km 0+800÷1+500 stwierdzono istnienie nor i przekopów bobra europejskiego, które są przyczyną przecieków przez wał i zachodzi duże prawdopodobieństwo przerwania wałów podczas wysokich stanów wód w korycie rzeki Iny. Natomiast na odcinku wału lewego w km 2+450÷2+480,  skarpa odwodna i odpowietrzna została rozbuchtowana przez dziki, na długości
ca 40mb, a pozostała część skarp uległy oberwaniu. Korpus wału na wskazanym odcinku został bardzo osłabiony, co stwarza duże zagrożenie dla chronionych obiektów podczas wysokich stanów wód 
w korycie rzeki Ina.

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:

- wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i korpusu wału,

- podgarnięciu łyżką koparki ziemi rozbuchtowanej przez dziki skarpy odwodnej i skarpy odpowietrznej wału lewego nad rzeką Iną,

- mechanicznym usunięciu warstwy ziemi w celu odsłonięcia przekopów i nor bobra,

- zakupie i dowozie piasku gliniastego do uzupełnienia ubytków w skarpach i korpusie wału,

- wbudowaniu w miejscach uszkodzeń ziemi podgarniętej i dowiezionej z plantowaniem oraz  zagęszczeniem ubijakami ręcznymi.

Lokalizacja

Obiekty zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gminie Goleniów.

- Wał lewy nad rzeką Iną w km 2+450÷2+480 – gmina Goleniów, obręb Komarowo, działki            
 o nr ewid.: 405 i 406;

- Wał prawy nad rzeką Iną w km 0+800÷1+500 – gmina Goleniów, obręb Święta, działki o nr ewid.: 69,  62/10,  62/11 i 62/12.

Dojazd do wału lewego nad rzeką Iną – z Goleniowa przez wieś Modrzewie po asfaltowych drogach publicznych. Pomiędzy wsią Modrzewie, a wsią Bolesławice, należy skręcić w kierunku południowym 
w utwardzoną ażurowymi płytami drogowymi (jomb) do mostu typu Poltegor – przejechać przez most, a następnie kierować się w kierunku zachodnim po drodze utwardzoną ażurowymi płytami drogowymi do ujścia rzeki Iny do Odry.

Dojazd do wału prawego nad rzeką Iną – z Goleniowa przez wieś Modrzewie, do wsi Święta. We wsi Święta, należy skręcić w kierunku południowym asfaltową droga publiczną do miejscowości Kamieniska. We wsi Kamieniska skręcić w kierunku wschodnim w nieutwardzoną drogę gruntową, która prowadzi 
do spalonego mostu na rzece Inie w km 0+600 i wału prawego nad rzeką Iną. Dojazd do miejsc uszkodzeń po koronie wału.

Wał lewy nad Kanałem Bolesławickim w km 2+830÷2+850

Stan istniejący

Na odcinku wału lewego nad Kanałem Bolesławickim w km 2+830÷2+850 stwierdzono istnienie nor
 i przekopów bobra europejskiego, które są przyczyną przecieków przez wał. Osłabiony korpus wału stwarza realne zagrożenie i zachodzi duże prawdopodobieństwo przerwania wału podczas wysokich stanów wód w korycie rzeki Krępy i Kanału Bolesławickiego.

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:

- wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i korpusu wału,

- mechanicznym usunięciu warstwy ziemi w celu odsłonięcia przekopów i nor bobra,

- zakupie i dowozie piasku gliniastego do uzupełnienia ubytków w skarpach i korpusie wału,

- wbudowaniu w miejscach uszkodzeń ziemi dowiezionej oraz z odkładu, z plantowaniem oraz 
zagęszczeniem ubijakami ręcznymi.

Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gminie Goleniów.

- Wał lewy nad Kanałem Bolesławickim 2+830÷2+850 – gmina Goleniów, obręb Bolesławice, działka o nr ewid. 10/1.

Dojazd do wału lewego nad Kanałem Bolesławickim – z Goleniowa przez wieś Modrzewie po asfaltowych drogach publicznych. Pomiędzy wsią Modrzewie, a wsią Bolesławice, należy skręcić w kierunku północnym do stacji pomp „Bolesławice II”. Dojazd do miejsc uszkodzeń wału przez teren stacji pomp „Bolesławice II” oraz po koronie wału.

Wał lewy nad rzeką Gowienicą w km 0+000÷0+220 oraz w km 3+940÷3+990

Stan istniejący

Na odcinku wału lewego w km 0+000÷0+220 stwierdzono istnienie 13 dziur i przekopów bobra europejskiego oraz urwaną klapę samoczynną (przeciwcofkową) na wylocie przepustu wałowego w km 0+220.

Osłabiony korpus wału poprzez przekopy i nory bobra stwarza realne zagrożenie i zachodzi duże prawdopodobieństwo przerwania wału podczas wysokich stanów wód w korycie rzeki Gowienicy lub Zalewu Szczecińskiego oraz zalaniem terenów zabudowanych i zurbanizowanych miasta Stepnica. Natomiast na odcinku wału lewego nad Gowienicą w km 3+940÷3+990 stwierdzono rozmycie i zerwanie skarpy oraz części korpusu wału.

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:

pracach naprawczych klapy samoczynnej przepustu wałowego polegających na zakupie i montażu  klapy samoczynnej na wylocie przewodu rurowego przepustu wałowego odprowadzającego wodę z rowu oznaczonego  jako działka o nr ewid. 343. Obręb Stepnica-1, gmina Stepnica.

Zakres robót obejmuje także prace naprawcze korpusu wału polegające na:

- usunięciu drzew powalonych w koryto powodujących rozmywanie i zrywanie skarpy odwodnej
 i korpusu wału w km 3+940÷3+990,

- wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i korpusu wału,

- mechanicznym usunięciu warstwy ziemi w celu odsłonięcia przekopów i nor bobra na odcinkach  w km 0+000÷0+220 oraz w km 3+940÷3+990

- zakupie i dowozie piasku gliniastego do uzupełnienia ubytków w skarpach i korpusie wału,

- wbudowaniu w miejscach uszkodzeń ziemi dowiezionej oraz z odkładu, z plantowaniem oraz 
zagęszczeniem ubijakami ręcznym na odcinkach w km 0+000÷0+220 oraz w km 3+940÷3+990.

Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gminie Stepnica.

- Wał lewy nad rzeką Gowienicą 0+000÷0+200 – gmina Stepnica, obręb Stepnica-1, działki                  o nr ewid. :341/1, 42/1 i 45/4;

- Wał lewy nad Gowienicą w km 3+940÷3+990 – gmina Stepnica, obręb Miłowo, działka 
o nr ewid. 309/2,

Dojazd do wału lewego nad rzeką Gowienicą – z Goleniowa do miasta Stepnica po asfaltowych drogach publicznych. W mieście Stepnica należy kierować się według drogowskazów w kierunku Wolina. Przed samym mostem na rzece Gowienicy należy skręcić w lewo i wjechać na koronę lewego wału przeciwpowodziowego.

Wał nad Zalewem Szczecińskim „Stepnica – Kopice” w km w km 3+829÷3+853

Stan istniejący

Na odcinku wału nad Zalewem Szczecińskim „Stepnica – Kopice” w km w km 3+829÷3+853, wskutek sztormowej pogody, powstało  rozmycie i zerwanie skarpy odwodnej oraz części korpusu wału. Konstrukcja wału na ww. odcinku jest bardzo osłabiona i zachodzi duże prawdopodobieństwo przerwania wału podczas wysokich stanów wód lub przerwanie wału podczas falowania wód Zalewu Szczecińskiego. Stwarza to zagrożenie powodziowe dla chronionych obiektów. Zniszczone na tym odcinku umocnienia brzegowe pasa technicznego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego zostały Urząd Morski w Szczecinie odbudowane w lipcu 2020 r. Wykonano naprawę zniszczonego materaca faszynowego 
z obrzutem piramidkami Kardisa.

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:

- wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i korpusu wału,

- zakupie i dowozie piasku gliniastego do uzupełnienia ubytków w skarpie odwodnej i korpusie wału,

- wbudowaniu w miejscu uszkodzeń ziemi dowiezionej z plantowaniem oraz zagęszczeniem ubijakami ręcznymi,

- wykonaniu i rozścieleniu materacy gabionowych z wypełnieniem kamieniem hydrotechnicznym.

Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gminie Stepnica.

- Wał nad Zalewem Szczecińskim „Stepnica-Kopice” w km 3+829÷3+853 – gmina Stepnica, obręb Piaski Małe, działki o nr ewid.: 95 i 127.

Dojazd do wału – z Goleniowa do wsi Gąsierzyno, gmina Stepnica, po asfaltowych drogach publicznych. We wsi Gąsierzyno przed posesją nr 19 – zjazd na drogę utwardzoną ażurowymi płytami drogowymi (jomb), a następnie kierować się w kierunku południowo-zachodnim do stacji pomp „Gąsierzyno I”.

Od stacji pomp „Gąsierzyno I” dojazd do miejsca uszkodzeń – po koronie wału przeciwpowodziowego.