RZ.ROZ.2810.118.2020							Rzeszów, dnia 30.10.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A , 00-848 Warszawa

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów

Dane kontaktowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17 B

35-103 Rzeszów

nr tel. 17 85 37 400

e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

adres internetowy: www.wody.gov.pl

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 
a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” dostępnej pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl.

# Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o ustawie PZP lub ustawie – Prawo zamówień publicznych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia2004r.–Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

# Opis przedmiotu zamówienia

- CPV:

Przedmiot główny:

45246200-5 Budowa wałów rzecznych

Przedmioty dodatkowe:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”

Zakres rzeczowy:

- Roboty przygotowawcze w km 23+982-24+554 rzeki Ropy.

- Roboty rozbiórkowe w km 23+982-24+554 rzeki Ropy (nawierzchnia drogi dojazdowej do posesji nr 168, nawierzchnia drogi dojazdowej równoległej do obwodnicy).

- Budowę korpusu wału:

- roboty ziemne,

- nawierzchnia tłuczniowa drogi na koronie wału,

- drenaż korpusu wału na całej długości, L=676 m,

- ekran z folii izolacyjnej w km 0+500-0+675,7,

- ubezpieczenie stopy wału od strony odwodnej w km 0+500-0+675.

- Wykonanie budowli wałowych – przepusty:

- P1 w km 24+422 rz. Ropy – brzeg prawy,

- P2 w km 24+044 rz. Ropy – brzeg prawy,

- P3 w km 0+291 pot. Libuszanka – brzeg lewy (wał Ropy).

- Opis zakresu przedmiotu zamówienia:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych należy dokonać wycinki i wykarczowania pni drzew i zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, geodezyjnego wytyczenia inwestycji, wykonać czasowe drogi kołowe, które będą utrzymywane podczas realizacji inwestycji i rozebrane po jej zakończeniu. Należy również rozebrać nawierzchnię drogi dojazdowej do posesji nr 168 oraz równoległej do obwodnicy i wywieźć materiał z rozbiórki na wysypisko śmieci. Na potwierdzenie Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie dokumenty przyjęcia odpadów.

- Budowa korpusu wału

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem, hałdowaniem oraz wywiezieniem jej nadmiaru, formowaniem i zagęszczaniem korpusu wału z gruntu pochodzącego z miejsca poboru (z przemieszczaniem gruntu), odkopu pod budowle wałowe, humusowaniu skarp z humusu z depozytu wraz z obsianiem oraz wykonaniu nawierzchni tłuczniowej drogi na koronie wału. Wysokość wału wynosić będzie od 0,5 m do 2 m (średnio 1,5 m). Teren zawala zostanie odwodniony przez drenaż na skarpie wału zlokalizowany na całej długości wału oraz 3 przepusty wałowe. Na odcinku w km 0+500-675 wału jego stopa zostanie ubezpieczona narzutem kamiennym a w km 0+500-0+675,7 zostanie wykonany ekran z folii izolacyjnej.

W celu  osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych obwałowania (po wcześniejszym zagęszczeniu podłoża wału)  należy  wbudować i uformować ziemię  w łącznej ilości 11 268,1 m3. Pobór ziemi niezbędnej do wbudowania winien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nasyp ziemny wykonany będzie z gruntu zagęszczonego warstwami gr. 20 cm  do parametrów zagęszczenia IS ≥ 0,92 .

Jakość gruntu przeznaczonego do wbudowania podlegać będzie sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru po uzyskaniu opinii Projektanta w zakresie przydatności do wbudowania na podstawie przeprowadzonych stosownych badań laboratoryjnych. Badania zagęszczenia nasypu (wykonywane przez niezależne laboratorium)  należy wykonywać wg normy PN-B-12095:1997 pkt 3.2.3.1. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

Dokumentacja badań zgodnie z PN-B-12095:1997 powinna składać się z:

- dziennika badań i pomiarów

- zestawienia wyników badań

- zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i wnioskami

- przekrojów poprzecznych i podłużnych z lokalizacją badań i pomiarów.

- Wykonanie budowli wałowych - przepusty

Planuje się wykonanie przepustów wałowych: P1 w km 24+422 rz. Ropy – brzeg prawy, P2 w km 24+044 rz. Ropy – brzeg prawy oraz P3 w km 0+291 pot. Libuszanka – brzeg lewy (wał Ropy). Zostaną one wykonane z rur PE SN8. Na ich wylotach zostaną zamontowane klapy zwrotne PEHD bez przeciwwag. Na ich wlotach zaprojektowano zamknięcia awaryjne w postaci zastawek kanałowych typu ZKR1/N. Przepusty P1 i P2 odprowadzają wodę z terenu międzywala w tym z drenaży. Przepust P3 odprowadza wodę z istniejącego rowu przydrożnego.

- Szczegółowy zakres robót precyzuje:

- Dokumentacja projektowa, tj. Projekt wykonawczy oraz przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 3: Projekt wykonawczy,

- Załącznik nr 4: Przedmiar robót,

- Załącznik nr 5: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 6: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r.

- Załącznik nr 7: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r.

- Załącznik nr 8: decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS-II.7322.82.2011.MK z dnia 19.04.2012 r.

- Załącznik nr 9: decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, znak: OS.WS.7322.98.2012 z dnia 17.08.2012 r.

- Załącznik nr 10: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zwalniającą z zakazów wynikających z art. 881 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa wodnego, znak: OKI-mc-770-765-4/12 z dnia 16.10.2012r.

- Załącznik nr 11: decyzja Wojewody Małopolskiego udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji, znak:

- WI-VII.7840.14.1.2013.MJ z  dnia  15.03.2013 r.

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWIORB użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz STWIORB użyto w szczególności nazw producentów urządzeń, materiałów lub sprzętu przewidzianych do wbudowania, zamontowania lub użycia przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów lub sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    - Wymogi w zakresie art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), tj. wykonywaniu przez pracownika określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a więc wykonujących następujące czynności:

- wykonywanie robót ziemnych,

- wykonywanie robót rozbiórkowych.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym                w tym wezwaniu, zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty lub ich kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie miejsca wykonywania czynności (nazwy zamówienia) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej również zwane „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu umowy o pracę zawartej z osobą przy pomocy której będzie realizowane zamówienie lub innego dokumentu zawierającego dane osobowe pracownika ze wskazanych powyżej, Wykonawca jest zobowiązany jednocześnie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie pracownika, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami RODO.

- Zamawiający uprawniony jest ponadto do żądania w wyznaczonym terminie wyjaśnień od Wykonawcy w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu dokumentów lub ich kopii uważane będzie przez Zamawiającego za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

# Terminy wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

- Zakończenie: do 11.12.2020 r.

# Wymogi w zakresie podwykonawstwa.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, do których stosuje się obowiązek określony w pkt III.5 SIWZ.

  - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

  - W związku z tym, że roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Umowa łącząca Wykonawcę z podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą oraz między dalszymi podwykonawcami, winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

# Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien:

    - opracować „Plan ochrony przeciwpowodziowej” na czas trwania robót budowlanych i uzgodnić go ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach oraz dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

    - zorganizować łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu przekazywania przez Instytut bieżących informacji dotyczących zmiany wód rzeki Ropa w przekroju wodowskazowym Klęczany oraz prognozy pogody - w terminie do 2 dni od przekazania placu budowy,

    - na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania robót powiadomić użytkownika rybackiego Ropy i Libuszanki,

    - powiadomić z należytym wyprzedzeniem właścicieli uzbrojenia terenu o zamierzonych terminach przystąpienia do prac związanych z jego zabezpieczeniem i przebudową – w terminach wynikających z wydanych uzgodnień

    - zorganizować plac budowy wraz z zapleczem sanitarnym wyposażonym w przewoźne urządzenia sanitarne - w terminie do 3 dni od przekazania placu budowy.

- Wykonawca, który wygra przetarg wraz z umową dostarczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy kopię polisy ubezpieczeniowej robót z klauzulą rozszerzającą ubezpieczenie wartości robót budowlanych od następstw deszczy nawalnych, zalania, powodzi, obsunięć, obowiązującej przez cały okres realizacji robót budowlanych.

UWAGA: Ubezpieczeniem należy objąć wartość zamówienia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody wykonawcy  do wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem zamówienia, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, wykonaniem decyzji administracyjnych, zmianą technologii wykonania lub działaniem siły wyższej. W takim przypadku dokonana zostanie przez strony zmiana wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości na zasadach podanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że zagraża to niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia lub niewykonaniem przez Wykonawcę zakładanych przerobów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu zamówienia szczegółowych terminów realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- projektem wykonawczym (zał. nr 3 do SIWZ)

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 5 do SIWZ)

- decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r. (zał. nr 6)

- decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r. (zał. nr 7)

- decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego, znak: 
OS-II.7322.82.2011.MK z dnia 19.04.2012 r. (zał. nr 8)

- decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, znak: OS.WS.7322.98.2012 z dnia 17.08.2012 r. (zał. nr 9)

- decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zwalniającą z zakazów wynikających z art. 881 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa wodnego, znak: OKI-mc-770-765-4/12 z dnia 16.10.2012r. (zał. nr 10)

- Decyzją Wojewody Małopolskiego udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji, znak: 
WI-VII.7840.14.1.2013.MJ z  dnia  15.03.2013 r.  (zał. nr 11)

- uzgodnieniami, opiniami, warunkami technicznymi wydanymi przez Właścicieli i administratorów zabezpieczanych  i przebudowywanych elementów uzbrojenia terenu.

- Wykonawca  uwzględni  w  kosztach  ogólnych  transport  wyciętych  drzew  na  plac  składowy, pocięcie pozyskanych drzew na odcinki długości 1metra (tzw. metrówki), złożenie w stosy umożliwiające pomiar. Wykonawca zabezpieczy drewno przed ewentualną kradzieżą.

- W  przypadku  konieczności  dokonania  wycinki  drzew  kolidujących  z  wykonywaniem  robót (nieuwzględnionych w Inwentaryzacji  drzew  do  wycinki)związanych z realizacją zamówienia  Wykonawca  winien uzyskać zgodę właściciela, a następnie przygotować kompletny wniosek o wydanie decyzji na usunięcie roślinności drzewiastej.

- Roboty ulegające zakryciu i zanikające, zgłaszane przez kierownika budowy lub kierownika robót, odbierane będą na podstawie wpisów dokonywanych przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

- W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wiązałaby się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55.)

- W czasie trwania robót budowlano-montażowych należy podejmować takie działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

- Na etapie budowy należy wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie – ewentualne awarie natychmiast będą usuwane.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonego nadzoru przyrodniczego Wszelkie koszty pracy nadzoru przyrodniczego pokrywa Wykonawca. W skład nadzoru przyrodniczego będzie wchodził herpetolog.

- Nadzór przyrodniczy będzie wykonywany przez co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii, leśnictwa lub ochrony środowiska oraz mającą w dorobku zawodowym co najmniej 2 nadzory przyrodnicze przy inwestycjach związane m.in. z ochroną płazów.

- Minimalna liczba wizyt nadzoru przyrodniczego w terenie wyniesie min. 2 wizyty w miesiącu. Dodatkowo, w okresie wiosennej i jesiennej migracji płazów, nadzór herpetologiczny będzie prowadzony stale.

- Do obowiązków nadzoru przyrodniczego należeć będzie kontrola terenu budowy, zgodnie z decyzjami wydanymi dla przedmiotowego zadania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r. wraz z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak: OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r. w tym przede wszystkim:

- nadzór nad przestrzeganiem zapisów w/w decyzji,

- ocena względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego lokalizacji oraz prawidłowego zabezpieczenia i organizacji placu budowy, zaplecza socjalnego, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn i sprzętu, składowania odpadów, wytyczenia dróg technologicznych itp.,

- wykrywanie gatunków zwierząt w pasie prowadzenia robót a w razie potrzeby podjęcie stosownych działań (np. wystąpienie do odpowiednich organów o decyzje na odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody),

- kontrola rozlewisk, zastoisk oraz innych miejsc, w których może gromadzić się woda pod kątem obecności w ich obrębie gatunków chronionych (w szczególności płazów), zabezpieczania i regularnej kontroli potencjalnych pułapek dla zwierząt, ewentualnego odłowu i przenoszenia osobników do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska,

- nadzór nad prawidłowym przebiegiem: usunięcia roślinności niskiej, średniej i wysokiej, prac ziemnych prowadzonych w strefie zagrożenia brył korzeniowych krzewów i drzew, zabezpieczenia roślinności nieprzeznaczonej do wycinki, wygradzania stanowisk gatunków objętych ochroną, usunięcia i zabezpieczenia urodzajnej warstwy gleby, prac ingerujących w koryto rzeki Trześniówki,

- bieżące diagnozowanie zagrożeń dla elementów środowiska przyrodniczego wraz ze wskazaniem sposobów niwelacji tych zagrożeń i kontrola ich skuteczności (np. poprzez wygrodzenie za pomocą tymczasowych płotków herpetologicznych stwierdzonych w pobliżu placu budowy miejsc bytowania płazów oraz kontrolowanie stanu tych wygrodzeń),

- nadzór nad uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac przez Wykonawcę (obejmujący m.in. demontaż zastosowanych zabezpieczeń dla środowiska przyrodniczego).

- Z każdej wizyty nadzoru przyrodniczego w terenie zostanie sporządzony opis sytuacji w formie tzw. Karty Nadzoru Przyrodniczego, zawierający także dokumentację fotograficzną oraz wiążące wskazania dla Wykonawcy odnośnie zalecanego sposobu realizacji zadania.

- Z działań wykonywanych w ramach nadzoru przyrodniczego zostanie sporządzony raport, który wraz z Kartami Nadzoru Przyrodniczego Wykonawca przekaże do Zamawiającego w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej w dniu zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o którym mowa w § 17 wzoru umowy.

- Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego powinno w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać czy i w jaki sposób zostały spełnione warunki realizacji inwestycji, o których mowa w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r. wraz z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak: OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r.

Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego będzie zawierać następujące informacje:

- charakterystykę florystyczną, mykobiotyczną i faunistyczną przedmiotowego terenu,

- opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty (przede wszystkim decyzje administracyjne) te działania były prowadzone wraz z podaniem szczegółowych informacji pozwalających zobrazować w jaki sposób zostały spełnione zapisy tych dokumentów,

- liczbę wizyt w terenie nadzoru przyrodniczego, dokładne ich terminy i czas trwania, Karty Nadzoru Przyrodniczego oraz comiesięczne raporty,

- wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji inwestycji miała miejsce konieczność podjęcia dodatkowych czynności, eliminujących zagrożenia dla środowiska; jeśli tak, należy zamieścić opis przewidzianych/zidentyfikowanych zagrożeń dla środowiska, podjętych działań ochronnych oraz skuteczności ich zastosowania,

- dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska, a także obrazujące sposób wykonania tych elementów inwestycji, które mają kluczowe znaczenie dla biologii i ekologii gatunków objętych ochroną,

- wnioski z podjętych działań oraz wykazanie skuteczności ich wdrożenia,

- informacje dotyczące uprawnień osób pełniących nadzór przyrodniczy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wytyczenia i opalikowania zakresu inwestycji zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi przez uprawnionego geodetę obsługującego przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Czynności te powinny być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy w oparciu o dane geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i obiektów wchodzą m.in:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, obiektów i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy, obiektów dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2) odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

3) wznowienia znaków i granic prawnych nieruchomości (działek), które uległy zniszczeniu i zatarciu podczas prowadzenia robót budowlanych,

4) wykonania wznowienia (w razie konieczności) istniejących granic w rejonie drzew planowanych do wycinki – w celu ich prawidłowego przekazania właścicielom,

5) utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych (tzn. zarysu inwestycji w punktach charakterystycznych) znakami granicznymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami

6) sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej zamierzone na gruncie i wkartowane na mapy: zasadniczą oraz ewidencyjną, dane umożliwiające stwierdzenie zaistniałych w trakcie prac budowlano-montażowych rozbieżności z zatwierdzonym Projektem budowlanym. W celu sprawdzenia zgodności Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z inwentaryzacją powykonawczą dodatkowy załącznik mapy ewidencyjnej z naniesionym projektem budowlanym w kolorze czerwonym oraz inwentaryzacją powykonawczą w kolorze niebieskim wraz z opisem technicznym.

Uwaga:

Czynności powyższe powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 142).

Wszystkie koszty dotyczące uregulowania stanu prawnego spowodowane nieprawidłowym wyniesieniem projektu w terenie bądź potrzeby „przebudowy” obiektu lub jego części będą obciążały Wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- zapewnienia płynności ruchu drogowego podczas wykonywania robót oraz do m.in.: likwidowania w trybie natychmiastowym zagrożenia w postaci ubytków w nawierzchni pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu,

- bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie go do stanu właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego,

- opracowania w 2 kompletach (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) operatów powykonawczych (oddzielnie dla wału oraz zabezpieczonego i rozbudowywanego uzbrojenia terenu) i przedłożenia ich Zamawiającemu nie później niż w dniu zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Operaty powykonawcze winny uwzględniać w swej treści co najmniej dokumentację o której mowa w art. 3, pkt. 14 oraz w art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).

- Ponadto Operaty powykonawcze winny zawierać:

a) Spis treści

b) Opis techniczny

c) Dokumenty dotyczące użytych materiałów budowlanych (np. certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności)

d) Dokumenty dotyczące wykonanych badań, prób i sprawdzeń

e) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uwzględniające rozbudowany odcinek wału (mapę) w wersji papierowej i wersji elektronicznej - pliki *.pdf, *.jpeg, *.shp, .dxf

f) Dokumentację fotograficzną wraz ze stosownymi opisami zdjęć i wskazaniem kilometraża/kilometraży

Uwaga:

Operaty powykonawcze dotyczące przebudowanego uzbrojenia terenu winny być uzgodnione z ich właścicielami.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane używanymi do budowy pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich, a w przypadku powstania takich szkód zobowiązuje się do ich naprawienia oraz przekazania zamawiającemu pisemnego potwierdzenia naprawienia powstałej szkody.

- Jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie zawiązane z tym koszty.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji (potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie postępu rzeczowego i ewentualnych napotkanych problemów w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie propozycje zmian do wprowadzenia w ramach realizowanej inwestycji będą zgłaszane pisemnie Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu ryzyka zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenie bieżącej analizy tego ryzyka.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej (wraz ze stosownym opisem zdjęć) w formie elektronicznej obrazującej stan: przed przystąpieniem do robót, z przebiegu każdego etapu realizacji zamówienia oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy. Dokumentację tę w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu raz w miesiącu na płycie CD/DVD (na koniec miesiąca).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wykaszania pielęgnacyjnego terenu przedsięwzięcia inwestycyjnego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz bezpośrednio przed planowanym odbiorem końcowym.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi i gwarancji do uczestnictwa (na swój koszt) co najmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach przedmiotu umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

    - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, o wartości min.  
1 mln  zł brutto,

albo

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 1 mln zł brutto.

UWAGA: Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych uważane będą roboty polegające na budowie lub rozbudowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie obwałowań wraz z ich infrastrukturą lub zapór ziemnych wraz z ich infrastrukturą.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.

Kwalifikacja na podstawie zał. nr 9 i 10 do oferty.

- Iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

- Kierownika budowy – osobę posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień.

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub wodnomelioracyjnej bez ograniczeń albo winna posiadać inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień.

W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy w celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika budowy co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 11 do SIWZ „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach 
i miesiącach) posiadanego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy.

- Kierownika robót drogowych – osobę posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień.

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń albo winna posiadać inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień.

W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych w celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 11 do SIWZ „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót.

- osobę lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

- rozgraniczanie i podział nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

- geodezyjna obsługa inwestycji.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 11 do oferty.

- W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 2 lit. A)  i B) powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Forma wynagrodzenia za przedmiot zamówienia:

  - Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od wszelkich świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

  - Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i odbioru, i wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego z zastrzeżeniem pkt VIII.A.2 oraz właściwych zapisów „Wzoru umowy”.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
w tym między innymi koszty:

- urządzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót,

- doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy,

- koszty związane z badaniami zagęszczenia gruntu

- obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót w tym związanych z:

- wytyczeniem i opalikowaniem zakresu trasy projektowanej inwestycji zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją  budowlaną,

- odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

- wznowieniem znaków i granic prawnych nieruchomości (działek), które uległy zniszczeniu i zatarciu podczas prowadzenia robót budowlanych

- utrwaleniem na gruncie nowych punktów granicznych (tzn. zarysu wykonanej inwestycji w punktach charakterystycznych) trwałymi znakami granicznymi,

- sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej zamierzone na gruncie i wkartowane na mapy: zasadniczą oraz ewidencyjną, dane umożliwiające stwierdzenie zaistniałych w trakcie prac budowlano-montażowych rozbieżności z zatwierdzonym projektem budowlanym,

- sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji zabezpieczanej sieci uzbrojenia terenu,

- opracowania operatów powykonawczych

- ubezpieczenia robót z klauzulą rozszerzającą ubezpieczenie robót od następstw deszczów nawalnych, zalania, powodzi, obsunięcia w okresie realizacji,

- dozorowania placu budowy,

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

- odszkodowania i rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,

- sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzenia sprawozdania z prac zespołu nadzoru przyrodniczego,

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej obrazującej stan przed przystąpieniem do robót, z przebiegu realizacji każdego etapu realizacji zamówienia oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia wraz ze stosownym opisem zdjęć,

- wywozu odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- uczestnictwa w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach wykonanego zadania przynajmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym),

- wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt VI SIWZ

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Opis sposobu wyceny przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca winien podać dla każdego elementu Tabeli elementów scalonych cenę wyliczoną w oparciu o:

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robót,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - Na etapie zawierania umowy wybrany wykonawca przedstawi Zamawiającemu „kosztorys uproszczony”, na podstawie którego wykonawca opracował tabelę elementów scalonych. „Kosztorys uproszczony” winien być opracowany metodą uproszczoną wg następujących zasad:

  - Kosztorys uproszczony winien być sporządzony w oparciu o podstawy wyceny wskazane w przedmiarze, projekcie wykonawczym, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, warunki podane w SIWZ

  - Wartości wynikające z kosztorysu uproszczonego winny być zgodne z cenami podanymi w tabeli elementów scalonych i „Ofercie”.

  - Zamówienia nie objęte przedmiarem robót a przewidziane w dokumentacji projektowej nie będą uważane za zamówienia dodatkowe, a Wykonawca winien ich koszt uwzględnić w oferowanym wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Opis sposobu przygotowania oferty oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1-1b ustawy PZP oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedkłada wraz z ofertą w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do oferty,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do oferty,

oraz

- w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zał. nr 6 do oferty).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenia każdego z tych podmiotów, stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do oferty, w których zamieszcza również informacje dotyczące tych podmiotów.

- Na mocy procedury opisanej w pkt IX.3 SIWZ pozostałe dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składa na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

a)Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą (sporządzoną na lub w oparciu o „Wzór formularza oferty” stanowiącego zał. nr 1 do specyfikacji) przedkładają:

Załącznik nr 1 	- Tabela elementów scalonych

Załącznik nr 2 	- Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę

Załącznik nr 3 	- Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 	- Dowód wniesienia wadium

Załącznik nr 5*	- Pełnomocnictwo.

Załącznik nr 6* 	- Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów.

*jeżeli dotyczy

b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu za pomocą Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego zał. nr 7 do oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

c) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pomocą Platformy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania, to jest :

Załącznik nr 8 	- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 9	- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w pkt. VII.2.A) SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego załącznik nr 9 do Formularza oferty.

Załącznik nr 10	- Dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa w Załączniku nr 9 do Formularza oferty „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA:

Dowodami jw., zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), są:

- referencje lub

- inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a) i b)

Załącznik nr 11	- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg podanego wzoru „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”, wskazanych zgodnie z pkt. VII.2.B) SIWZ

Załącznik nr 12      	- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub  innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Załącznik nr 13       	- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo  innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Załącznik nr 14 	- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Załącznik nr 15  	- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg podanego wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do Formularza oferty,

Załącznik nr 16 	- Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, wg podanego wzoru stanowiącego zał. nr 16 do Formularza oferty,

Załącznik nr 17       	- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), wg podanego wzoru stanowiącego zał. nr 17 do Formularza oferty.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IX.3.c) SIWZ:

a) załącznik nr 8 do oferty - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) załączniki nr 12 i 13 do oferty -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności albo wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) załącznik nr 14 do oferty – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument składany jako załącznik nr 14 do oferty, składa dokument wskazany w ppkt 1) lit. c), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż przed upływem terminów określonych w ppkt 1).

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wymagania ogólne dotyczące sporządzenia oferty

- Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta powinna zostać sporządzona na lub w oparciu o „Wzór Formularza oferty” z wykorzystaniem załączonych do niego wzorów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt IX.3 SIWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym składane są za pomocą Platformy w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 2 oraz zał. nr 3), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i załączyć w zakładce „Przedmiot postępowania”.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie kopii notarialnie poświadczonej.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, rstf,xps, odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zachowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Niedopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej.

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na  Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę.

- Przed złożeniem oferty należy zaakceptować wszystkie „Warunki formalne” przesuwając w prawo guzik „Akceptacja” (Pola po zaakceptowaniu powinny mieć kolor zielony).

- Ofertę należy złożyć w oryginale. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na Platformie pod adresem

www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wszystkie dokumenty w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenie dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt. Zamawiający na życzenie Wykonawcy umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca.

- Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub Uchwałę Wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 KC).

- Postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej, z tym że w ramach zał. 12-17 do oferty złożyć należy dokumenty (oświadczenia oraz zaświadczenia) dotyczące wspólników spółki oraz samej spółki cywilnej.

- Zgodnie z art. 141 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą.

- Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, którego dokument lub oświadczenie dotyczy.

- Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad:

- formularz oferty i załączniki nr 1, 4, 5, 6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie, podpisane przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem, że:

- pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (zał. nr 6) winno być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby,

- pełnomocnictwo określone w art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych winno być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania każdego z Wykonawców (zał. nr 5 do oferty),

- załączniki nr 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 winny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie i być podpisane przez Wykonawcę, którego załącznik dotyczy,

- załączniki nr 9, 10, 11

Ponieważ oceniane będą łącznie zdolności techniczne i zawodowe wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Wykonawców nie jest wymagane złożenie ww. dokumentów przez wszystkich Wykonawców lecz dokumenty te mają obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykażą spełnienie tego warunku łącznie.

- Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę polegającego na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy PZP, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. nr 6 do oferty).

  - Z dokumentów przedkładanych celem udowodnienia, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu winien wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą oraz potwierdzenie że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP (zał. nr 2 i nr 3 do oferty). W przypadku gdy oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, jest on zobowiązany do złożenia również załącznika nr 8, 12-17 dotyczącego tego podmiotu.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Jeżeli w trakcie badania złożonej oferty zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane przez Zamawiającego w warunkach udziału w postępowaniu zdolności techniczne lub zawodowe.

  - W przypadku zmiany lub rezygnacji (w trakcie realizacji zamówienia) z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na powyższe nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów:

      - Kryteria wyboru oferty

1) Cena -znaczenie kryterium-60%

2) Okres rękojmi i gwarancji – znaczenie kryterium 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców 
w zakresie każdego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania danego kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów.

Pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie danego kryterium.

Ocena ofert w zakresie powyższych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1) Ocena oferty w zakresie kryterium: „Cena”(„C”):

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 60 pkt

Wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona wg wzoru:

C=najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych(brutto)x60

cena(brutto)badanej oferty

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Ocena oferty w zakresie kryterium: „Okres rękojmi i gwarancji” („G”)

- Oceniany będzie oferowany okres wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę oświadczeniem w pkt 5 ”Oferty”.

- Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium, tj. 40 pkt otrzyma:

- oferta z okresem wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o 12 miesięcy,

- oferta z najdłuższym okresem wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji, w przypadku gdy żaden z wykonawców nie zaoferuje okresu wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o 12 miesięcy.

- Oferta wykonawcy, który potwierdzi minimalny, wymagany przez zamawiającego okres rękojmi i gwarancji (60 m-cy) otrzyma 0 pkt.

- W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 5 „Formularza oferty” nie poda okresu rękojmi i gwarancji lub poda okres krótszy niż 60 m-cy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert minimalny, wymagany przez zamawiającego okres rękojmi i gwarancji (60 m-cy), a oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.

- W przypadku kiedy wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji przedłużony o więcej niż 12 miesięcy, tj. ponad 72 m-ce, to Zamawiający do oceny ofert przyjmie wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 12   m-cy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji zaoferowany przez wykonawcę.

- Wartość punktowa badanej oferty "G" zostanie obliczona wg wzoru:

G  =  okres wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji badanej oferty (w miesiącach) x 40 pkt

najdłuższy okres wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji (w miesiącach)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

- Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen częściowych, dokonanych w sposób określony w ppkt 1) i 2) 
i równać się będzie (C+ G)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium „Okres rękojmi i gwarancji”, uzyska więc najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakichkolwiek zmian jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt IX.3 lit. c) SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt IX.3 c) SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP , Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP , korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie spełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

    - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);

    - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

    - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie ;

    - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

    - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

      - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl.

      - Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

      - Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

      - Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl

      - Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

      - Pytania i wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ należy przesyłać za pośrednictwem Platformy korzystając z zakładki „Zapytaj”. Funkcja jest nieaktywna na etapie analizy ofert.

      - Na etapie analizy ofert komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się za pomocą zakładki „Wiadomości”

      - Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

      - Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

      - Zamawiający informuje, że adres e-mail: rzeszow@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

      - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

      - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

      - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

      - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.

      - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, wg zasad określonych powyżej, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

      - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 i 4a ustawy PZP). Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszcza informację na stronie internetowej oraz zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

      - W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne (art. 12a ust. 1 ustawy PZP).

      - Jeżeli zmiana jw. jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 12a ust. 2 ustawy PZP).

      - Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej (art. 12a ust. 3 ustawy PZP).

# Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z procedurą przetargową:

Łukasz Gacek, tel.:  tel. +48 17 853 74 45,

Dominika Borczyk – Kopacz, tel.:  tel. +48 17 854 89 70,

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi:

Łukasz Goleś, tel.: +48 17 853 64 29.

# Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt „X”, w wysokości 40 000,00 zł

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310)

- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr

05-1130-1017-0020-1510-6790-0012

w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie W tytule przelewu należy wpisać sygnaturę zamówienia RZ.ROZ.2810.118.2020.

Kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

- Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Uwagi dotyczące wadium wniesionego w formach, o których mowa w pkt. 2b) - 2e),

  - Poręczenia bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winny zawierać zapisy o treści:

- „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na pierwsze żądanie”

- zapis o brzmieniu art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wadium w formie, o której mowa w pkt XIV.2 b)-e) należy wnieść w formie elektronicznej poprzez załączenie do Oferty oryginału dokumentu wadialnego tj.: opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (Gwaranta).

- Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w pkt XIV. 2, 3, 4 i 5 SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt XIV.12 specyfikacji.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

        - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

        - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

        - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych przez podmioty o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych jako „zobowiązany” powinni być wymienieni:

- wszyscy Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, bądź:

- Pełnomocnik (Lider), ale pod warunkiem, że w gwarancji będzie zapis:

Pełnomocnik (Lider) /nazwa Wykonawcy/.konsorcjum, które tworzą

następujący Wykonawcy: /wymienieni wszyscy Wykonawcy/ .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda, a Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Dla przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W tytule przelewu należy wskazać, że jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o numerze: RZ.ROZ.2810.118.2020.

6. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy składanego w formie gwarancji (poręczeń), Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, celem akceptacji, projektu gwarancji (poręczenia) należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w ich treści powinno znajdować się nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do bezwarunkowej i bezzwłocznej zapłaty Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie należności do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia.

7.  Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne i wykonalne w 100% do trzydziestu dni po dniu dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne i wykonalne w 30% do piętnastu dni od wygaśnięcia rękojmi zgodnie z postanowieniami „Wzoru umowy” stanowiącego załącznik do SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie art. 150 ustawy PZP.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

9.  Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji stosuje się art. 149 ustawy PZP.

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, o której mowa w pkt 3 lit. b)-e) przez podmioty o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych jako „zobowiązany” winni być wymienieni;

- wszyscy Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

bądź:

- Pełnomocnik (Lider), ale pod warunkiem, że w gwarancji będzie zapis:

- Pełnomocnik (Lider) /nazwa Wykonawcy/konsorcjum, które tworzą

- następujący Wykonawcy: /wymienieni wszyscy Wykonawcy/

# Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

A) Miejsce i termin składania ofert

- Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2020 r. o godz. 09:00.

- Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

- Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem

http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.

- Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 5)  powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

- Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

B) Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

C) Informacja o trybie otwarcia ofert

- Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.

- Link do transmisji on-line zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na Platformie. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie Ofert za pomocą Platformy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP , braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP , informacja wskazana w ppkt 3), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i 4) na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, której wzór stanowi załącznik do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć mowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 w przypadkach wyszczególnionych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

- Wykonawca będący osobą fizyczną, w celu zawarcia umowy, jest zobowiązany złożyć oświadczenie o swoim adresie zamieszkania oraz posiadanym nr PESEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przed zawarciem umowy przedłożyć w oznaczonym terminie umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Postępowanie zostanie unieważnione w przypadkach wyszczególnionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

# Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

# Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Aukcja elektroniczna nie będzie stosowana.

# Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Informacja o zastosowaniu dialogu technicznego

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

# Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Żelazna 59A , 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie””, znak RZ.ROZ.2810.118.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- Odwołania (szczegółowe uregulowania zawiera dział VI rozdział 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

- Skargi do sądu (szczegółowe uregulowania zawiera dział VI rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Skarga przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

- Informacje na temat terminów składania odwołań i skarg:

        - Odwołanie:

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

        - Skarga:

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

# W skład dokumentacji przetargowej wchodzi:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

- załącznik Nr 1: „Formularz oferty” z załącznikami,

- załącznik Nr 2: „Wzór umowy”,

- Załącznik nr 3: Projekt wykonawczy,

- Załącznik nr 4: Przedmiar robót,

- Załącznik nr 5: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 6: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r.

- Załącznik nr 7: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r.

- Załącznik nr 8: decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS-II.7322.82.2011.MK z dnia 19.04.2012 r.

- Załącznik nr 9: decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, znak: OS.WS.7322.98.2012 z dnia 17.08.2012 r.

- Załącznik nr 10: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zwalniającą z zakazów wynikających z art. 881 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa wodnego, znak: OKI-mc-770-765-4/12 z dnia 16.10.2012r.

- Załącznik nr 11: decyzja Wojewody Małopolskiego udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji, znak:

WI-VII.7840.14.1.2013.MJ z  dnia  15.03.2013 r.

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.