Załącznik Nr  4a do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.126.2021

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie:

„Konserwacja odwodnienia osuwisk i korony zapory Tresna”.

| L.p. | Asortyment robót | Specyfikacja | Jednostka | Ilość jednostek | Zryczałt. Cena jednostk. netto | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczanie rowu za namułu o grubości 10cm bez naruszenia skarp | R 01.00 | m | 240 |  |  |
| 2 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych | R 01.00 | ha | 0,096 |  |  |
| 3 | Oczyszczanie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem | R 01.00 | m2 | 960 |  |  |
| 4 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5 m | R 01.00 | m | 9 |  |  |
| 5 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4 m | R 01.00 | m | 44 |  |  |
| 6 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10 cm bez naruszenia skarp | R 01.00 | m | 378 |  |  |
| 7 | Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. Terenu przy przewozach pod górę, grunt kat. III | R 01.00 | m3 | 5 |  |  |
| 8 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III ze złożeniem urobku na odkład | R 01.00 | m3 | 6 |  |  |
| 9 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kat.III | R 01.00 | m3 | 5 |  |  |
| 10 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odl. Ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II | R 01.00 | m3 | 5 |  |  |
| 11 | Ręczne oczyszczanie kanałów kołowych o średnicy 0,3 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości | R 01.00 | m | 40 |  |  |
| 12 | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 800mm z osadu grubości do 30cm | R 01.00 | szt | 6 |  |  |
| 13 | Ręczne czyszczenie studzienki ściekowej podwórzowej o średnicy 500mm w obiektach mieszkalnych | R 01.00 | szt | 8 |  |  |
| 14 | Czyszczenie rurociągów drenarskich o średnicy 12,5-15cm na głębokości 2m drutem w gruncie kat.IV | R 01.00 | m | 35 |  |  |
| 15 | Pompowanie – samochód WUKO | R 01.00 | Godź. | 10 |  |  |
| 16 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład | R 01.00 | m3 | 5 |  |  |
| 17 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kat. III | R 01.00 | m3 | 6 |  |  |
| 18 | Nakłady uzupełniające do tablic Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odl. Ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat. I-II | R 01.00 | m3 | 6 |  |  |
| 19 | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich wraz z transportem gałęzi na odległość do 2 km. | R 01.00 | ha | 1,0 |  |  |
| Razem netto: |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto: |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………                                           ……………………………………………

Miejsce , data                                                                         Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy