]

- Kierując się długością rzeki Tążyna ca 50 km zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż program funkcjonalno użytkowy dotyczy całej jej długości

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza, że program dotyczy całej długości rzeki Tążyny i Tążyny Małej
2. Kierując się zapisami Praca Zamówień publicznych a zarazem kierując się długością rzeki Tążyna ca 50 km zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie ile istniejących obiektów

hydrotechnicznych ( jazy zastawki ) podlegało będzie weryfikacji ich stanu.

Odpowiedz:

Według wiedzy zamawiającego ilość obiektów podlegająca weryfikacji wynosi:

3 jazy, 1 młyn wodny, 5 zastawek, 3 przepusty z piętrzeniem,  1 rurociąg wraz ze studnia rozdzielcza, 30 przepustów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji inwentaryzacyjnej urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych.

3. Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż kontrola istniejących obiektów ma być tylko kontrolą wzrokową a nie badaniami materiałów z których wykonane są obiekty

Odpowiedz:

Zamawiający wyjaśnia , że określenie przydatności istniejących obiektów do dalszej eksploatacji winno wynikać z oceny technicznej opracowanej w oparciu o ocenę wizualną budowli i  badania sklerometryczne.
4. Kierując się powierzchnią zlewni a zarazem ciekami, rowami prowadzącymi wodę do rzeki Tążyna zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż kontroli należało będzie poddać tylko obiekty ( jazy zastawki ) na rzece Tążyna a nie na jej dopływach.

Odpowiedz: Kontroli podlegają obiekty zlokalizowane na rzece Tążynie i Tążynie Małej. 
5. Kierując się powierzchnią zlewni rzeki Tążyny zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie  na jakiej długości należy dokonać kontroli rowów stanowiących sieć doprowadzającą wodę do rzeki Tążyna. Zwracamy uwagę że powierzchnia zlewni rzeki Tążyny wynosi około 450 km2 co za tym idzie nawet wizualna kontrola całej długości rowów pozwalająca rzetelnie określić ich stan stanowi znaczącą pozycję cenową prowadzącą do przekroczenia aproksymowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia.

Odpowiedz: Kontrolą należy objąć te rowy, które po sporządzeniu koncepcji znajdą się w zasięgu oddziaływania podpiętrzenia w korycie rzeki Tążyny i Tążyny Małej 
6. Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie o jakich zbiornikach w zlewni mowa. Prosimy o podanie ich nazw ilości oraz wskazanie ich lokalizacji.

Odpowiedz

Weryfikacji pod kątem wykorzystania będą podlegały następujące zbiorniki:

-  rozlewisko Podgaj-Rożno  ok. 15 ha

-    zbiornika Służewo ok. 3 ha

-   zbiornik Goszczewo ok. 5 ha

- zbiorniki  wody w m.  Podgaj ok. 10 ha ( rolnicy indywidualni)

-  zbiornik Straszewo-Seroczki ok.10 ha

- zbiornika Koneck ok. 6 ha

- zbiornik Łowiczek ok. 1 ha

7. Kierując się zapisami Rozporządzenia z dnia 2 września 2004 a w szczególności paragrafu 19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje wykonania badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji zielenie w zakresie nieokreślonej ilości miejsc nowych hydrotechnicznych obiektów budowlanych które mają być zwiększyć retencję wody w omawianym rejonie. Wykonanie badań geotechnicznych jest znaczącą pozycją cenową powodującą przekroczenie aproksymowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia.

Odpowiedz:

Zamawiający oczekuje badań geotechnicznych w zakresie wystarczającym do sporządzenie opinii geotechnicznej. Dotyczy to obiektów hydrotechnicznych nowo projektowanych z wyłączeniem zbiorników.  
Natomiast inwentaryzacja zieleni winna być wykonana w zakresie,  który będzie wynikał  przyjętych rozwiązań koncepcyjnych   
8. Kierując się zapisami Rozporządzenia z dnia 2 września 2004 a w szczególności paragrafu 19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje wykonania dedykowanych badań geotechnicznych a informacje o warunkach gruntowych mają być wykonane na podstawie danych archiwalnych w posiadaniu których jest Zamawiający.

Odpowiedzi udzielono w pkt. Nr 7
9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnych danych pozwalających wypełnić zapisy paragrafu 19 Rozporządzenia z dnia 2 września 2004 a w szczególności archiwalne wyniki badań geotechnicznych dla istniejących obiektów hydrotechnicznych.

Odpowiedz:  Zamawiający nie dysponuje archiwalnymi badaniami geotechnicznymi
10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie co ma zawierać koncepcja zwiększenia zdolności retencyjnych rzeki Teżyna. Opis przedmiotu zamówienia oraz przywołane w nim akty wykonawcze nie określa części składowych opracowanie koncepcyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiający swoje wymagania co do zawartości opracowania koncepcji zawarł w punktach od I do IV OPZ.

Zamawiający stoi na stanowisku , że zawarte w nim wytyczne są wystarczającego do sporządzenia oferty. 
11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowanie koncepcyjne zgodnie z zapisem OPZ ma tylko wskazać na mapie zasadniczej lokalizację nowych obiektów zwiększających retencję

Odpowiedz:

Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie koncepcyjne w części opisowej ma spełnić wymagania zawarte w OPZ w pkt. od I do V oraz zawierać załączniki mapowe z lokalizacją poszczególnych obiektów  i infrastruktury towarzyszącej przewidzianych do remontu lub modernizacji, a także podstawowe rysunki( przekroje, profile, rysunki poglądowe, szkice robocze).

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowanie koncepcyjne dotyczące zwiększenie zlewni nie będzie obejmowało wykonania rysunków przekrojowych proponowanych obiektów hydrotechnicznych ( jazów / potencjalnie elektrowni / przystani i przenosek dla kajaków / pomostów wędkarskich ).

Odpowiedz: Zamawiający będzie wymagał załączenia   rysunków przedstawiających podstawowe rozwiązania techniczne zgodnie z zapisami pkt. 11     
13. Ze względu na brak jednoznacznego opisu zakresu koncepcji zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę zapisów OPZ co zagwarantuje transparentność zakresu usługi a zarazem zapewni zgodność postępowania z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na dzień sporządzanie oferty z zapisów OPZ wynika zapotrzebowanie tylko na część opisową oraz graficzną tylko w planie co nie pozwala na dokonanie wycen, których to również Zamawiający oczekuje.

Odpowiedz:

Zamawiający nie zmienia załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i uważa , że jest wystarczający do sporządzenia oferty  
14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowanie koncepcyjne dotyczące zwiększenie zlewni nie będzie obejmowało wykonania rysunków dotyczących ścieżek krajobrazowo-edukacyjnych.

Odpowiedz

Zamawiający wyjaśnia, że rysunki koncepcyjne winny przedstawiać usytuowania budowli, tras ścieżek oraz innych elementów infrastruktury, a także  zawierać rysunki podstawowych rozwiązań technicznych 
15. Kierując się zapisami przywołanych przez Zamawiającego w OPZ aktów wykonawczych a w szczególności rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż należało będzie wykonać szacowanie kosztów robót, a nie wykonania kosztorysów do których ze względu na zakres koncepcji nie będzie podstaw merytorycznych.

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza, że określenia kosztów przedsięwzięcia należy dokona w oparciu o  koszty szacunkowe inwestycji.
16. Kierując się dbałością o zdrowie zespołu Zamawiającego a zarazem Oferenta zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację prowadzenia spotkań roboczych przy użyciu komunikatorów internetowych typu Team`s.

Odpowiedz:

Zamawiający akceptuje taką możliwość. Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie organizował spotkania robocze w terenie. Ilość spotkań będzie wynikała z bieżących potrzeb w tym zakresie.

Opracował:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jacek Grala