Załącznik Nr 3b do SWZ

Kosztorys Ofertowy – Część 2

„Przegląd i  konserwacja  agregatów  prądotwórczych  na  obiektach  kaskady   Soły”.

| L.p. | Asortyment robót | Jedn. | Ilość Jedn. | Zryczałtowana cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Comiesięczne przeglądy agregatów prądotwórczych – 11 sztuk W ramach prac należy wykonać: Sprawdzenie stanu technicznego podzespołów Sprawdzenie układu SZR, torów pomiarowych i obwodów siłowych, parametrów elektrycznych i mechanicznych, wskazania przyrządów pomiarowych Obsługa i pomiary baterii akumulatorów Próba pracy pod obciążeniem ( 1 godzina pracy agregatu. Paliwo do prób dostarcza wykonawca w/g normy podanej przez producenta przy obciążeniu 60% ) Sprawdzenie urządzeń wspomagających prace silnika oraz poprawności przyjmowania obciążenia | miesiąc. | 10 |  |  |
| 2 | Przegląd główny roczny agregatów prądotwórczych – 11 szt. W ramach prac należy wykonać: Wymiana oleju, płynu chłodzącego, filtrów oleju, paliwa i powietrza Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy Utylizacja materiałów eksploatacyjnych | Szt. | 11 |  |  |
| 3. | Wymiana akumulatorów rozruchowych 180 Ah, prąd rozruchowy minimum 800 A | Szt. | 2 |  |  |
| 4. | Wymiana akumulatorów rozruchowych 120 Ah, prąd rozruchowy minimum 800 A | Szt. | 2 |  |  |
| 5. | Regeneracja prądnicy agregatu 56ZPPESW680/141/17 na P4 | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Konserwacja układów wydechowych agregatów Wola na P3 i P4. | Kpl. | 3 |  |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

………………....................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA!

Dokument musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym