OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ocena stanu technicznego zbiorników wodnych Zagłębocze w m. Jagodno, gm. Ludwin oraz            Bikcze w m. Koniwola i Rozpłucie Pierwsze, gm. Ludwin

Element 1: Zbiornik wodny „Zagłębocze”, gm. Ludwin, pow. łęczyński.

Podstawowe dane zbiornika „Zagłębocze” – Nadzór Wodny w Parczewie.

- Obręb ewid. Jagodno, dz. nr  1,

- Powierzchnia zbiornika 61,52 ha,

- Długość ogroblowania łącznie 1 875 m,

- Rzędna korony grobli 167,50 m n.p.m.

- Pojemność  max. 727 tys. m3 ,

- Pojemność użytkowa  727 tys. m3 ,

- Max. PP – 167,00 m n.p.m.

- Klasa obiektu IV.

- Rok budowy 1973.

- Budowle zbiornika:

- budowla wpustowa nr 1, wpust z rzeki Piwonia w km 1+035 zbiornika, św. fi 100 cm, L=8,00 m,

- budowla spustowa nr 2, spust do rzeki Piwonia Górna A w km 0+000 zbiornika , św. fi 80 cm, L=8,00 m,

Część opisowa.

1.   Podstawa opracowania „ Oceny ......... ” .

2.   Cel i zakres opracowania.

3.   Wykorzystane materiały.

4.   Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych oraz prac inwentaryzacyjnych.

5.   Parametry techniczne zbiornika i jego głównych budowli (2 szt).

6.   Dotychczasowa eksploatacja zbiornika, jego funkcje określone projektem oraz funkcje pełnione

aktualnie.

7.   Pozwolenie wodnoprawne oraz respektowanie jego wymogów przez służby eksploatacyjne – synteza

decyzji.

8.   Wyniki prac terenowych i badań wykonanych w trakcie sporządzania  „ Oceny .... ”, wraz z interpretacją.

8.1.   Pomiar geodezyjny.

8.1.1. Profil podłużny grobli zbiornika w skali  1 : 100/ 1 000 lub 2 000).

8.1.2. Przekroje poprzeczne  – 10 szt. w skali 1:100/100 (odległości między przekrojami średnio co 250 m).

8.1.3. Badania geotechniczne wraz z ich analizą - 10 otworów.

  - Dokumentacja fotograficzna.

9.     Ocena stanu technicznego zbiornika.

9.1.   W zakresie hydrotechnicznym.

9.2.   W zakresie mechanicznym.

10.  Wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń, powstrzymania niekorzystnych zjawisk, niezbęd-

nych badań, pomiarów, kontroli oraz proponowanych remontów i modernizacji z uwzględnieniem

wyników poprzedniej oceny stanu technicznego wraz z opracowaniem przedmiarów robót na usunięcie

ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w programie  kosztorysowym BIMestiMate, Zuzia lub

Norma.

11   Podsumowanie.

Część graficzna.

1.   Mapa poglądowa w skali  1 : 50 000 lub 1:25 000	              - szt. 1

2.   Mapa ewidencyjna w skali 1: 5 000 poświadczona przez organ prowadzący

ewidencje gruntów i budynków		         - szt. 1

3.   Profil podłużny grobli  w skali 1 : 100/1000 lub 2 000	            - szt. 1

4.   Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100                                                                                        - szt. 10

5.   Szkice budowli istniejących (z zaznaczonymi miejscami uszkodzeń, badań

sklerometrycznych, zdjęć itp.) w skali 1:50	             - szt. 2

6.  Krzywa pojemności zbiornika	             - szt. 1

UWAGA:

Powyższe opracowanie należy sporządzić w 4 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. na nośnikach elektronicznych. Ponadto należy sporządzić protokół z przeprowadzonej kontroli okresowej 5-letniej, który stanowił będzie odrębny załącznik do przedmiotowego opracowania.

Element 2: Zbiornik wodny „Bikcze”, gm. Ludwin, pow. łęczyński.

Podstawowe dane zbiornika „Bikcze” – Nadzór Wodny w Parczewie.

- Obręb ewid. 7 Kaniwola, dz. nr  683, obręb ewid. 16 Rozpłucie Pierwsze dz. Nr 323, 324.

- Powierzchnia zbiornika 123,00 ha,

- Długość ogroblowania łącznie 4 200 m,

- Rzędna korony grobli 171,00 m n.p.m.

- Pojemność  max. 1 230 tys. m3 ,

- Pojemność użytkowa  1 000 tys. m3 ,

- Max. PP – 170,00 m n.p.m.

- Klasa obiektu IV.

- Rok budowy 1973.

- Budowle zbiornika:

-- budowla spustowa nr 1 w km 56+000 rzeki Piwonia, św. fi 100 cm, L=7,50 m.

Część opisowa.

1.    Podstawa opracowania „ Oceny ......... ” .

2.    Cel i zakres opracowania.

3.    Wykorzystane materiały.

4.    Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych oraz prac inwentaryzacyjnych.

5.    Parametry techniczne zbiornika i jego głównych budowli (1 szt).

6.    Dotychczasowa eksploatacja zbiornika, jego funkcje określone projektem oraz funkcje pełnione

aktualnie.                                                                                                                                                      7.    Pozwolenie wodnoprawne oraz respektowanie jego wymogów przez służby eksploatacyjne – synteza

decyzji.                                                                                                                                                                  8.    Wyniki prac terenowych i badań wykonanych w trakcie sporządzania  „ Oceny .... ”, wraz z interpretacją.

8.1.   Pomiar geodezyjny.

8.1.1. Profil podłużny grobli zbiornika w skali  1 : 100/ 1 000 lub 2 000).

8.1.2. Przekroje poprzeczne  – 17 szt. w skali 1:100/100 (odległości między przekrojami średnio co 250 m).

8.1.3. Badania geotechniczne wraz z ich analizą - 17 otworów.

8.2     Dokumentacja fotograficzna.                                                                                                                             9.      Ocena stanu technicznego zbiornika.

9.1.   W zakresie hydrotechnicznym.

9.2.   W zakresie mechanicznym.                                                                                                                                    10.   Wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń, powstrzymania niekorzystnych zjawisk, niezbędnych

badań, pomiarów, kontroli oraz proponowanych remontów i modernizacji z uwzględnieniem wyników

poprzedniej oceny stanu technicznego wraz z opracowaniem przedmiarów robót na usunięcie

ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w programie kosztorysowym BIMestiMate, Zuzia lub

Norma.

11.   Podsumowanie.

Część graficzna.

1.   Mapa poglądowa w skali  1 : 50 000 lub 1:25 000	            - szt. 1

2.   Mapa ewidencyjna w skali 1: 5 000 poświadczona przez organ prowadzący

ewidencję gruntów i budynków	            - szt. 1

3.   Profil podłużny grobli  w skali 1 : 100/1000 lub 2 000	            - szt. 1

4.   Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100                                                                                        - szt. 17

6.   Wyniki badań geotechnicznych                                                                                                        - kpl.  1

6.   Szkice budowli istniejących (z zaznaczonymi miejscami uszkodzeń, badań

sklerometrycznych, zdjęć itp.) w skali 1:50	             - szt. 1

7.   Krzywa pojemności zbiornika	             - szt. 1

UWAGA:

Powyższe opracowanie należy sporządzić w 4 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. na nośnikach elektronicznych. Ponadto należy sporządzić protokół z przeprowadzonej kontroli okresowej 5-letniej, który stanowił              będzie odrębny załącznik do przedmiotowego opracowania.

Zamość, dnia 06.04.2021r.                                                                    Sporządził: Wiesław Steć