PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

# Zabezpieczenie stopnia rzeki Małej Wisły w km 63+840 w miejscowości Drogomyśl, gm. Strumień, woj. śląskie (Etap II), w formule „projektuj i buduj”

# 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno – użytkowy

m. Drogomyśl, gm. Strumień, pow. cieszyński, woj. śląskie.

# 3. Spis kodów CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia

Kod główny: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

# 4. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

44-100 Gliwice ul Sienkiewicza 2

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy: mgr inż. Andrzej Tracz, mgr Sławomir Janusz

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy

3. Spis kodów CPV dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

4. Nazwa i adres zamawiającego

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

1.4.3 Określenie wielskości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

## Zabezpieczenie stopnia rzeki Małej Wisły w km 63+840 w miejscowości Drogomyśl, gm. Strumień, woj. śląskie (Etap II), w formule „projektuj i buduj”’’

## 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Obiektem przewidzianym do remontu jest stopień kaskadowy H = 1,20 m w km 63+840 rzeki Małej Wisły (obiekt z lat 70 - tych XX w. nie ustalona klasy ważności budowli).

Dane charakterystyczne:

- Ponur: ubezpieczony częściowo narzutem kamiennym

- Korpus przelewowy: z betonu monolitycznego o przekroju trapezowym, wykonany na mokro metodą połówkową, wzdłuż korpusu przelewowego zabita ścianka szczelna wpuszczona w brzeg obustronnie na odcinku po 5 m

- Ściany boczne (przyczółki): monolityczne betonowe o przekroju prostokątnym                          z zabudowanymi schronami dla ryb. Betonowe skrzydła górne, pośrednie i dolne, obustronnie wpuszczone w skarpy koryta regulacyjnego

- Niecka rozpraszająca: kaskadowa, podzielona na 3 segmenty. Płyty denne z betonu monolitycznego dylatowane, kształt prostokątny, z otworami filtracyjnym i dennym filtrem odwrotnym

- Gurty: z betonu monolitycznego o przekroju prostokątnym, wykonane na mokro metodą połówkową. W gurtach zabudowane schrony dla ryb. Poniżej gurtu zamykającego ostatni segment kaskady została zabita ścianka szczelna wpuszczona w brzeg obustronnie na odcinku po 5 m

- Poszur: w dnie elastyczne ubezpieczenie z narzutu kamiennego.

- Ubezpieczenia skarp: na długości niecki wypadowej, pomiędzy skrzydłami przyczółków obustronnie płyty betonowe, dylatowane, wylewane na mokro. Powyżej ubezpieczenie z wielootworowych prefabrykatów betonowych. Poniżej niecki wypadowej: skarpa prawa ubezpieczona w stopie koszami siatkowo-kamiennymi z wyprawą betonową a powyżej narzutem kamiennym. Skarpa lewa w stopie ubezpieczona narzutem kamiennym, a powyżej wielootworowymi prefabrykatami betonowymi.

Remont obiektu zakłada:

- roboty przygotowawcze: odkrzaczenie obustronnych powierzchni skarp koryta oraz obwałowania przeciwpowodziowego pasem na długości planowanych robót, przygotowanie koniecznych dróg technologicznych,

- wykonanie grodzy technicznej w celu przekierowania wód,

- konieczne rozbiórki zniszczonych elementów budowli,

- uzupełnienie wyerodowanego podłoża pod budowlą,

- odbudowę zniszczonych elementów konstrukcyjnych stopnia,

- wykonanie reprofilacji pozostałych elementów obiektu budowlanego,

- wykonanie odtworzenia koryta regulacyjnego wraz ubezpieczeniem skarp w zasięgu oddziaływania stopnia (ok. 60 mb poniżej gurtu zamykającego trzeci segment kaskady),

- wykonanie przegród filtracyjnych - pośredniej oraz zamykającej reprofilowanego koryta na dolnym stanowisku (druga przegroda nie wymieniona w załączonej ekspertyzie stanu technicznego).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowy obiekt uległ awarii w wyniku gwałtownego wezbrania wód Małej Wisły, do którego doszło w miesiącu maju 2019 roku. Wezbranie o znacznych przepływach i napełnieniu bliskim „wody brzegowej” spowodowało powstanie erozyjnych deformacji w dnie i skarpach koryta regulacyjnego, a także znaczne zniszczenia płyty dennej i gurtu kończącego nieckę rozpraszającą. Ujawniły się kawerny i pustki o znacznych rozmiarach pod płytą denną dolnego segmentu niecki rozpraszającej. Powstało pęknięcie poprzeczne w lewym przyczółku stopnia. Ponadto zniszczeniu uległy obustronne ubezpieczenia skarp i ubezpieczenie elastyczne dna zwłaszcza w obrębie dolnego stanowiska stopnia. Wystąpiło zagrożenie dla stabilności i trwałości budowli a także skarp koryta regulacyjnego oraz prawego wału przeciwpowodziowego w obrębie stopnia kaskadowego (stopnia – rampy). W efekcie dokonanej w lipcu 2019 roku kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny obiektu dodatkowo mogący zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku. Następstwem kontroli, o której mowa wyżej była wydana przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzja nakazująca wykonanie zaproponowanych w ww. protokole robót zabezpieczających. W ramach wdrożonego zabezpieczenia (pierwszego etapu) wykonano przegrody szczelne z grodzic stalowych na górnej i dolnej wodzie, których celem było ograniczenie nadmiernej filtracji w obrysie stopnia. Wykonano również odcinkowy narzut kamienny w dnie poniżej gurtu zamykającego trzeci segment kaskady. Wykonana na zlecenie PGW WP w październiku 2020 r. ekspertyza stanu technicznego potwierdziła występujący niedostateczny i zagrażający bezpieczeństwu stan techniczny, jednocześnie stwierdzając konieczność wykonania generalnego remontu obiektu.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Obiekt stanowi jeden z elementów wykonywanej sukcesywnie od 1926 roku regulacji Małej Wisły. Podstawową funkcją budowli jest stabilizacja dna oraz korekta spadku podłużnego uregulowanego koryta.

### 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych

Przewidziany do remontu stopień zajmuje pow. ok. 720 m2 na długości koryta wynoszącej 19 m. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania konieczne jest wykonanie prac odtworzeniowych i zabezpieczających  koryta regulacyjnego na długości ok. 60 m poniżej gurtu dolnego.

Podstawowe parametry obiektu zawarte są w ekspertyzie stanu technicznego stopnia z października 2020 r. opracowanej przez NAVPRO sp. z o.o., będącej załącznikiem do PFU.

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

nie dotyczy

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział powierzchni ruchu w powierzchni netto.

nie dotyczy

1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Z uwagi na charakter robót (remont) - nie dopuszcza się przekroczeń lub pomniejszeń parametrów obiektu skutkujących zmianą charakteru zadania na inwestycyjne.

# 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie w celu oceny kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace. Ww. czynność należy potwierdzić stosownym oświadczeniem złożonym u Inwestora.

1. Wykonawca zapozna się z terenem i przed przystąpieniem do przetargu.

2. Termin końcowego odbioru zadania – 30 listopada 2021 r.

3. Ze względu na krótki czas realizacji zadania Wykonawca przedstawi gotowy kompletny uproszczony projekt remontu w terminie do 2 m-cy od daty podpisania umowy. Projekt musi zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgłoszenia.

4. Wykonawca udzieli stosownej gwarancji i rękojmi na wykonane w ramach zamówienia prace.

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Wykonanie przedmiotowego zadania musi zapewnić przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, gwarantującego jego bezpieczne użytkowanie. W procesie projektowania kluczowe są zapisy decyzji nakazującej WINB, których bezwzględne wypełnienie jest zasadniczym obowiązkiem Wykonawcy. Ponadto dodatkowym materiałem do wykorzystania jest opracowana w październiku 2020 roku „Ekspertyza stanu technicznego stopnia kaskadowego w km 63+840 rzeki Małej Wisły w m. Drogomyśl, gm. Strumień”.

Projekt Wykonawczy przed rozpoczęciem robót winien zostać dodatkowo uzgodniony z Inwestorem, oraz odebrany przez komisję powołaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach.

Dokumentacja projektowa:

Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zapewniającym realizację zamówienia. Jeżeli konieczność wykonania jakiegoś opracowania projektowego, opinii, ekspertyz, badań, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyniknie w toku realizacji zadania – wykonania takie obciążą Wykonawcę. Dokumentacja projektowa zawierać będzie kompletne części opisowe oraz rysunkowe i będzie wykonana w stopniu szczegółowości odpowiadającym celowi, jakiemu ma służyć.

Zakres i specyfika robót wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej służącej do realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania jw. na wykonanie robót remontowych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, obejmującej zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.),

- złożenia ww. projektu w 2 egz. w formie papierowej oraz wersji cyfrowej zawierającej pliki pdf oraz ich wersje edytowalne (.doc, .xls, .dwg, itp.),

- uzyskania niezbędnych uzgodnień, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami;

- sporządzenia przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. Rozporządzenia – 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki .pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia kosztorysu uproszczonego na podstawie przedmiaru robót, - 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki .pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia Specyfikacji Technicznych – Ogólnej i Szczegółowych zawierających wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą wykonywane w ramach zadania tytułowego - 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki .pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki .pdf oraz ich wersje edytowalne,

- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego przedmiotowego obiektu – 2 egz. w formie papierowej oraz wersja cyfrowa zawierająca pliki .pdf oraz ich wersje edytowalne

- wersje cyfrowe należy przekazać na fizycznym nośniku danych (pendrive, płyta CD/DVD, dysk zewnętrzny)

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie ewentualne decyzje, opinie  i uzgodnienia niezbędne do rzetelnego wykonania objętych programem funkcjonalno-użytkowym prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, z wymaganiami aktualnych norm. Wykonawca w miarę postępu robót przedłoży do akceptacji certyfikaty i deklaracje zgodności na przewidziane do stosowania materiały.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych do zrealizowania zadania zawarte będą w Specyfikacjach Technicznych, które są zbiorem wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania tych robót, oceny prawidłowości ich wykonania oraz właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych.

##### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami będącymi w jego posiadaniu.

##### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  takie jak np.: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Realizacja robót budowlano – montażowych:

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- realizacji robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową;

- zapewnienie sprawowania  nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

- sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji fotograficznej.

- przekazania zrealizowanego obiektu jego administratorowi protokołem kontroli opracowanym na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), który stwierdzi minimum dobry stan techniczny i stan niezagrażający bezpieczeństwu;

- sporządzenia operatu powykonawczego, którego zawartość zostanie ustalona przy współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Powyższy zakres robót winien być realizowany przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w zakresie robót budowlanych lub remontów wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych o tożsamej specyfice, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym szczególnie przepisy Prawa Budowlanego.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Roboty zabezpieczające

Teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych z uwagi na walory rekreacyjne zarówno obwałowania (ruch pieszy i rowerowy) jak i koryta rzeki Wisły (kąpiele, wędkowanie).

Roboty rozbiórkowe wykonać w sposób określony przez projektanta.

Wykonawca zapewni prawidłowe utrzymanie i naprawę dróg dojazdowych oraz uzyska zezwolenie właścicieli dróg na transport i zajęcie pasa dojazdowego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) lub od właścicieli prywatnych. Koszty z tego tytułu obciążają Wykonawcę. Koszty szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach w związku  z transportem materiałów, ponosił będzie Wykonawca robót.

Roboty wykończeniowe

Wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie wykonywania robót Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. W razie uszkodzenia obwałowania przeciwpowodziowego Wykonawca usunie szkodę na własny koszt .

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Prace wykonywać należy w sposób niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko. Wykonawca unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających np. z hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi oraz możliwością powstania pożaru w trakcie wykonywanych prac. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Technologia wykonywania robót, oraz przeprowadzenie ewentualnych odłowów ryb winny być uzgodnione z użytkownikiem rybackim i udokumentowane w formie notatki.

##### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, takie jak gazociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pokryje szkody i straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia na gruntach sąsiednich. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje przyległy teren oraz przywróci go do stanu pierwotnego w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

##### Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie zewnętrznym, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich  uszkodzonych nawierzchni.

##### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkich materiałów i urządzeń używanych w toku wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru (końcowego).

##### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp. W szczególności ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.    Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót remontowych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r., nr 86, poz. 579);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności :

- Mapa orientacyjna

- Ekspertyza stanu technicznego stopnia z października 2020r. opracowana przez

NAVPRO sp. z o.o.