Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Prace utrzymaniowe na terenie NW Jędrzejów”

# Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich części zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji zamówienia  i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Odpady powstałe w czasie prowadzenia prac należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowody utylizacji przedmiotowych odpadów należy przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia odbioru końcowego.

## Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

## Przedmiot zamówienia należy wykonać na warunkach określonych w SWZ oraz zgodnie z:

- wzorem umowy,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- obowiązującymi przepisami BHP;

- „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”. Dokument dostępny na stronie internetowej:  
https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

## Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej ale Wykonawca może przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terenie, którą przeprowadzi na swój koszt. Termin wizji w terenie Wykonawca może uzgodnić z pracownikami:

- Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie, nr tel. 41 386 23 21.

## Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią mapy poglądowe.

## Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji prac  prowadzić nadzór przyrodniczy na następujących zasadach:

Nadzór  przyrodniczy  powinien  być wykonywany   przez   osobę /osoby/   posiadającą niezbędne kwalifikacje   gwarantujące   należyte   wykonanie   powierzonych   obowiązków,  tj.  osobę /osoby/ legitymującą się wykształceniem wyższym o kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewne. Wykonawca   zobowiązany   jest   wykonać wszystkie   czynności przewidziane dla pełnienia nadzoru przyrodniczego oraz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru sumiennie i fachowo, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia  2004r.  o  ochronie  przyrody  (tj. Dz.U.  z  2021r.,  poz.  1098),   ustawą z  dnia  27  kwietnia  2001r. Prawo  ochrony środowiska  (tj. Dz.  U.  z  2020r., poz. 1219 oraz  do przestrzegania  wytycznych  Zamawiającego. Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez cały okres realizacji prac utrzymaniowych na obiekcie wchodzącym w skład zadania. Wykonawca nadzoru przyrodniczego prowadził będzie  oględziny  terenu  pod  kątem  występowania stanowisk,  siedlisk  roślin  lub  zwierząt,  miejsc  rozmnażania  albo czasowego przebywania gatunków chronionych  roślin  lub  zwierząt  w  granicach  obiektu  objętego  pracami  utrzymaniowymi. Oględziny muszą poprzedzać wykonanie  prac  utrzymaniowych  na  obiekcie.  Każdorazowe rozpoczęcie  prac  lub kontynuacja prac wstrzymanych musi być potwierdzone brakiem przeciwwskazań do ich wykonania w formie   wpisu   w karcie   nadzoru   przyrodniczego. O   zamiarze   przystąpienia   do   oględzin   należy zawiadamiać przedstawiciela Zamawiającego( Nadzór Wodny w Jędrzejowie). W przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin,  zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, Wykonawca niezwłoczne poinformuje  o  tym  fakcie  przedstawiciela Zamawiającego  a  miejsce  ich występowania w sposób widoczny i trwały oznaczy w terenie. Wykonawca  nadzoru  zaproponuje  w razie potrzeby działania ochronne zapobiegające potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadził będzie kontrolę ich realizacji lub jeżeli zajdzie taka konieczność zaleci wstrzymanie prac do momentu uzgodnienia dalszego postępowania z Rejonową Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach. Wykonawca nadzoru będzie prowadził sprawozdania z pełnionego nadzoru przyrodniczego, sporządzone  w  formie  kart  nadzoru  przyrodniczego  (wzór  karty  stanowi  załącznik   do   niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jako zał. Nr 1), zawierających opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac,  w  trakcie  i  po ich  zakończeniu. Wykonawca  nadzoru  sporządzi  minimum  dwie  karty  nadzoru przyrodniczego;-przed wejściem na obiekt –oględziny przeprowadzić w  okresie od dnia przekazania terenu prac do dnia rozpoczęcia prac konserwacyjnych na gruncie, -w trakcie realizacji prac,-w przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową -po wykonaniu prac. Wykonawca   sporządzi   sprawozdanie   końcowe   z   przeprowadzonego   nadzoru   przyrodniczego zawierające   wyniki   prowadzonych  obserwacji,  opis  działań podjętych   w   celu   wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań.

# Opis przedmiotu zamówienia dotyczący w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia

Część I – Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Brynicy

Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Brynicy w km 6+003 – 9+218  w m. Warzyn I i II, Brynica Mokra, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie.

polegać będą na:

- Ręcznym wykoszeniu roślinności zielonej trawiastej ze skarp i dna cieku (2,0 x 2 + 2)  x 3215 
– 19290 m2;

- Wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% (ca 500 m x 2,0 m)
 – 1000 m2;

- Uprzątnięciu śmieci i zatorów z cieku (butelki, worki, torebki foliowe, gałęzie itp.) wraz z ich wywozem do punktu odbioru odpadów – 2 m3;

- Lokalnym zebraniu osuwisk skarp z wbudowaniem w ubytki skarp – 22 m3;

- Odwozie wykoszonej roślinności i nieczystości wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2 m3.

Wraz z prowadzeniem nadzoru przyrodniczego nad pracami.

Część II – Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Lipnicy

polegać będą na:

- Ręcznym wykoszeniu roślinności zielonej trawiastej ze skarp cieku w km 2+713 – 4+583 – 9350,0 m2;

- Ręcznym wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% w km 2+713 – 4+583 – 11220,0 m2;

- Ręcznej rozbiórce pokładu z bali z kładki jazu w km 3+984 – 7,0 m2;

- Wykonaniu podkładu z bali 76 mm na jazie w km 3+984 - 7,0 m2;

- Dwukrotnym malowaniu farbą olejną elementów metalowych przy jazie w km 3+984 
– 4,6 m2.

- Na zakres wymieniony w powyższym pkt. 4 i 5 Wykonawca udzieli zarówno rękojmi jak i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od odbioru końcowego tej części zamówienia.

wraz z prowadzeniem nadzoru przyrodniczego nad pracami.

Część III – Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Jasionki

Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Jasionki w km 0+000 – 2+025 w m. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie,

polegać będą na:

- Ręcznym wykoszeniu roślinności zielonej trawiastej ze skarp i dna cieku w km 0+000 – 2+025 (porost twardy - trzcina) – 6075,0 m2;

- Ręcznym ścinaniu i karczowaniu rzadkich krzaków i podszycia punktowo (w wieku do 10 lat) w km 0+000 – 2+025 – 0,095 ha;

- Ręcznym wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% w km 0+000 – 2+025 – 1822,5 m2;

- Ręcznym oczyszczeniu z namułu przepustów ramowych 2,0x2,0 m i dł. 6,0 m z przyczółkami 
z darniny; st. zamulenia do 0,33 śr. (pod kolejką, ul. Głowackiego, ul. Partyzantów)   – 35,0 m;

- Odwozie roślinności zielonej i wydobytego humusu z cieku, przepustów oraz w obrębie przepustów w km 0+000 – 2+025 wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami – 9,0 m3.

wraz z prowadzeniem nadzoru przyrodniczego nad pracami.

Część IV – Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Murawki

Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Murawki w km 0+000 – 1+851 w m. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie,

polegać będą na:

- Ręcznym wykoszeniu roślinności zielonej trawiastej ze skarp i dna cieku w km 0+000 – 0+939 i 1+258 – 1+851 – 4596,0 m2;

- Wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% w km j.w.– 1378,8 m2;

- Oczyszczeniu przepustów ramowych 2,0x2,0 m i dł. 5,0 m z przyczółkami z darniny; 
st. zamulenia do 0,33 śr. – ul. Partyzantów – 10,0 m;

- Ręcznym ścinaniu i karczowaniu rzadkich krzaków i podszycia punktowo (w wieku do 10 lat) w km 1+258 – 1+851 – 0,06 ha

- Naprawie ubezpieczenia (dwustronnie) stopy skarpy kiszką faszynową o śr. 20 cm przy przepuście wraz z  transportem technologicznym w km 1+675 – 1+700 – 50,0 m umoc.;

- Dowozie ziemi na uzupełnienie ubytków w karpie cieku w km j.w. (dod. ująć mat. ziemia) 
– 7,0 m3;

- Uzupełnieniu ziemią ubytków w skarpie cieku w km j.w. (dod. ująć nakł. sprzętu-ubijak) 
– 7,0 m3;

- Darniowaniu krawędzi skarp cieku pasami darniny w km j.w. – 6,0 m2;

- Odwozie roślinności zielonej trawiastej i wydobytego humusu z cieku, przepustów oraz 
w obrębie przepustów wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami- 7,0 m3.

- Na zakres wymieniony w powyższym pkt. 5 i 7 Wykonawca udzieli zarówno rękojmi jak i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od odbioru końcowego tej części zamówienia.

wraz z prowadzeniem nadzoru przyrodniczego nad pracami.

Część V – Prace utrzymaniowe w korycie strugi Trupień

Prace utrzymaniowe w korycie Strugi Trupień w km 0+000 – 3+010 w m. Strawczyn, Strawczynek, gm. Strawczyn, powiat kielecki, woj.: świętokrzyskie,

polegać będą na:

- Ręcznym wykoszeniu roślinności zielonej trawiastej ze skarp i dna cieku w km 0+000 – 3+010 (porost twardy - trzcina) – 21070,0 m2;

- Ręcznym ścinaniu i karczowaniu rzadkich krzaków (w wieku do 10 lat) w km 0+000 – 3+010 – 0,025 ha;

- Ręcznym wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% (m.in. korzenie trzciny) w km 0+000 – 3+010 (do nakładów uwzględnić mnożnik 1,30) – 4515,0 m2;

- Mechanicznym rozebraniu tam bobrowych w km 1+671 i 2+995 oraz przetamowań 
w km 2+733 i 2+123 – 6,0 m3.

wraz z prowadzeniem nadzoru przyrodniczego nad pracami.

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Wzór karty nadzoru przyrodniczego

KARTA NADZORU PRZYRODNICZEGO

Nr:……..

Obiekt :…………………………………………………………………………………………

| Miejsce i data kontroli |  |
| --- | --- |
| Wykonawca prac utrzymaniowych |  |
| Uczestnicy |  |
| Kierownik prac / przedstawiciel Wykonawcy prac utrzymaniowych: |  |
| Zakres prac utrzymaniowych |  |
| Uwagi, ustalenia i zalecenia Wykonawcy nadzoru przyrodniczego (z uwzględnieniem nazwy gatunku chronionego) |  |
| Uwagi Wykonawcy prac utrzymaniowych |  |
| Dokumentacja fotograficzna |  |

Kartę sporządzono w 2 egzemplarzach: 1- dla Wykonawcy prac, 1- dla przedstawiciela  Zamawiającego

Potwierdzam wykonanie czynności wymienionych w Karcie Nadzoru Przyrodniczego:

Podpis/data

- Wykonawca nadzoru:                                         ……………………………………………

- Wykonawca prac utrzymaniowych:                    ……………………………………………

- Przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………