Znak sprawy WR.ROZ.281.32 .2021

Załącznik  nr 10 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych (wałów przeciwpowodziowych), polegających na ocenie stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wraz
z urządzeniami integralnie związanymi z tymi obiektami, a także na ocenie estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia oraz sporządzenie protokołu spełniającego wymogi art. 62 ust.1 pkt 2 i art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań.

Zadanie nr 1

Wykonanie kontroli 5-cio letniej i rocznej wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica (z wykonaniem badań geotechnicznych)

Zestawienie wałów przeciwpowodziowych objętych częścią 1 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SWZ

Zakres okresowej pięcioletniej kontroli każdego wału przeciwpowodziowego w szczególności powinien zawierać:

- Wykonanie inwentaryzacji budowli (ograniczenie do podstawowych parametrów i lokalizacji na mapie)

- Wykonanie profili i przekrojów poprzecznych (profile podłużne, poprzeczne co 250-300m przyjęto   3 szt./km)

- Wykonanie badań geotechnicznych w ustalonych przekrojach poprzecznych (3 otwory, po 4,0/6,0mb   w przekroju) co 300 m

- Wykonanie obliczeń hydrologicznych wzorami empirycznymi

- Sporządzenie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu (interpretacja wyników pomiarów  i badań)

- Sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego oraz rocznego kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

Ocena  stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu (interpretacja wyników pomiarów  i badań) musi zawierać:

1.Część informacyjną przedstawiającą:

- lokalizację administracyjną obiektu z wyszczególnieniem nieruchomości, na których posadowiony jest obiekt budowlany:

- lokalizację zlewniowo z określeniem kilometraża wału i rzeki

- lokalizację za pomocą współrzędnych w układzie WGS-84 oraz PL – ETRF2000 (początek i koniec wału, wszystkie  urządzenia i budowle wałowe)

- lokalizację względem obszarów chronionych w tym obszarów Natura 2000

- powierzchnię i sposób zagospodarowania obszaru chronionego

- klasę budowli hydrotechnicznej

- przepływy miarodajne i kontrolne

Wskazane informacje należy ustalić m in. na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego (książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli rocznych i pięcioletnich, archiwalne oceny stanu technicznego, studium ochrony przed powodzią zlewni Kaczawy, informacje dotyczące eksploatacji obiektu  w czasie powodzi itp.),

2. Podstawowe dane techniczne obiektu:

- wymiary korpusu wału

- rodzaj ubezpieczeń skarp i korony wału

- materiał budujący korpus wału

- opis podłoża wału

- uszczelnienie korpusu i podłoża wału

- odwodnienie korpusu wału

- odwodnienie zawala

- wyszczególnienie i parametry budowli i urządzeń wałowych

- kolizje z sieciami i urządzeniami obcymi oraz innymi obiektami budowlanymi

- urządzenia kontrolno-pomiarowe wraz z lokalizacją

- komunikacja po obiekcie wraz z opisem połączenia z drogami publicznymi

Wskazane informacje należy ustalić m in. na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego  (książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli rocznych i pięcioletnich, archiwalne oceny stanu technicznego, mapy, informacje dotyczące eksploatacji obiektu w czasie powodzi itp.),

3. Opis międzywala:

- średnia szerokość międzywala

- minimalna odległość koryta rzeki od stopy wału

- sposób użytkowania

Wskazane informacje należy określić m. in. na podstawie kontroli w terenie oraz materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego.

4. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne w tym:

- ustalenie klasy budowli hydrotechnicznej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 Poz. 579 z późniejszymi  zmianami),

- ustalenie wartości przepływu miarodajnego i kontrolnego

- wyznaczenie aktualnych rzędnych zwierciadła wody dla przepływu miarodajnego i kontrolnego,

- naniesienie ww. rzędnych przepływów na profil podłużny wału i przekroje poprzeczne.

5. Część geotechniczną zawierającą:

- badania geotechniczne korpusu i podłoża wału

- opracowanie wyników i ich interpretację,

- karty wszystkich otworów geotechnicznych

- przekroje geotechniczne w miejscach wykonanych badań

- obliczenia stateczności korpusu wału

- obliczenia filtracji przez korpus i podłoże wału dla warunków eksploatacji w czasie wystąpienia wody miarodajnej i kontrolnej.

Zamawiający przewiduje wykonanie:

min. 3  przekrojów geotechnicznych na 1 km wału (przekrój geotechniczny powinny tworzyć 1 otwór o głębokości ok. 4 m na zawalu, 1 otwór o głębokości ok. 6 m w osi korony wału oraz 1 otwór o głębokości ok. 4 m w międzywalu oraz 2 badania uzupełniające w profili sondą dynamiczną).  Przed wykonaniem odwiertów lokalizację przekrojów geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym.

6. Ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów w odniesieniu do:

- wymiarów geometrycznych korpusu wału

- zagęszczenia gruntów w korpusie wału

- zjawisk filtracyjnych

- stateczności korpusu wału stwierdzonych w trakcie kontroli uszkodzeń korpusu i podłoża wału

- stanu ubezpieczeń skarp i korony wału

- występowania drzew i krzewów na korpusie wału i w pasach 3 m przyległych do stopy wału po stronie zawala i w międzywalu

- stanu korpusu i podłoża wału w miejscu kolizji z sieciami i urządzeniami obcymi lub innymi obiektami budowlanymi

7. Ocenę stanu technicznego podłoża obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów w odniesieniu do:

- możliwości wystąpienia zjawisk filtracyjnych

- możliwości osiadania gruntu

Ocenę bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego w odniesieniu do przepływu miarodajnego i kontrolnego na podstawie wyników obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych lub informacji zawartych w ISOK.

Ocenę realizacji zaleceń z poprzednich kontroli rocznych i pięcioletnich.

8. Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli:

- określenie konieczności opracowania dalszych szczegółowych ekspertyz lub innych niezbędnych dokumentacji w celu uzyskania właściwego stanu technicznego, a także stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego

- zakres bieżących prac konserwacyjnych

- zakres doraźnych prac zabezpieczających umożliwiających eksploatację w warunkach zagrożenia powodziowego do czasu osiągnięcia właściwego stanu technicznego, a także stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego

- wskazanie innych rozwiązań nietechnicznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Ocenę estetyki wału i jego otoczenia.

Ustalenie stanu technicznego obiektu budowlanego wg skali ocen przekazanej przez Zamawiającego.

Ustalenie stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego wg skali ocen przekazanej przez Zamawiającego.

Ocena przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

9. Część graficzną zawierającą:

- mapę topograficzną w skali 1 : 10 000 z zaznaczonym kilometrażem (co 500 metrów),

- mapy zasadnicze lub sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000 z zaznaczonym kilometrażem wału, lokalizacją wszystkich budowli wałowych, lokalizacją archiwalnych przekrojów geotechnicznych i lokalizacją przekrojów poprzecznych,

- aktualne mapy ewidencji gruntów w skali  1:5000

- profil podłużny wału zawierający: rzędne korony wału, zawala, międzywala, wód miarodajnych i kontrolnych, minimalnej wymaganej rzędnej korony dla danej klasy wału, archiwalne otwory geotechniczne i budowle wałowe. Profil podłużny w skali 1:100/1000 należy wykonać na podstawie aktualnie wykonanego pomiaru geodezyjnego.

- obliczenia hydrauliczne wzorami empirycznymi dla jednego przekroju i jednym wzorem (wraz z analizą materiałów archiwalnych) wraz z interpretacją położenia zwierciadła wody miarodajnej wg. ISOK na profilu.

- przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych nie rzadziej niż co ok. 300 mb

10. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli obiektu ze szczególnym uwzględnieniem:

-wszystkich budowli i urządzeń wałowych (przepusty - zdjęcie wlotu i wylotu, przejazdy, schody skarpowe, szlabany, blokady itp.)

- wszystkich miejsc charakterystycznych i nietypowych mających wpływ na ocenę stanu technicznego

- wszystkich miejsc stwierdzonych uszkodzeń, anomalii i zjawisk filtracyjnych

- przykładowego widoku na korpus wału, międzywale i zawale

Zdjęcia powinny być czytelne, w dobrej jakości i w kolorze, maksymalnie 2 na stronie, z opisem  zawierającym kilometraż wału.

Zadania nr 2

Wykonanie kontroli 5-cio letniej i rocznej wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica (bez wykonywania badań geotechnicznych).

Zestawienie wałów przeciwpowodziowych objętych częścią 2 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do SWZ.

Dla każdego obiektu budowlanego (wału przeciwpowodziowego) należy wykonać odrębne opracowanie.

Zakres okresowej pięcioletniej kontroli każdego wału przeciwpowodziowego powinien zawierać:

- Wykonanie inwentaryzacji budowli (ograniczenie do podstawowych parametrów i lokalizacji na mapie)

- Wykonanie profili i przekrojów poprzecznych (profile podłużne, poprzeczne co 250-300m przyjęto 3 szt./km)

- Wykonanie obliczeń hydrologicznych wzorami empirycznymi

- Sporządzenie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu (interpretacja wyników pomiarów i badań)

- Sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego oraz rocznego kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

Ocena  stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu (interpretacja wyników pomiarów  i badań) musi zawierać:

1. Część informacyjną przedstawiającą:

- lokalizację administracyjną obiektu z wyszczególnieniem nieruchomości, na których posadowiony jest obiekt  budowlany

- lokalizację zlewniowo z określeniem kilometrażu wału i rzeki

- lokalizację za pomocą współrzędnych w układzie WGS-84 oraz PL-ETRF2000 (początek i koniec wału, wszystkie urządzenia i budowle wałowe)

- lokalizację względem obszarów chronionych w tym obszarów Natura 2000

- powierzchnię i sposób zagospodarowania obszaru chronionego

- klasę budowli hydrotechnicznej

- przepływy miarodajne i kontrolne

Wskazane informacje należy ustalić m in. na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego (książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli rocznych i pięcioletnich, dokumentacje poinwestycyjne, archiwalne oceny stanu technicznego, studium ochrony przed powodzią zlewni Kaczawy  i Bystrzycy, informacje dotyczące eksploatacji obiektu w czasie powodzi itp.),

2. Podstawowe dane techniczne obiektu:

- wymiary korpusu wału

- rodzaj ubezpieczeń skarp i korony wału

- materiał budujący korpus wału

- opis podłoża wału

- uszczelnienie korpusu i podłoża wału

- odwodnienie korpusu wału

- odwodnienie zawala

- zestawienie i parametry budowli i urządzeń wałowych

- kolizje z sieciami i urządzeniami obcymi oraz innymi obiektami budowlanymi

- urządzenia kontrolno-pomiarowe wraz z lokalizacją

- komunikacja po obiekcie wraz z opisem połączenia z drogami publicznymi

Wskazane informacje należy ustalić m in. na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego (książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli rocznych i pięcioletnich, dokumentacje poinwestycyjne, archiwalne oceny stanu technicznego, mapy, informacje dotyczące eksploatacji obiektu w czasie powodzi itp.).

3. Opis międzywala:

- średnia szerokość międzywala

- minimalna odległość koryta rzeki od stopy wału

- sposób użytkowania

- możliwy wpływ stanu koryta rzeki i przebiegu linii brzegowej na bezpieczeństwo wału

Wskazane informacje należy określić m. in. na podstawie kontroli w terenie oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego.

4. Ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów w odniesieniu do:

- wymiarów geometrycznych korpusu wału

- zagęszczenia gruntów w korpusie wału

- zjawisk filtracyjnych

- stateczności korpusu wału

- stwierdzonych w trakcie kontroli uszkodzeń korpusu i podłoża wału

- stanu ubezpieczeń skarp i korony wału

- występowania drzew i krzewów na korpusie wału i w pasach 3 m przyległych do stopy wału po stronie zawala i w międzywalu

- stanu korpusu i podłoża wału w miejscu kolizji z sieciami i urządzeniami obcymi lub innymi obiektami budowlanymi

5. Ocenę stanu technicznego podłoża obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów w odniesieniu do:

- możliwości wystąpienia zjawisk filtracyjnych

- możliwości osiadania gruntu

Ocenę bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego w odniesieniu do rzędnych przepływu miarodajnego  i kontrolnego na podstawie archiwalnych danych hydrologicznych i hydraulicznych lub informacji zawartych w ISOK

6. Ocenę realizacji zaleceń z poprzednich kontroli rocznych i pięcioletnich:

Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli:

- określenie konieczności opracowania dalszych szczegółowych ekspertyz lub innych niezbędnych dokumentacji w celu uzyskania właściwego stanu technicznego, a także stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego

- zakres bieżących prac konserwacyjnych

- zakres doraźnych prac zabezpieczających umożliwiających eksploatację w warunkach zagrożenia powodziowego do czasu osiągnięcia właściwego stanu technicznego, a także stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru  chronionego

- wskazanie innych rozwiązań nietechnicznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

- ocenę estetyki wału i jego otoczenia

Ustalenie stanu technicznego obiektu budowlanego wg skali ocen przekazanej przez Zamawiającego.

Ustalenie stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego wg skali ocen przekazanej przez Zamawiającego

Ocena przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

7. Część graficzną zawierającą:

- mapę topograficzną w skali 1 : 10 000 z zaznaczonym kilometrażem wału i rzeki ( co 500 metrów )

- mapy zasadnicze lub sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000 z zaznaczonym kilometrażem    wału i rzeki, lokalizacją wszystkich budowli wałowych i lokalizacją archiwalnych przekrojów geotechnicznych

- aktualne mapy ewidencji gruntów w skali  1:5000

- profil podłużny wału zawierający: rzędne korony wału, zawala, międzywala, wód miarodajnych i kontrolnych, minimalnej wymaganej rzędnej korony dla danej klasy wału, archiwalne otwory geotechniczne i budowle wałowe. Profil podłużny w skali 1:100/1000 należy wykonać na podstawie aktualnie wykonanego sprawdzającego pomiaru   geodezyjnego.

- obliczenia hydrauliczne wzorami empirycznymi dla jednego przekroju i jednym wzorem (wraz z analizą materiałów archiwalnych) wraz z interpretacją położenia zwierciadła wody miarodajnej wg. ISOK na profilu.

- przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych nie rzadziej niż co ok. 300 mb

8. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli obiektu ze szczególnym uwzględnieniem:

- wszystkich budowli i urządzeń wałowych (przepusty - zdjęcie wlotu i wylotu, przejazdy, schody skarpowe, szlabany, blokady itp.)

- wszystkich miejsc charakterystycznych i nietypowych mających wpływ na ocenę stanu technicznego

- wszystkich miejsc stwierdzonych uszkodzeń, anomalii i zjawisk filtracyjnych

- przykładowego widoku na korpus wału, międzywale i zawale

Zdjęcia powinny być czytelne, w dobrej jakości i w kolorze, maksymalnie 2 na stronie, z opisem  zawierającym kilometraż wału.

Obowiązki i wymagania wobec Wykonawcy:

Oceny powinny spełniać wymagania określone przez:

- Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę - IMGW PIB Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa-Katowice 2015

- Wytyczne wykonywania okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych - ITP Falenty, 2014

- Ustawę Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 poz.1333 ze zmianami)

- Ustawę Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579).

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu każdą ocenę pięcioletnią w 3 egzemplarzach w druku. Łącznie z opracowaniem stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca winien dostarczyć również (całe opracowanie w 3 egzemplarzach na płytach CD/DVD):

- całą ocenę i protokół z kontroli w formacie .pdf (tj. skany całej papierowej wersji dokumentacji z podpisami,   w tym skany podpisanych rysunków),

- wszystkie rysunki w formacie .dwg lub .dgn,

- kompletny tekst oceny i protokołu w formacie .doc

Wykonawca zobowiązany jest do cyklicznego (raz w tygodniu) przekazywania Zamawiającemu raportu o stopniu zaawansowania prac i  do bieżącego dokonywania uzgodnień oraz dostarczenia decyzji dotyczącej uprawnień osoby dokonującej oceny wraz aktualnym zaświadczeniem PIIB.

W okresie wykonania umowy, celem dokonywania przez strony wzajemnych ustaleń oraz uzgodnień, będą odbywały się z inicjatywy Wykonawcy spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Do obowiązków Wykonawcy należy uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne winno się odbyć nie później niż w okresie tygodnia od daty zawarcia umowy.

- ZAŁĄCZNIK  NR 2 a

| Wykonanie kontroli 5-cio letniej i rocznej wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica (z wykonaniem badań geotechnicznych) |
| --- |
|  | Nazwa własna, lokalizacja lub kilometraż rzeki/cieku * | KILOMETRAŻ rzeki / obwałowania | DŁUGOŚĆ WAŁU, KM | Klasa ważności budowli |
| 1 | Bystrzyca – WP m. Śmiałowice, gm. Świdnica | 62+350-62+733 0+000-0+383 | 0,383 | IV |
| 2 | Bystrzyca – WP m. Śmiałowice, gm. Świdnica | 62+739-63+015 0+000-0+276 | 0,276 | IV |
| 3 | Bystrzyca – WL m. Panków, gm. Świdnica | 63+855-66+455 0+000-2+600 | 2,600 | IV |
| 4 | Bystrzyca – WP m. Panków, gm. Świdnica | 64+155-64+855 0+000-0+700 | 0,700 | IV |
| 5 | Bystrzyca – WL; m. Zawiszów gm. Świdnica | 68+480-71+080 0+000-2+600 | 2,600 | IV |
| 6 | Bystrzyca – WP m. Zawiszów, gm. Świdnica | 68+055-71+080 0+000-3+025 | 3,025 | IV |
| 7 | Bystrzyca – WL m. Świdnica, gm. Świdnica | 71+105-71+685 0+000-0+580 | 0,580 | IV |
| 8 | Bystrzyca – WP m. Świdnica, gm. Świdnica | 71+105-71+685 0+000-0+580 | 0,580 | IV |
| 9 | Bystrzyca – WL m. Burkatów, gm. Świdnica | 77+500-78+050 0+000-0+738 | 0,738 | IV |
| 10 | Czarna Woda – WL; (zl. Bystrzycy) m. Strzelce, gm. Świdnica | 27+500-27+730 0+000-0+230 | 0,230 | IV |
| 11 | Piława – WL m. Pszenno, Makowice, gm. Świdnica | 4+550-10+800 0+000-6+450 | 6,450 | IV |
| 12 | Piława – WL m. Krzyżowa, gm. Świdnica | 14+800-15+600 0+000-0+800 | 0,800 | IV |
| 13 | Piława – WL m. Grodziszcze, gm. Świdnica | 19+518-21+440 0+000-1+922 | 1,922 | IV |
| 14 | Piława – WP Pszenno, Makowice, gm. Świdnica | 4+700-10+850 0+000-6+350 | 6,350 | IV |
| 15 | Piława – WP m. Krzyżowa, gm. Świdnica | 14+800-15+400 0+000-0+600 | 0,600 | IV |
| 16 | Piława - WP m. Grodziszcze g, m. Świdnica | 19+800-21+440 0+000-1+640 | 1,640 | IV |
| 17 | Kłomnica – WL m. Mościsko, gm. Dzierżoniów | 0+000-0+290 0+000-0+290 | 0,290 | IV |
| 18 | Kłomnica – WP m. Mościsko, gm. Dzierżoniów | 0+000-0+290 0+000-0+290 | 0,290 | IV |
| 19 | Piława – WP m. Mościsko, gm. Dzierżoniów | 22+520-26+300 0+000-3+780 | 3,780 | IV |
| 20 | Piława - WP m. Nowizna, gm. Dzierżoniów | 26+300-27+280/ 3+780-4+760 | 0,980 | IV |
| 21 | Piława - WL m. Nowizna, gm. Dzierżoniów | 26+300-27+220/ 3+780-4+700 | 0,980 | IV |
| 22 | Gniły - WL m. Mościsko, gm. Dzierżoniów | 0+000-2+197 0+000-2+197 | 2,197 | IV |
| 23 | Gniły - WP m. Mościsko, gm. Dzierżoniów | 0+000-0+318 0+000-0+318 | 0,318 | IV |
| 24 | Piława - WL m. Mościsko, gm. Dzierżoniów | 22+520-26+300 0+000-3+780 | 3,780 | IV |
| 25 | Piławy - WP m. Niegoszów, gm. Świdnica | 0+840 - 1+500 0+000-0+660 | 0,660 | PK |
| 26 | Piławy WL m. Niegoszów gm. Świdnica | 0+309-1+500 0+000-1+191 | 1,191 | PK |

ZAŁACZNIK NR 2 b

| II. Wykonanie kontroli 5-cio letniej i rocznej wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica (bez wykonywania badań geotechnicznych) |
| --- |
|  | Nazwa własna, lokalizacja lub kilometraż rzeki/cieku * | KILOMETRAŻ rzeki / obwałowania | DŁUGOŚĆ WAŁU, KM | Klasa ważności budowli |
| 1 | Czermnica - WP m. Jastrzębnik, gm. Pielgrzymka | 1+735-2+690 0+000-0+955 | 0,955 | IV |
| 2 | Czermnica - WP m. Jastrzębnik, gm. Pielgrzymka | 2+695-3+215 0+000-0+520 | 0,520 | IV |
| 3 | Czermnica - WP m. Jastrzębnik, gm. Pielgrzymka | 3+290 - 3+370 0+000 - 0+080 | 0,080 | IV |
| 4 | Czermnica - WP m. Nowy Kościół,gm. Świerzawa | 3+415-4+400 0+000-0+950 | 0,950 | IV |
| 5 | Dłużeń - WP m. Grzymalin, Miłkowice, gm. Miłkowice | 0+000-1+190 0+000-1+190 | 1,190 | IV |
| 6 | Dłużeń - WP m. Grzymalin, Miłkowice, gm. Miłkowice | 1+200-1+525 0+000-0+326 | 0,326 | IV |
| 7 | Kanał Karola - WL m. Grzymalin, gm. Miłkowice | 0+000-0+900 0+000-0+900 | 0,900 | IV |
| 8 | Kanał Karola - WL m. Grzymalin, gm. Miłkowice | 0+908-2+525 0+000-1+617 | 1,617 | IV |
| 9 | Kanał Karola - WL m. Grzymalin, gm. Miłkowice | 3+430-4+040 0+000-0+610 | 0,610 | IV |
| 10 | Kanał Karola WP gmina Miłkowice, m. Grzymalin | 0+000 - 1+585 | 1,585 | IV |
| 11 | Kaczawa - WP (P-3) m. Kunice, Spalona, gm. Kunice | 16+100-17+450 0+000-1+154 | 1,154 | IV |
| 12 | Kaczawa - WP (P-9) m. Dunino, gm. Krotoszyce | 33+935-36+800 0+000-2+851 | 2,851 | IV |
| 13 | Kaczawa - WP (P-10) m. Kozów, gm. Złotoryja | 42+520-42+887 0+000-0+367 | 0,367 | IV |
| 14 | Kaczawa - WP (P-11) m. Kozów, Rokitnica, gm. Złotoryja | 42+975-45+400 0+000-2+430 | 2,430 | IV |
| 15 | Kaczawa - WP (P-12) m. Rokitnica, gm. Złotoryja | 45+775-46+550 0+000-0+848 | 0,848 | IV |
| 16 | Kaczawa - WP (P-13) m. Rokitnica, gm. Złotoryja | 46+670-46+867 0+000-0+197 | 0,197 | IV |
| 17 | Kaczawa - WP (P-14) m. Złotoryja, gm. Złotoryja | 48+430-48+710 0+000-0+302 | 0,302 | IV |
| 18 | Kaczawa - WL (L-3) m. Bieniowice, gm. Kunice | 15+600-16+510 0+000-0+810 | 0,810 | IV |
| 19 | Kaczawa - WL (L-9) m. Wilczyce, Krotoszyce, gm. Krotoszyce | 35+250-36+375 0+000-1+594 | 1,594 | IV |
| 20 | Kaczawa - WL (L-10) m. Kozów, Rokitnica gm. Złotoryja | 43+850-45+700 0+000-1+800 | 1,800 | IV |
| 21 | Kaczawa - WL (L-11) m. Rokitnica, gm. Złotoryja | 45+812-46+520 0+000-0+832 | 0,832 | IV |
| 22 | Kaczawa - WL (L-12) m. Złotoryja, gm. Złotoryja | 48+363-48+750 0+000-0+513 | 0,513 | IV |
| 23 | Kaczawa - WL (L-13) m. Nowy Kościół, gm. Świerzawa | 57+325-57+715 | 0,514 | IV |
| 24 | Prusicki Potok - WP m. Rzymówka, Łaźniki, gm. Złotoryja | 0+010-1+300 0+000-1+290 | 1,290 | IV |
| 25 | Prusicki Potok - WL m. Rzymówka, Łaźniki, gm. Złotoryja | 0+040-1+300 0+000-1+270 | 1,270 | IV |
| 26 | Skora - WP m. Modlikowice, gm. Zagrodno | 22+095-23+100 0+000-1+000 | 1,000 | IV |
| 27 | Skora - WL m. Modlikowice, gm. Zagrodno | 22+100-22 +860 0+000-0+760 | 0,760 | IV |