FORMULARZ  WYCENY  OFERTOWEJ

ZARZĄD ZLEWNI W WARSZAWIE: NW GÓRA KALWARIA

„Zabudowa ubytków w wałach p. powodziowych w m. Wólka Dworska”

| lp | opis | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa (zł) | wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczne ścinanie krzaków ze zrebkowaniem pasem o dł. 200 m i szer.3,0 m Przyjęto: 600,0 m2 | m2 | 600 |  |  |
| 2 | Zakup i dowóz ziemi do zabudowy uszkodzeń wału rzeki Wisły na długości 200 m Przyjęto: 25,0 m3 | m3 | 25,0 |  |  |
| 3 | Zdjęcie humusu ze skarpy odwodnej wału warstwą 0,10 m, na długości 200 m i szer. 8,0 m, ze składowaniem na koronie i skarpach wału. 200,0 m * 8,0 m = 1600,0 m2 Przyjęto: 1600,0 m2 | m2 | 1600 |  |  |
| 4 | Ręczna zabudowa ubytków wału punktowo na odcinku 200 m z zagęszczeniem Przyjęto: 25,0 m3 | m3 | 25 |  |  |
| 5 | Wyrównanie podłoża skarpy wału pod położenie siatki zabezpieczającej o wymiarach długość 10m, szerokość 8,0 m. 200,0 m * 8,0 m = 1600,0 m2 Przyjęto: 1600,0 m2 | m2 | 1600 |  |  |
| 6 | Wykop w stopie wału rowka do zakotwienia siatki o wymiarach długość 200 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1,0m, ze składowaniem urobku na koronie i skarpach wału. 200,0 m * 0,4 m *1,0 m = 80,0 m3 Przyjęto: 80,0 m3 | m3 | 80 |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie skarpy wału poprzez położenie siatki stalowej ocynkowanej śr. 3,6 mm, wymiary oczek 40x40mm, długość 10,0 i szerokość 8,0 m. 200,0 m * 8,0 m = 1600,0 m2 Przyjęto: 1600,0 m2 | m2 | 1600 |  |  |
| 8 | Zasypywanie, z zagęszczeniem, wykopu do zakotwienia stalowej siatki Przyjęto: 80,0 m3 | m3 | 80 |  |  |
| 9 | Nasunięcie odspojonej warstwy humusu na umocnioną skarpę z wyrównaniem powierzchni 200,0 m * 8,0 m = 1600,0 m2 Przyjęto: 1600,0 m2 | m2 | 1600 |  |  |
| 10 | Obsiew skarpy wału mieszanką traw 200,0 m * 8,0 m = 1600,0 m2 Przyjęto: 1600,0 m2 | m2 | 1600 |  |  |
| Wartość robót netto |  |
| Podatek VAT | 23% |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Lokalizacja prac:

Lewostronny wał rz. Wisły w rejonie wsi:  Wólka Dworska, pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria.

Opis prac w kolejności ich wykonywania;

- Prace przygotowawcze; wycięcie krzaków, zdjęcie darniny, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ca 0,10 m z odkładem do ponownego wykorzystania.

- Zabudowa istniejących wyrw i ubytków : rozkopanie wyrwy i przygotowanie do wypełnienia materiałem gruntowym konfekcjonowanym, wypełnienie wyrwy warstwami 40-50 cm z zagęszczeniem , wyrównanie powierzchni pod ułożenie siatki.

Wymagania dotyczące zagęszczenia:

grunty niespoiste (piaski grube, średnie i drobne)  ID min ≥0,50

grunty małospoiste i spoiste  : IS min ≥0,92

- Wykonanie wzdłuż stopy wału od strony odwodnej wąskoprzestrzennego wykopu gł. 1 m i szerokości 0,4 m dla potrzeb wgłębnego mocowania siatki zabezpieczającej.

- Instalacja siatki z drutu o śr. 3,6 mm oczko 40x40 mm w koszulce PE, siatka układana pasami na styk łączonymi na miejscu metodą przeplatania,  mocowanie siatki  w wykopie wzdłuż stopy wału oraz na skarpie   przy użyciu szpilek typu „U” dł. 0,5 m w ilości 3-4 szt/m2  , górna krawędź siatki ca.1,5-2,0 m od korony wału.

- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym warstwami 40-50 cm z zagęszczeniem.

- Przykrycie siatki na skarpie ziemią uprzednio odspojoną , gr. warstwy 10  cm.

- Wyrównanie powierzchni skarpy ,obsiew trawą + nawożenie.

- Prace porządkowe.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami branżowymi, opisami w zakresie rzeczowym usług i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej. Po zakończeniu prac teren powinien być uprzątnięty, odpady wywiezione, a wygląd terenu przywrócony do stanu  uporządkowanego.

Nie wyklucza się występowania urządzeń podziemnych, dla których brak jest danych źródłowych lub nie zostały odnalezione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się na terenie prowadzenia prac, takich jak rurociągi, kable, ogrodzenia nieruchomości etc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych oraz za uszkodzenia ciągów komunikacyjnych ogrodzeń, nasadzeń drzew, wylotów drenarskich, słupków granicznych itp.