Stalowa Wola, dnia 01.09.2021r.

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko- Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej – roboty budowlane”

Roboty remontowe obejmują:

1) Remont umocnień koryta cieku 5 m powyżej i 5 m poniżej jazu:

a) Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy,

b) Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,8

c) Oczyszczanie umocnień (płyt bet.) z ziemi i roślin,

d) Skucie nierównomierności betonu przy głębokościach skucia do 1 cm,

e) Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni konstrukcji jazu za pomocą środka do ochrony zbrojenia,

f) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo – polimerową,

2) Remont elementów konstrukcyjnych (ścian doku oraz skrzydełek) polegające na:

a) Skuciu spękanych elementów betonowych,

b) Uzupełnieniu i oczyszczeniu odsłoniętego zbrojenia,

c) Uzupełnieniu powstałych ubytków betonem hydrotechnicznym C30/37 wraz z dozbrojeniem,

d) Wypełnienie powiększonych szczelin (spękań) masą uszczelniającą cementowo – polimerową,

e) Wykonanie reprofilacji powierzchni technikami tynkarsko –malarskimi,

f) Zlikwidować wykwity i porosty na powierzchni betonu.

3) Remont elementów kładki:

a) Skucie spękanych elementów betonowych,

b) Uzupełnienie i oczyszczeniu odsłoniętego zbrojenia,

c) Uzupełnieniu powstałych ubytków betonem hydrotechnicznym S30/37 wraz z dozbrojeniem,

d) Wypełnienie powiększonych szczelin (spękań) masą uszczelniającą cementowo – polimerową,

e) Wykonać reprofilację powierzchni technikami tynkarsko – malarskimi,

f) Zlikwidować wykwity i porosty na powierzchni betonu,

g) Oczyszczenie, odtłuszczenie i pokrycie środkiem antykorozyjnym elementów stalowych balustrady,

h) Montaż poręczy balustrady kładki,

i) Montaż balustrady na skrzydełkach od strony WG.

4) Remont zamknięć

a) Oczyszczenie i odtłuszczenie ceowników pod montaż zasuwy lub zamknięcia szandorowego,

b) Oczyszczenie, odtłuszczenie i pokrycie środkiem antykorozyjnym elementów stalowych zamknięcia głównego i remontowego,

c) Montaż desek szandorowych o całkowitej wysokości piętrzenia t=1 m (5 szt. x 0,2 m),

Realizacja przedmiotu umowy:

1)	Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy

2)	Zakończenie: do 50 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy