OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie potoku Zygodówka w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych konserwacją  potoku Zygodówka 
w km 0+000-1+500 na działkach nr 1930/1, 1930/6, 1930/10, 858/6, 302/2 w msc. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykoszenie roślinności porastającej skarpy potoku, lokalne usunięcie nanosu z dna koryta, dodatkowo w obrębie mostków dojazdowych z jednoczesnym ścięciem nawisów.

W jego zakres wchodzą następujące czynności:

- ręczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronne na całej długości 
z wygrabieniem w km 0+000-1+500,

-  lokalne obsianie skarp w ziemi urodzajnej w km 0+000-1+500,

-  lokalne usunięcie nanosu z dna potoku wraz ze ścięciem nawisów o grubości warstwy do 15 cm,  w km 0+000-1+500 (lokalnie),

-  załadunek i wywóz na odległość wydobytego z dna potoku nanosu. Materiał pochodzący z przyciętych nawisów zostanie wywieziony na odległość do 13 km.

-  lokalną rozbiórkę i ułożenie płyt – lokalnie- Zakres prac obejmuje również lokalną rozbiórkę i ułożenie płyt ażurowych o wymiarach 90x60x10cm.

W ramach inwestycji zaplanowano działania wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych terenu, m.in.: zadanie realizowane będzie punktowo, głównie ręcznie z brzegów potoku, poza okresem tarła ryb.

Prace nie będą prowadzone w kilku miejscach jednocześnie aby nie powodować efektu skumulowanego oddziaływania na środowisko. Materiał z lokalnego usunięcia nawisów ziemnych i oczyszczenia płyt 
z nanosu będzie wywożony poza koryto potoku.

Zastosowane maszyny będą wykorzystywane w sposób racjonalny, emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalinami od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały. Podczas prowadzenia prac stosowane będą wyłącznie urządzenia sprawne technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego.

Prace w terenie prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej - w godz. 6.00 - 22.00 w sposób maksymalnie ograniczający mącenie wody.

Prace będą prowadzone z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zmąceniami wód, tj. do 5 godzin dziennie i 4 dni w tygodniu. Ponadto prace prowadzone będą tak, aby teren zajęty pod wykonanie robót był jak najmniejszy i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie.

Podczas realizacji działań utrzymaniowych w ubiegłych latach nie obserwowano występowania w potoku Zygodówka gatunków chronionych. Jednak ze względu na bliskość obszaru Natura 2000 zostanie zlecony przez Wykonawcę nadzór przyrodniczy, który w przypadku zaobserwowania w wydobytym urobku organizmów chronionych, wstrzyma prace i wystąpi z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji derogacyjnej na odstępstwa od zakazów wobec gatunków będących pod ochroną.

W bezpośrednim sąsiedztwie potoku występują wały przeciwpowodziowe, zabudowa jednorodzinna 
i droga gminna, stąd wykonanie opisanych robót wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w opisanym rejonie.

Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, którego koszt należy uwzględnić w ofercie.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o braku sprzeciwu, lub 
z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych 
w szczególności w zakresie biologii ptaków i biologii ryb. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków. W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną, lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę 
i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. W ww. przypadku, należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej (nienaruszających zakazów ochrony gatunkowej). Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

Od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilość 2 egz. W formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku USB.

Potok Zygodówka na odcinku w km 0+000-1+500 jest uregulowany.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

1 Przygotowanie terenu pod budowę /kod CPV 45100000-8/:

1.1 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 6 000 m2

1.2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 6 000 m2

1.3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 2 250 m2

2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/:

2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt

kategorii IV - 450,00 m3

2.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km  - 450,00 m3

2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- wywiezienie gruzu na wysypisko

śmieci w Choczni na odległość do 13km /krotność 12/ -  450 m3

3 Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/:

3.1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi płyty 90x60x10·cm - 946 m2

3.2 Przybicie płyt ażurowych kołkami Fi·7-9·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii IV (3 kołki na jedną płytę ażurową)  - 284 m.