SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ – RZEKI I POTOKI GÓRSKIE

„Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim  
w  km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem, 
pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Nowy Targ, maj 2021

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.	Część ogólna.	3

1.1.	Nazwa zamówienia:	3

1.2.	Inwestor:	3

1.3.	Projektant:	3

2.	Przedmiot i zakres robót.	3

3.	Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.	3

4.	Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.	3

5.	Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.	4

6.	Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.	4

7.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.	4

8.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.	5

9.	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.	6

10.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.	6

10.1.	Prace wstępne.	6

10.3.	Sposób wykonania.	6

10.4.	Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń.	7

10.5.	Tolerancje wymiarowe.	7

10.6.	Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.	7

10.	Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.	7

11.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.	7

12.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	7

13.	Dokumenty odniesienia	7

# Część ogólna.

  - Nazwa zamówienia:

„Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim  w  km 0+000-0+060 
w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

  - Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31.

  - Projektant:

Pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – w ramach obowiązków służbowych.

# Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych żłobu kamienno- betonowego 
o długości 30mb wraz ze stopniem wlotowym stanowiących zabudowę ujściowego odcinka pot. Hałuszowskiego w m. Hałuszowa. Prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia poprzez zabudowę ich brukiem kamiennym na podbudowie betonowej i samym betonem oraz uzupełnieniu spoinowania. Przed przystąpieniem do robót kamieniarsko–betonowych w pierwszej kolejności usunięty zostanie materiał żwirowy i odpady zalegające w dnie i na ścianach zabudowy. Po odsłonięciu murów i dna wykonane zostanie oczyszczenie hydrodynamiczne powierzchni zabudowy z porostów mchów i traw oraz usunięte zostaną przy pomocy narzędzi ręcznych luźne spoiny wypełniające przestrzenie pomiędzy okładziną kamienną.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

  - Usunięcie materiału żwirowego i odpadów zalegających w dnie i na ścianach żłobu wraz utylizacją. – 9,80m3;

  - Oczyszczenie powierzchni  żłobu oraz korpusu stopnia  z porostów metodą hydrodynamiczną oraz usunięcie humusu i luźnych spoin przy użyciu drobnych narzędzi ręcznych (przygotowanie do spoinowania) – 149,0m2;

  - Uzupełnienie ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia wraz ze spoinowaniem - bruk kamienny gr. 20-40cm na podbudowie z betonu C25/30 – 42,0m2;

  - Uzupełninie betonu w konstrukcji stopnia - beton C25/30 – 6,0m3.

  - Uzupełnienie ubytków spoinowania w konstrukcji żłobu i stopnia – 149,0m2.

# Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Roboty towarzyszące i tymczasowe:

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidację placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania 
w tym drogi technologiczne łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, uprzątniecie z terenu budowy 
i utylizację gruzu i odpadów, dokumentacje fotograficzną wykonywanych robót, roboty pomocnicze typu: podesty, rusztowania, doprowadzenie wody, szalowanie itp., prace pomiarowe, pobieranie
 i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów.

# Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót:

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich:

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

- ochrona środowiska:

wg części 2 – ST robót ziemnych, pkt 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy.

- ogrodzenie:

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy.

- zabezpieczenie dojazdów:

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy.

Dojazd i dostęp do miejsca prowadzenia prac jest bardzo utrudniony i możliwy jedynie 
z drogi gminnej biegnącej w sąsiedztwie koryta. Dostęp do koryta potoku z drogi gminnej poprzez nieruchomość prywatną. Wykonawca robót winien zawrzeć ugody na dojazd do miejsca wykonywania robót, z właścicielami nieruchomości, które bezpośrednio sąsiadują 
z działką potoku na odcinku planowanych robót.

- miejsce składowania materiałów:

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów

- najbliższe dostępne media:

Za zgodą najbliższych sąsiadów.

- informacja o uzbrojeniu terenu:

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezgłoszonego do inwentaryzacji oraz niezgłoszonego przez instytucje branżowe. Koszty związane z ewentualną rozbiórką i odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania.

# Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45240000-1 	Budowa obiektów inżynierii wodnej.

# Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

  - Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania;

pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i wyrobów.

- Część 4, pkt 4.6. Materiały;

pkt 4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów;

pkt 4.8. Transport i warunki dostawy;

pkt 4.9. Kontrola jakości;

pkt 4.17.2. Normy.

- Część 6, pkt 6.6. Materiały, z uściśleniem:

pkt 6.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów;

pkt 6.8. Transport i warunki dostawy;

pkt 6.9. Kontrola wykonania i jakości betonu;

pkt 6.17.2. Normy.

  - Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w „ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie”:

- kamień łamany sortowany grubości 20÷40cm,

- beton hydrotechniczny C25/30,

- zaprawą cementowa marki niemniejszej niż M15

- zastosowanie:

- do wykonania uzupełnień w bruku w konstrukcji żłobu i stopnia,

- do wykonania podbudowy pod bruk okładzinowy i uzupełnienia ubytków 
w konstrukcji stopnia,

- do wykonania spoinowania,

- dane techniczne materiału:

- kamień łamany sortowany grubości 20÷40cm, ze skał twardych, nie zwietrzałych. Forma, rodzaj i kształty kamienia powinny by dostosowane do kamienia wbudowanego w istniej budowle.

- beton hydrotechniczny klasy C25/30

- zaprawą cementowa marki niemniejszej niż M15

- sposób transportu:

- samochodem samowyładowawczym,

- betoniarka na podwoziu samochodowym (tzw. Gruszka),

- sposób składowania:

- b.2. b3, Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów,

- sposób magazynowania:

- b.2., Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów,

- czas przydatności do użycia:

- kamień  – wg wskazań producenta,

- beton hydrotechniczny – wg wskazań producenta,

- przeciwwskazania:

Brak przeciwwskazań.

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.2.7. 	Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy;

- Część 1, pkt 1.2.9. 	Urządzenia pomocnicze;

- Część 4, pkt 4.10. 	Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót;

- Część 6, pkt 6.10. 	Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót betonowych i żelbetowych;

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

# Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie;

- Część 4, pkt. 4.11. 	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy;

- Część 6, pkt. 6.11. 	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy;

# Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1 pkt 1.1.11. 	Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót;

- Część 4 pkt 4.12. 	Wymagania dotyczące wykonania robót;

- Część 6 pkt 6.12. 	Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetowych;

  - Prace wstępne.

    - Ogólne zasady wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt..

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót  muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.

  - Sposób wykonania.

    - Roboty ziemne,

      - Usunięcie materiału żwirowego i odpadów zalegających w dnie i na ścianach żłobu wraz utylizacją przy pomocy narzędzi ręcznych i koparki.

      - Oczyszczenie powierzchni  żłobu oraz korpusu stopnia  z porostów metodą hydrodynamiczną oraz usunięcie humusu i luźnych spoin przy użyciu drobnych narzędzi ręcznych (przygotowanie do spoinowania).

    - Roboty betonowo - kamienne.

      - Uzupełnienie ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia wraz ze spoinowaniem - bruk kamienny gr. 20-40cm na podbudowie z betonu C25/30, wg Części 4 pkt 4.17.2. Normy; wg Części 6, pkt 6.12. Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetonowych.

      - Uzupełninie betonu w konstrukcji stopnia - beton C25/30,   wg Części 4 pkt 4.17.2. Normy; wg Części 6, pkt 6.12. Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetonowych.

      - Uzupełnienie ubytków spoinowania w konstrukcji żłobu i stopnia

  - Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń.

- wg Cz. 6, pkt 6.12. Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetonowych.

  - Tolerancje wymiarowe.

- wg Cz. 4, pkt 4.15. Odbiory robót

- wg Cz. 6, pkt 6.15. Odbiory robót.

  - Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

Dla betonowania i robót kamieniarskich - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.8. Pielęgnacja 
i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja.

# Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6, ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych.

- Część 4, pkt 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt 4.15. Odbiory robót.

- Część 6, pkt 6.13. Kontrola, badania oraz odbiór robót betonowych i żelbetowych

pkt 6.15. Odbiory robót.

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.

- Część 4, pkt 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót.

- Część 6, pkt 6.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót betonowych i żelbetowych.

# Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

- Część 1, pkt 1.3.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty te winny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy.

# Dokumenty odniesienia

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4, 6 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.4. Przepisy związane.

- Część 4, pkt 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Część 6, pkt 6.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.