SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ – RZEKI I POTOKI GÓRSKIE

„Zasyp wyrw brzegowych i dennych na pot. Leśnica 
w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie”

Nowy Targ, lipiec  2021 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.	Część ogólna.	3

1.1	Nazwa zamówienia.	3

1.2	Inwestor.	3

1.3	Projektant.	3

2.	Przedmiot i zakres robót.	3

3.	Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.	3

4.	Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.	3

5.	Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.	4

5.1	Zestawienie podstawowe CVP.	4

6.	Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.	4

7.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.	4

8.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.	5

9.	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.	5

10.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.	5

10.1	Prace wstępne.	6

10.1.1	Ogólne zasady wykonywania robót	6

10.2	Sposób wykonania.	6

10.2.1	Roboty ubezpieczeniowe.	6

10.3	Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń.	6

10.4	Tolerancje wymiarowe.	6

10.4.1	Roboty ubezpieczeniowe.	6

10.5	Wymagania specjalne.	6

10.6	Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.	7

10.6.1	Roboty ubezpieczeniowe.	7

11.	Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.	7

12.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.	7

13.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.	7

14.	Dokumenty odniesienia.	7

# Część ogólna.

## Nazwa zamówienia.

„Zasyp wyrw brzegowych i dennych na pot. Leśnica w km 14+500-14+570 
w m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie”

## Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31.

## Projektant.

Pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – w ramach obowiązków służbowych.

# Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie dwóch wyrw brzegowych o długości 35m i 7m oraz wyrwy dennej potoku Leśnica w m. Leśnica – Groń dowiezionym naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ>1,0m) .

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Roboty ubezpieczeniowe:

- Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmy z kamienia łamanego. Powierzchnia ścieli F=126,00m2.

- Zasyp wyrw brzegowych na łącznej długości 42mb o średnim stężeniu  F=2,0m3/mb i wyrwy dennej o wym. 7mx3m naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ≥1,0m) z jednoczesnym formowaniem 
i klinowaniem pryzm:  V=115,5m3.

# Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Roboty towarzyszące:

organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów.

Roboty tymczasowe:

Drogi tymczasowe – komunikacja pomiędzy drogami publicznymi a miejscami prowadzenia robót powinna się odbywać po ustalonych z inwestorem trasach.

# Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg części 1 – ST warunki ogólne,

pkt 1.1.4. Projekt organizacji robót,

pkt 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

wg części 1 – ST warunki ogólne,

- Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi wejścia na teren budowy i dojazdu do budowy,

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2 Zagospodarowanie placu budowy,

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2 Zagospodarowanie placu budowy.

Dojazd i dostęp do miejsca prowadzenia prac na brzegu lewym bezpośrednio 
z drogi powiatowej oraz poprzez nieruchomości prywatne z brzegu prawego. Dowóz materiału na brzeg prawy wymaga transportu łamanego. W miejscu prowadzenia robót nie ma konieczności wykonania dróg technologicznych.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.5 Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- najbliższe dostępne media

brak.

- informacja o uzbrojeniu terenu

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezgłoszonego do inwentaryzacji oraz niezgłoszonego przez instytucje branżowe. Koszty związane z ewentualną rozbiórką i odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania.

# Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

## Zestawienie podstawowe CVP.

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

90721800-5 	Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami;

77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

# Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

        - Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

- Część 1, pkt 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania,

- Część 1, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i wyrobów,

- Część 4, pkt 4.3 Materiały pomocnicze, niezbędne roboty tymczasowe i towarzyszące,

pkt 4.6 Materiały,

pkt 4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów,

pkt.4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.4.9. Kontrola jakości,

pkt 4.17.2 Normy.

        - Faszyna użyta do ścieli pod narzut kamienny winna być porastająca. Zaleca się zastosowanie wyściółki wiklinowej, porastającej, świeżej, mającej pełną giętkość i zdolność wypuszczania pędów i korzeni.

        - Kamień łamany, z którego ma być wykonany zasyp winien posiadać średnicę min 1,0m oraz winien posiadać atest dopuszczeniowy do wykonywania robót hydrotechnicznych.

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.2.7.	Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy,

- Część 4, pkt 4.10.	Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy.

# Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac  budowy i na budowie,

- Część 4, pkt. 4.11.	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

# Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.11	Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót,

- Część 4, pkt 4.12.	Wymagania dotyczące wykonania robót.

## Prace wstępne.

### Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót przygotowawczych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.

## Sposób wykonania.

### Roboty ubezpieczeniowe.

#### Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmy 
z kamienia łamanego.

wg Cz. 4, pkt 4.9.2. Wymagania szczególne,

pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

UWAGA: Ściel układać równomiernie w postaci materaca grubości min. 10cm z faszyny porastającej, którą należy pozyskać w korycie potoku, w miejscu wskazanym przez Inwestora.

#### Zasyp wyrw brzegowych na łącznej długości 42mb o średnim stężeniu  F=2,0m3/mb i wyrwy dennej o wym. 7mx3m naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ≥1,0m) 
z jednoczesnym formowaniem i klinowaniem pryzm.

#### wg Cz. 4 pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

UWAGA: Narzut kamienny wbudowywać klinując go jednocześnie zapewniając w ten sposób stabilizację konstrukcji pryzmy.

## Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń.

- wg Cz. 4, pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

## Tolerancje wymiarowe.

### Roboty ubezpieczeniowe.

- wg Cz. 4, pkt 4.15. Odbiory robót.

## Wymagania specjalne.

Nie dotyczy.

## Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

### Roboty ubezpieczeniowe.

Narzut kamienny można układać prawie we wszystkich warunkach atmosferycznych. Jedynie nie należy wykonywać robót w okresie występowania opadów śniegu, ani układać kamieni na powierzchnie pokryte warstwą śniegu.

# Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych,

- Część 4, pkt 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt 4.15. Odbiory robót.

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie,

- Część 4, pkt 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót.

# Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

- Część 1, pkt 1.3.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących,

Roboty te winny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy.

# Dokumenty odniesienia.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.4. Przepisy związane,

- Część 4, pkt 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.