Gdańsk, dnia 04.10.2021 r.

GD.ROZ.2810.44.2021.ZP.AT

WYJAŚNIENIA NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy:	postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont kierownicy na jeziorze Drużno”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00188642/01.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane dalej Zamawiającym informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie przyjętych wartości w pozycji nr 3,4,5,6, 7 przedmiaru.

Ad 1. W pozycji 3 do wycinki przyjęto 0,252ha powierzchni korony, przy załażeniu średniej szerokości korony (3.7 - 1.5 m) 2,5m i całkowitej długości kierownicy czyli 1007 mb. Powierzchnia korony powinna wynieść około 2500m2 i przy założeniu wycinki 50% wartość  w pozycji nr 3 powinna wynieść około 1250m2 =0,125ha. Opis projektu w pkt. 1.4 " powierzchnia terenu zajętego pod remont to 7230 m2".) Jaka wartość należy przyjąć do wyceny.

Odp. 1. W przedmiarze  prawidłowo przyjęto ilość przycięcia wikliny  na koronie kierownicy – szerokość 5 m na dł. 1007 m – 0,504 ha dlatego przyjęte  50% przycięcia wikliny wynosi  0,252 ha. Nie jest to karczowanie wikliny na koronie kierownicy.

Ad2. W pozycji nr 4 ilość transportowanego kamienia powinna wynieść 2000T +1000T = 3000T,

- przy załażeniu średniej powierzchni narzutu z przekroju 1m2 na skarpie i długości kierownicy 1000m. Ilość kamienia do przewiezienia powinna wynieść 1000m3. Waga kamienia wynosi ok 2T=1m3. Wówczas do przewiezienia powinno być 2000T kamienia na skarpy

-  korona kierownicy której powierzchnia górą wynosi 2500m2 x 0,2m (średnia grubość warstwy kamienia) = 500m3 x 2 = 1000T na koronę.

Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odp. 2. Tak jak w przedmiarze.

Przykład: przekrój P 54 km 51+483 korona kierownicy nie wymaga remontu;

przekrój P 56 km 51+692, narzut kamienny na koronie w płotkach= 0,6 m2

Ad3. W pozycji 5 do przewiezienia mamy 2000T czyli ok 1000m3 wykonania narzutu kamiennego na skarpie.

Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odp. 3. Tak jak w przedmiarze w pozycji nr 5.

Ad4. Prosimy o wskazanie obliczenia ilości faszyny do przewiezienia i sposobu jej układania na koronie kierownicy w poz. 6

Odp. 4. Ilość faszyny wiklinowej można przyjąć przez analogię np.: KNR 2-11 0402-6

- faszyna wiklinowa 4.91232 m/m2

- kołki faszynowe śr. 4-6 cm, dł. 1,0-1,2 m, 6,3 szt/ m2.

Opis wykonania płotków znajduje się w załączniku nr 1 b do Opisu przedmiotu zamówienia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w SST- 02 roboty budowlane, w pkt 5.2. Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach.

Ad5. Czy w pozycji 7 przedmiaru powierzchnia narzutu w płatkach nie powinna się pokrywać z powierzchnią korony i nie powinno to być około 2500m2.

Poniżej zestawienie powierzchni dołączonej do STWIOR w której błędnie oznaczono kolumny z powierzchnią narzutu na skarpie i na koronie gdzie przedstawione wartości dotyczą już m3 a nie m2.

Odp. 5. Nie. Wskazana ilość m2 w przedmiarze jest prawidłowa, jest uzupełnieniem brakującego narzutu w płotkach na koronie kierownicy do wysokości + 0,2 m n.p.m.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:

przedmiar robót (załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 1c) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zatwierdził: