Przedmiar

| Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w m. Gorajec, gm. Cieszanów |
| --- |
| Numer | Kod pozycji przedmiaru | Nr STWiOR | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Krotność |
| 1. |  | SST-00 | Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w km 7+570-10+150 tj. 2,58 m-ść. Gorajec, gm. Cieszanów, pow. Lubaczowski, woj. Podkarpackie |  |  |  |
|  |  |  | USŁUGA |  |  |  |
| 1.1 | KNR 1501/114/4 |  | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 13536,00 | 1 |
| 1.2 | KNR 1501/115/2 |  | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m2 | 13536,00 | 1 |
| 1.3 | KNR 1501/114/7 |  | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki | m2 | 271,00 | 1 |
| 1.4 | KNR 1501/115/3 |  | Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2m | m2 | 271,00 | 1 |
| Numer | Kod pozycji przedmiaru | Nr STWiOR | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Krotność |
| 2 |  | SST-02 | Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w km 7+570-10+150 tj. 2,58 m-ść. Gorajec, gm. Cieszanów, pow. Lubaczowski, woj. Podkarpackie |  |  |  |
|  |  |  | ROBOTA |  |  |  |
| 2.1 | KNR 201/217/4 |  | Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0.25m3, grunt kat.II, usuwanie namulisk z wbudowaniem w skarpę przeciwległą | m3 | 83,90 | 1 |
| 2.2 | KNNRW 10/2513b/2 |  | Odmulenie mechaniczne cieków, szerokość dna 2.0-2.4m, warstwą namułu grubości 0,20m | m | 500,00 | 1 |
| 2.3 | KNNRW 10/2513b/3 |  | Odmulenie mechaniczne cieków, szerokość dna 2.0-2.4m, warstwą namułu grubości 0,30m | m | 130,00 | 1 |
| 2.4 | KNNRW 10/2513b/4 |  | Odmulenie mechaniczne cieków, szerokość dna 2.0-2.4m, warstwą namułu grubości 0,40m | m | 1249,00 | 1 |
| 2.5 | KNNRW 10/2520a/1 |  | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych cieków, objętość odkładu 0,50m3 na 1m krawędzi, grunt odspojony kategorii I-II | m3 | 1267,20 | 1 |
| 2.6 | KNR 201/310/2 |  | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, kat. gruntu III, oczyszczenie okładzin i niecki wypadowej zastawki z namułu | m3 | 27,60 | 1 |
| 2.7 | KNR 201/415/1 |  | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi , kat. gruntu I-II | m3 | 27,60 | 1 |