PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Wykonanie robót naprawczych istniejących umocnień cieku Rakówka 
w km 1+042-1+054 w m. Dąbrowa Górnicza, w formule „zaprojektuj i buduj”

uzyskanie kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych + wykonanie robót

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy :

ciek Rakówka w km 1+042 - 1+054 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

1.3. Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1.4.Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

1.5. Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:

Przemysław Kłysiński

Sławomir Przemyk

Listopad, 2021 rok

Zakres opracowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu                        i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   (Dz.U. z 2013 r., poz.1129 – tekst jednolity).

1.5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Strona tytułowa: |
| 1.1. | Nazwa nadana zadaniu przez zamawiającego: |
| 1.2. | Adres obiektu budowlanego, którego dot. program funkcjonalno-użytkowy: |
| 1.3. | Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: |
| 1.4. | Nazwa i adres zamawiającego: |
| 1.5. | Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy: |
| 1.6. | Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: |
| 2 | Część opisowa: |
| 2.1. | Opis ogólny przedmiotu zamówienia: |
| 2.1.1. | Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych: |
| 2.1.2. | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: |
| 2.1.3. | Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: |
| 2.2. | Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: |
|  | Przygotowania terenu budowy: |
|  | Konstrukcji budowli wodnych: |
|  | Instalacje: ( nie dotyczy) |
|  | Roboty wykończeniowe: |
| 2.3. | Opis wymagań o których mowa w pkt.2.2.: |
| 2.3.1. | Cechy obiektu dot. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych: |
| 2.3.2. | Zasady wykonywania robót: |
| 3 | Część informacyjna: |
| 3.1. | Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: |
| 3.2. | Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: |
| 3.3. | Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: |

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na uzyskaniu kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotowego zadania wraz

z wykonaniem robót. Roboty polegać będą na docelowym uzupełnieniu ubytków żłobu żelbetowego wraz z koniecznym do wykonania zakresem robót w ramach opracowanej uproszczonej dokumentacji dla zadania:

„Wykonanie robót naprawczych istniejących umocnień cieku Rakówka w km 1+042-1+054 
w m. Dąbrowa Górnicza, w formule „zaprojektuj i buduj”

uzyskanie kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych + wykonanie robót

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

Zakres planowanych robót winien uwzględniać:

1/ roboty przygotowawcze

- przygotowanie terenu robót

- wykonanie grodzy wraz z montażem rury kanału obiegowego

2/ roboty właściwe

- roboty ziemne

- remont umocnień

- umocnienie skarpy płytami chodnikowymi/ażurowymi - wymiana

3/roboty wykończeniowe

- plantowanie skarp

- humusowanie skarp z obsiewem mieszanką traw

- demontaż grodzy

- uporządkowanie terenu

Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót.

Zakres powyższych robót powinien uwzględniać również koszty zakupu (m.in. gruntu) oraz inne nieprzewidziane koszty wynikłe w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Zakres i specyfika robót wymaga :

- Sporządzenie dokumentacji uproszczonej

- uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji, wymaganych odrębnymi przepisami

- Wykonanie robót

- sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego i Prawa wodnego) przez wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem robót objętych zadaniem.

Termin w jakim obiekt należy wykonać:

Przekazanie dokumentacji: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót:  do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami pomiarów własnych,

· zapisami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Podstawą płatności jest :

Wystawiona przez wykonawcę faktura Vat na podstawie podpisanej umowy.

Zadanie:

„Wykonanie robót naprawczych istniejących umocnień cieku Rakówka w km 1+042-1+054 
w m. Dąbrowa Górnicza, w formule „zaprojektuj i buduj”

uzyskanie kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych + wykonanie robót

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2. Wymagania zamawiającego, w stosunku do przedmiotu zamówienia, dotyczące zakresu     i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

Opis wymagań obejmuje cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych                  i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych o których mowa        w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania       i odbioru) robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z2013 r., poz. 1129 – tekst jednolity).

· Przygotowanie terenu robót

· Konstrukcje budowli wodnych,

· Instalacje: (nie dotyczy),

· Roboty wykończeniowe.

2.3. Opis wymagań, o których mowa w pkt. 2.2 :

- Za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia poza wyznaczonym zakresem zajęcia, powstałe w skutek prowadzenia robót na przedmiotowej naprawie, wszelką odpowiedzialność będzie ponosił wykonawca.

- Wykonawca pokryje we własnym zakresie koszty usunięcia szkód powstałych w wyniku nawalnych deszczy, zalania, powodzi i obsunięć w zakresie realizowanych robót.

- W przypadku braku właściwego porostu traw oraz zadarnieniu, Inwestor może odmówić odbioru robót z winy wykonawcy..

- Wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie wykonywania robót wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

2.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:

„Wykonanie robót naprawczych istniejących umocnień cieku Rakówka w km 1+042-1+054 
w m. Dąbrowa Górnicza, w formule „zaprojektuj i buduj”

uzyskanie kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych + wykonanie robót

Zakres planowanych robót winien uwzględniać:

1/ roboty przygotowawcze

- przygotowanie terenu robót

- wykonanie grodzy wraz z montażem rury kanału obiegowego

2/ roboty właściwe

- roboty ziemne

- remont umocnień

- umocnienie skarpy płytami chodnikowymi

3/roboty wykończeniowe

- plantowanie skarp

- humusowanie skarp z obsiewem mieszanką traw

- demontaż grodzy

- uporządkowanie terenu

Zakres robót wymienionych powyżej winien uwzględniać roboty ziemne i towarzyszące niezbędne 
do prawidłowego wykonania wszystkich elementów robót.

2.3.2. Zasady wykonywania robót ;

2.3.2.1. Roboty przygotowawcze;

Teren przed przystąpieniem do robót należy uporządkować i zabezpieczyć zgodnie z zasadami BHP  i wynikającymi z uzgodnień z właścicielem/zarządcą ul. Magazynowej

2.3.2.2. Roboty remontowe;

Wykonawca zapewni nadzór specjalistyczny ze strony administratorów przy wykonawstwie robót w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą.

2.3.2.3. Roboty wykończeniowe;

Wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie wykonywania robót wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. Po wykonaniu plantowania teren należy obsiać mieszanką traw niskich 
i motylkowych, głęboko korzeniących się.

# 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami zajętych działek i administratorami sieci.

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonanie zamierzenia budowlanego winno być wykonane zgodnie z polskimi normami 
i obowiązującymi przepisami , z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, w szczególności, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity z późn. zm.).

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a). orientacja,

b). Pismo z UM w Dąbrowie Górniczej – znak WOŚ.II.6220.7.1.2021.OL z dnia 23.06.2021r.

c). zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ( nie dotyczy ),

d). dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska ( nie dotyczy),

e). pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości (nie dotyczy),