Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

ZAKRES CZYNNOŚCI

DOZÓR I UTRZYMANIE OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH NA TERENIE ZARZĄDU ZLEWNI 
W NOWYM SĄCZU - Obsługa i eksploatacja obiektu zbiornika wodnego " Skrzyszów" wraz 
z budowlami towarzyszącymi

W niniejszym zakresie czynności zostały wydzielone elementy niezbędne do wykonania zamówienia dla Zbiornika Wodnego Skrzyszów podzielone na:

- Wytyczne ogólne i zakres obowiązków i administracyjnych wykonawcy:

- Zakres czynności związanych z obsługą i eksploatacją w warunkach normalnych

- Zakres czynności związanych z obsługą i eksploatacją w warunkach nadzwyczajnych

- Zakres robót utrzymaniowych

Do ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest wliczyć/skalkulować całość kosztów niezbędnych do realizacji „Zakresu czynności”.

Wytyczne ogólne i zakres obowiązków i administracyjnych wykonawcy:

- Prowadzenie obsługi i eksploatacji zgodnie z instrukcją eksploatacji zbiornika i pozwoleniem wodnoprawnym (w tym utrzymywanie wymaganego poziomu piętrzenia).

- Ścisłe przestrzeganie okresów i poziomów piętrzenia wody w zbiornikach zgodnie 
z instrukcją gospodarowania wodą i pozwoleniem wodnoprawnym.

- Utrzymanie w stałej gotowości i sprawności technicznej urządzeń hydrotechnicznych zbiornika wodnego bez względu na warunki atmosferyczne.

- Prowadzenie wymaganej dokumentacji zbiornika zgodnie z instrukcją eksploatacji i pozwoleniem wodnoprawnym.

- Zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad obsługą i eksploatacją zbiornika przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwacyjnymi na urządzeniach wodnych oraz wiedzę i doświadczenie – funkcja Kierownika prac utrzymaniowych na zbiorniku.

- Zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, którzy zapewnią właściwą obsługę urządzeń 
na zbiorniku w warunkach normalnej eksploatacji, zagrożenia powodziowego i powodzi. Osoby przewidziane do obsługi i eksploatacji zbiornika muszą być zatrudnione w formie umowy o pracę 
w wymiarze pełnego etatu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

- Zapewnienie codziennej 8-godzinnej obsługi zbiornika między godz. 7:00 a 16:00 (dotyczy zarówno dni roboczych jak i dni wolnych oraz świąt).

- Zapewnienie całodobowej co najmniej dwuosobowej obsługi zbiornika w czasie ogłoszenia stanu ostrzegawczego i alarmowego oraz w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

- Wykonywanie bieżących, okresowych i awaryjnych przeglądów stanu technicznego zbiornika, zgodnie z ustawą Prawo budowlane w terminach:

| Lp. | Rodzaj czynności | Częstotliwość wykonywania | Data wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy bieżące | 1 x miesiąc | na koniec każdego miesiąca | Obsługa |
| 2. | Przeglądy awaryjne | wg potrzeby | wg potrzeby | Komisyjnie |

- Przekazywanie protokołów z przeglądów stanu technicznego zbiornika do Nadzoru Wodnego
w Grybowie oraz pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, celem dołączenia do książki obiektu budowlanego.

- Utrzymywanie stałego kontaktu z Nadzorem Wodnym w Grybowie oraz pełniącym obowiązki kierownika obiektu – Pracownikiem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, których należy informować o występujących zakłóceniach w pracy urządzeń.

- Zabezpieczenie materiałów, narzędzi, sprzętu i transportu potrzebnego do bieżącej obsługi urządzeń hydrotechnicznych oraz robót konserwacyjnych i remontowych.

- Zapewnienie i ponoszenie kosztów środków łączności (telefon komórkowy oraz Internet).

- Zapewnienie i ponoszenie kosztów energii elektrycznej.

- Przestrzeganie przepisów BHP.

- Wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwej obsługi urządzeń ponosi Eksploatator.

Zakres czynności związanych z obsługą i eksploatacją w warunkach normalnych:

- Utrzymanie na zbiorniku minimalnego odpływu równego SNQ = 0,015 m3/s;

- Codzienny 8-godzinny dyżur na zbiorniku między godz. 7:00 a 16:00.

- Codzienne odczyty poziomu wody na łatach wodowskazowych zainstalowanych na elementach budowli z odnotowaniem wskazań stanu wód w dzienniku gospodarowania wodą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą oraz przekazywanie codziennych informacji zbiornikowych do IMGW, RZGW i innych instytucji.

- Odczyty 1 raz w tygodniu wskazań zainstalowanych piezometrów, wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów i przekazywaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Pomiary 1 raz w miesiącu przemieszczeń pionowych zapory i urządzeń przelewowo-upustowych w oparciu o pomiary geodezyjne reperów (wykonane przez uprawnionego geodetę) wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów i przekazywaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Pomiary 1 raz w miesiącu przemieszczeń poziomych zapory i urządzeń przelewowo-upustowych w oparciu o pomiary szczelinomierzy dwa razy na rok (przed przeglądami okresowymi) oraz w po wystąpieniu ekstremalnych (niskich i wysokich) poziomów wody na zbiorniku (wykonane przez uprawnionego geodetę) wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów i przekazywaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Pomiary 1 raz w miesiącu wydatku drenażu zapory wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów i przekazywaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Codzienna kontrola wizualna zapory i urządzeń, w tym drożności urządzeń przelewowo-spustowych oraz obchód całego obiektu w celu stwierdzenia zmian i uszkodzeń. 
O zauważonych zmianach i uszkodzeniach należy zawiadamiać niezwłocznie Kierownika Zbiornika oraz Kierownika jednostki sprawującej nadzór. Z każdego przeglądu należy sporządzić wpis do „Dziennika obserwacji i kontroli stanu zbiornika, budowli i urządzeń”;

- Bieżące usuwanie ze zbiornika wszelkich pływających, zanieczyszczeń (gałęzi, dłużyc, śmieci, drzew, krzewów itp.) w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w szczególności oczyszczanie przelewu z pływających zanieczyszczeń blokujących przepływ z wywozem na wysypisko śmieci lub utylizacją;

- Odśnieżanie pomostu roboczego w zimie;

- Odśnieżanie drogi dojazdowej do zapory w km 0+000-0+920 oraz drogi po koronie zapory jak również placu manewrowego;

- Utrzymanie przejazdowości drogi eksploatacyjnej na lewym brzegu zbiornika o dł. 1230 m;

- W czasie występowania zjawisk lodowych utrzymywanie przerębli o szerokości około 1 m wokół łat wodowskazowych oraz zamknięcia wycięcia w przelewie powierzchniowym;

- Niezwłoczna wymiana niesprawnych żarówek w lampach na koronie zapory lub lamp;

- Utrzymywanie oznakowań (tablic) informacyjnych i ostrzegawczych;

- Konserwacja systemu monitoringu wizyjnego na zbiorniku;

- Konserwacja i aktualizacja systemu instalacji alarmowej na zbiorniku;

- Utrzymanie w sprawności istniejących 3 syren ostrzegawczych - na zaporze i w dolinie poniżej zbiornika;

- Utrzymanie ładu i porządku na obiekcie oraz utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń socjalnych, technicznych i placu manewrowego, wykonywanie niezbędnych prac serwisowych 
i konserwacyjnych jak również wywóz wszystkich śmieci i odpadów (faktury).;

- Utrzymanie oznakowań wokół zbiornika (zarówno oznakowań organizacji ruchu jak również oznakowań rozmieszczonych zgodnie z regulaminem obiektu)

- Zaopatrzenie obsługi w wodę pitną oraz wodę użytkową (napełnianie zbiornika);

- Opróżnianie w miarę potrzeby zbiornika na nieczystości płynne z dokumentowaniem przekazywania nieczystości do utylizacji (faktury).

Zakres czynności związanych z obsługą i eksploatacją w warunkach nadzwyczajnych:

- Stały dyżur co najmniej dwóch osób przeszkolonych w zakresie obsługi zamknięć budowli;

- Codzienne, a w przypadku znaczącego przyboru wód co godzinę odczyty poziomu wody na łatach wodowskazowych zainstalowanych na elementach budowli z odnotowaniem wskazań stanu wód w dzienniku gospodarowania wodą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą oraz przekazywanie codziennych informacji zbiornikowych do IMGW, RZGW i innych instytucji.

- W czasie ekstremalnych (niskich i wysokich) poziomów wody na zbiorniku odczyty wskazań zainstalowanych piezometrów 1 raz dziennie, wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów 
i przekazywaniem ich Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Po wystąpieniu ekstremalnych (niskich i wysokich) poziomów wody na zbiorniku wykonanie dodatkowych pomiarów przemieszczeń pionowych zapory i urządzeń przelewowo-upustowych w oparciu o pomiary geodezyjne reperów wraz z dokumentacją odczytów i przekazaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Po wystąpieniu ekstremalnych (niskich i wysokich) poziomów wody na zbiorniku wykonanie dodatkowych pomiarów przemieszczeń poziomych zapory i urządzeń przelewowo-upustowych 
w oparciu o pomiary szczelinomierzy wraz z dokumentacją odczytów i przekazaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Pomiary 1 raz w tygodniu wydatku drenażu zapory wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów 
i przekazywaniem ich do Nadzoru Wodnego w Grybowie oraz Pełniącego obowiązki kierownika obiektu – Pracownika PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Bieżące usuwanie z przelewu napływających zanieczyszczeń;

- Przekazywanie na bieżąco i na żądanie informacji o aktualnej sytuacji na zbiorniku w tym o napełnieniu zbiornika (dostępnej pojemności przeciwpowodziowej) – odczytów z wodowskazów, piezometrów i reperów.

- Utylizacja wszelkich śmieci i odpadów po przejściu wód powodziowych (wykonawca ma obowiązek dostarczenia faktury).

Zakres robót utrzymaniowych:

- Oczyszczenie z rdzy i malowanie konserwacyjne konstrukcji stalowych w razie potrzeby;

- W przypadku dobrych warunków pogodowych, jeśli zajdzie konieczność drobne koszenia traw i wycinka odrostów wikliny z rozdrobieniem lub wywozem trawy poza teren zbiornika.

Zabrania się palenia materiałów w rejonie zbiornika!

- Utrzymanie drożności rowów i przepustów wzdłuż drogi dojazdowej do zbiornika
o długości 920 m i wzdłuż dróg wokół zbiornika o łącznej długości 3100 m

- Usuwanie roślin z dylatacji płyt w razie potrzeby;

- Usuwanie wodorostów w zależności od potrzeb.

- Usuwanie z płytkich fragmentów czaszy zbiornika odrostu trzcin wodnych oraz wodorostów w razie potrzeby;

- Bieżąca konserwacja budowli betonowych, ubezpieczeń przy budowlach, schodów 
na skarpach zbiornika - wykonywanie (prostych czynności konserwacyjnych, mycie hydrościerne, zacieranie zaprawami reporfolacyjnymi) w razie potrzeby;

- Bieżąca konserwacja rowów opaskowych – oczyszczanie z osadów, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń;

- Bieżąca konserwacja urządzeń i mechanizmów.

- W razie konieczności w newralgicznych miejscach koszenie ręczne brzegów zbiornika bądź wycinka odrostów zakrzaczeń pomiędzy aktualną linią zalewu, a linią wody przy rzędnej piętrzenia 239,00 m n.p.m. (MaxPP);

Zakres remontów bieżących:

- Naprawa uszkodzeń spowodowanych wodami wezbraniowymi, krą lodową lub szkód spowodowanych przez ludzi.

- Drobne prace przy betonowych częściach budowli np.: zaprawienie ubytków betonu, drobne uzupełnienie dylatacji płyt w razie potrzeby;

- Uzupełnienie brakujących na skutek kradzieży elementów poręczy, bram, zamknięć przelewu 
i upustów zapory, lamp;

- Naprawa i uzupełnienie ubezpieczeń z narzutu kamiennego w razie potrzeby;

- Usunięcie drobnych uszkodzeń skarp nasypów ziemnych przy dobrych warunkach pogodowych;

- Naprawa części mechanizmów wyciągowych zasuw upustów dennych, ewentualną wymianę części mechanicznych;

- Wykonywanie innych prac mających wpływ na prawidłową eksploatację i utrzymanie zapory wraz z infrastrukturą.