Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie:

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Bochnia Etap II - rzeka Stradomka w km 28+380 – 28+613 zasypanie wyrw, prace zabezpieczające w msc. Zegartowice, Gmina Raciechowice, Powiat myślenicki

Lokalizacja:

Miejscowość  Zegartowice, gmina Raciechowice,  pow. myślenicki

Wykonanie robót:

Wykonanie prac na rzece Stradomka w km 28+380 – 28+613 będzie polegać na zasypie wyrwy na lewym brzegu rzeki narzutem z kamienia ciężkiego w ilości ok. 4,1m3/mb na długości 170,0m na wyściółce z faszyny gr. 25 cm oraz uzupełnieniu istniejącego narzutu z kamienia na długości       ok. 63,0m wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi pod ułożenie wyściółki i zakotwienia narzutu. Ponadto zostanie przeprowadzona niezbędna wycinka drzew śr. 16-25cm  w ilości 3 szt. oraz 26-35cm w ilości 3 szt. z pocięciem drewna i ułożeniem na brzegu.

Prace należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych częściowo z koryta rzeki      i częściowo z brzegu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych robót i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.

Materiały:

Narzut kamienny z kamienia do robót hydrotechnicznych, regulacyjnych i ubezpieczeniowych,  zgodnie z PN-EN 13383, ze skał twardych nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z wodą w reakcje, mrozoodpornych, głazy o średnicy Dmin ≥ 0,5m.

Sprzęt:

Sprzęt użyty do prac związanych z wykonaniem robót na rzece Stradomka w km 28+380 – 28+613  musi być sprawny technicznie bez wycieków płynów eksploatacyjnych i wykorzystywany              w sposób racjonalny. Emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalinami od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić:

- organizację robót oraz dojazd i dostarczenie sprzętu i materiałów łącznie z uzyskaniem zgód
  właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody,

- wykonanie przegrodzenia koryta rzeki siatkami dla odłowu ryb przed rozpoczęciem prac oraz ich        utrzymanie w trakcie realizacji zadania i demontaż po zakończeniu prac,

- ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej przed i po zakończeniu robót,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- naprawę ewentualnych szkód jakie powstaną w trakcie prowadzonych robót lub transportu
  sprzętu i materiałów na teren robót.