Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2810.86.2022.ZP.AT	    Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Konserwacja kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

## – zamówienie podobne NW Elbląg

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa Kanału/ cieku | Kilometraż | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kan. A - pld 12 | 0,00-3,18 | Markusy | elbląski |
| 2 | Kan. B - pld 12 | 0,0-2,328 | Markusy | elbląski |
| 3 | Kan. B - pld 12 | 2,384-4,033 | Markusy | elbląski |
| 4 | Kan. A - pld 6 | 0,00-1,637 | Markusy | elbląski |
| 5 | Kan. A - pld 16 | 0,00-2,552 | Markusy | elbląski |
| 6 | Kan. A - pld 19 | 0,00-2,106 | Markusy | elbląski |
| 7 | Kan. A - pld 20 | 0,00-3,18 | Markusy | elbląski |
| 8 | Kan. A - pld 5-9 | 0,00-1,869 | Markusy | elbląski |
| 9 | Kan. C - pld 5-9 | 0,00-1,649 | Markusy | elbląski |
| 10 | Kan. D - pld 5-9 | 0,00-1,44 | Markusy | elbląski |
| 11 | Kan. E - pld 5-9 | 0,00-1,817 | Markusy | elbląski |
| 12 | Kan. F - pld 5-9 | 0,00-1,455 | Markusy | elbląski |
| 13 | Kan. A - pld 3 | 0,00-2,593 | Markusy | elbląski |
| 14 | Kan. A - pld 76 | 0,00-4,805 | Markusy | elbląski |
| 15 | Kan. C - pld 76 | 0,00-3,534 | Markusy | elbląski |
| 16 | Kan. G - pld 77 | 0,00-2,8 | Rychliki | elbląski |
| 17 | Kan. Pod Wałem - pld 72 | 0,00-2 | Rychliki | elbląski |
| 18 | Kan. A - pld 6a | 0,00-0,652 | Sztum | sztumski |
| 19 | Kan.B - pld 6b | 0,00-0,468 | Sztum | sztumski |
| 20 | Kan. A - pld Jasna | 0,00-3,858 | Sztum | sztumski |
| 21 | Kan. B - pld Jasna | 0,00-0,538 | Sztum | sztumski |
| 22 | Kan. B-1 - pld Jasna | 0,00-0,349 | Sztum | sztumski |
| 23 | Kan. C - pld Jasna | 0,00-1,742 | Sztum | sztumski |
| 24 | Kan. B - pld Bągart | 0,00-1,317 | Sztum | sztumski |
| 25 | Kan. Obiegowy B - pld Bągart | 0,00-0,591 | Sztum | sztumski |
| 26 | Kan. C - pld Bągart | 0,00-1,255 | Sztum | sztumski |
| 27 | Kanał Judycki | 0,0-4,402 | Dzierzgoń | sztumski |
| 28 | Kanał Modry | 3,803-14,292 | Dzierzgoń | sztumski |
| 29 | Kanał Prakwicki | 0,0-2,881 | Dzierzgoń | sztumski |
| 30 | Kanał Przebrno | 0,0-2,087 | Krynica Morska | nowodworski |
| 31 | Kanał Struga Bągardzka | 0,0-1,215 | Dzierzgoń | sztumski |

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres prac utrzymaniowych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac konserwacji kanałów 
w roku 2022, polegających na:

| L.p | Zakres prac utrzymaniowych | Jedn. | Ilość jednostek | Stawka vat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp | m2 | 438 506 | 8 |  |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp | m2 | 438 506 | 8 |  |
| 3 | Hakowanie roślinności z dna z rozplantowaniem urobku | m2 | 146 119 | 8 |  |
| 4 | Wycinka krzaków z zrębakowaniem | m2 | 3 500 | 8 |  |

2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

| Lp | Gmina | Rodzaj urządzeń melioracji wodnych | Kilometraż | Długość ewidencyjna | Powierzchnia koszenia skarp | Hakowanie roś. z dna | Krzaki wycinka + zrębakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | hakowanie |  |
|  |  |  |  |  |  | dług | pow. | pow. |
|  |  |  |  | mb | m2 | mb | m2 | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Kanały |  | 72 438 | 438 506 | 72 438 | 146 119 | 3 500 |
| 1 | Markusy | Kan. A - pld 12 | 0,00-3,18 | 3 180 | 31800 | 3180,0 | 11 130,00 |  |
| 2 | Markusy | Kan. B - pld 12 | 0,0-2,328 | 2 328 | 23280 | 2328,0 | 6 984,00 | 2500 |
| 3 | Markusy | Kan. B - pld 12 | 2,384-4,033 | 1 649 | 16490 | 1649,0 | 4 947,00 | 1000 |
| 4 | Markusy | Kan. A - pld 6 | 0,00-1,637 | 1 637 | 9822 | 1637,0 | 4 093,00 |  |
| 5 | Markusy | Kan. A - pld 16 | 0,00-2,552 | 2 552 | 15312 | 2552,0 | 6 380,00 |  |
| 6 | Markusy | Kan. A - pld 19 | 0,00-2,106 | 2 106 | 10530 | 2106,0 | 4 212,00 |  |
| 7 | Markusy | Kan. A - pld 20 | 0,00-3,18 | 3 180 | 19080 | 3180,0 | 6 360,00 |  |
| 8 | Markusy | Kan. A - pld 5-9 | 0,00-1,869 | 1 869 | 11214 | 1869,0 | 3 738,00 |  |
| 9 | Markusy | Kan. C - pld 5-9 | 0,00-1,649 | 1 649 | 8245 | 1649,0 | 2 968,00 |  |
| 10 | Markusy | Kan. D - pld 5-9 | 0,00-1,44 | 1 440 | 7200 | 1440,0 | 2 880,00 |  |
| 11 | Markusy | Kan. E - pld 5-9 | 0,00-1,817 | 1 817 | 10902 | 1817,0 | 3 634,00 |  |
| 12 | Markusy | Kan. F - pld 5-9 | 0,00-1,455 | 1 455 | 8730 | 1455,0 | 2 910,00 |  |
| 13 | Markusy | Kan. A - pld 3 | 0,00-2,593 | 2 593 | 15558 | 2593,0 | 7 779,00 |  |
| 14 | Markusy | Kan. A - pld 76 | 0,00-4,805 | 4 805 | 28830 | 4805,0 | 12 013,00 |  |
| 15 | Markusy | Kan. C - pld 76 | 0,00-3,534 | 3 534 | 21204 | 3534,0 | 7 068,00 |  |
| 16 | Rychliki | Kan. G - pld 77 | 0,00-2,8 | 2 800 | 22400 | 2800,0 | 5 040,00 |  |
| 17 | Rychliki | Kan. Pod Wałem - pld 72 | 0,00-2 | 2 000 | 16000 | 2000,0 | 4 000,00 |  |
| 18 | Sztum | Kan. A - pld 6a | 0,00-0,652 | 652 | 3912 | 652,0 | 1 174,00 |  |
| 19 | Sztum | Kan.B - pld 6b | 0,00-0,468 | 468 | 1872 | 468,0 | 842 |  |
| 20 | Sztum | Kan. A - pld Jasna | 0,00-3,858 | 3 858 | 15432 | 3858,0 | 6 944,00 |  |
| 21 | Sztum | Kan. B - pld Jasna | 0,00-0,538 | 538 | 2152 | 538,0 | 968 |  |
| 22 | Sztum | Kan. B-1 - pld Jasna | 0,00-0,349 | 349 | 1396 | 349,0 | 628 |  |
| 23 | Sztum | Kan. C - pld Jasna | 0,00-1,742 | 1 742 | 6968 | 1742,0 | 3 136,00 |  |
| 24 | Sztum | Kan. B - pld Bągart | 0,00-1,317 | 1 317 | 5268 | 1317,0 | 2 371,00 |  |
| 25 | Sztum | Kan. Obiegowy B - pld Bągart | 0,00-0,591 | 591 | 2364 | 591,0 | 1 064,00 |  |
| 26 | Sztum | Kan. C - pld Bągart | 0,00-1,255 | 1 255 | 5020 | 1255,0 | 2 259,00 |  |
| 27 | Dzierzgoń | Kanał Judycki | 0,0-4,402 | 4 402 | 22010 | 4402,0 | 7 924,00 |  |
| 28 | Dzierzgoń | Kanał Modry | 3,803-14,292 | 10 489 | 62934 | 10489,0 | 13 636,00 |  |
| 29 | Dzierzgoń | Kanał Prakwicki | 0,0-2,881 | 2 881 | 17286 | 2881,0 | 3 457,00 |  |
| 30 | Krynica Morska | Kanał Przebrno | 0,0-2,087 | 2 087 | 10435 | 2087,0 | 3 757,00 |  |
| 31 | Dzierzgoń | Kanał Struga Bągardzka | 0,0-1,215 | 1 215 | 4860 | 1215,0 | 1 823,00 |  |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

3.1.	Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710) Zamawiający wymaga, aby  pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2.1. Zakres prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

3.2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 3.1 stosuje się odpowiednio.

- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

Kolejność wykonywania prac na kanałach zgodnie ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację prac ze strony Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Kontrola jakości prac będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację prac ze strony Zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA PRAC

Termin wykonania prac: do 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu Wykonawcy na realizację prac.

- PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na podstawie protokołu przekazania terenu.

- ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntów oraz instalacji na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego zajęcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gruntu należącego do osób trzecich, do dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów zobowiązany jest Wykonawca.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO SPRZĘTU

Sprzęt używany do prac powinien gwarantować zachowanie przewidzianej technologii prac w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu realizacji prac.

- OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA PRAC

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126 ).

Ponadto prace należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

Podczas wykonywania prac wykonawca musi uważać na wystające ponad powierzchnię skarp fragmenty umocnień (górna krawędź ścianki szczelnej) i innych elementów takich jak słupki kilometrażowe, schody itp. Elementy te mogą być niewidoczne z powodu obfitego porostu skarp i korony.

- ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Odbiór prac przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminach określonych w umowie.

Załącznik:

      - Mapa poglądowa szt. 3

Opracował:

07.09.2022 r.

Julian Moszczyński

            - Mapy poglądowe

      - Mapy poglądowe

      - Mapy poglądowe