Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2810.87.2022.ZP.AT	Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

## – zamówienie podobne NW Elbląg

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa Kanału/ cieku | Kilometraż | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | rz. Burzanka | 0,000-1,679 | Elbląg | elbląski |
| 2 | rz. Burzanka | 1,679-2,100 | Elbląg | elbląski |
| 3 | rz. Dąbrówka | 0,000-0,200 | Elbląg | elbląski |
| 4 | rz. Dąbrówka | 0,200-0,785 | Elbląg | elbląski |
| 5 | rz. Dąbrówka | 0,785-1,100 | Elbląg | elbląski |
| 6 | rz. Drela | 10,142-10,875 | Morąg | ostródzki |
| 7 | rz. Drela | 10,875-12,310 | Morąg | ostródzki |
| 8 | rz. Drela | 12,310-12,754 | Morąg | ostródzki |
| 9 | rz. Drela | 12,754-13,818 | Morąg | ostródzki |
| 10 | rz. Drela | 13,818-14,583 | Morąg | ostródzki |
| 11 | rz. Drela | 14,583-15,837 | Morąg | ostródzki |
| 12 | rz. Drela | 15,837-16,158 | Morąg | ostródzki |
| 13 | rz. Drela | 16,158-16,197 | Morąg | ostródzki |
| 14 | rz. Drela | 16,197-16,250 | Morąg | ostródzki |
| 15 | rz. Drela | 16,250-16,316 | Morąg | ostródzki |
| 16 | rz. Elszka | 0,00-2,00 | Elbląg | elbląski |
| 17 | rz. Elszka | 15,347-16,459 | Pasłęk | elbląski |
| 18 | rz. Graniczny Strumyk | 0,758-2,128 | Godkowo | elbląski |
| 19 | rz. Graniczny Strumyk | 2,128-3,551 | Godkowo | elbląski |
| 20 | rz. Graniczny Strumyk | 3,551-4,340 | Godkowo | elbląski |
| 21 | rz. Graniczny Strumyk | 4,340-4,954 | Godkowo | elbląski |
| 22 | rz. Graniczny Strumyk | 4,954-5,787 | Godkowo | elbląski |
| 23 | rz. Graniczny Strumyk | 5,787-7,264 | Godkowo | elbląski |
| 24 | rz. Graniczny Strumyk | 7,264-7,579 | Godkowo | elbląski |
| 25 | rz. Jagódka | 0,000-0,276 | Elbląg | elbląski |
| 26 | rz. Kamionka | 0,000-0,518 | Elbląg | elbląski |
| 27 | rz. Miła | 0,000-1,008 | Elbląg | elbląski |
| 28 | rz. Miła | 1,0082,473 | Elbląg | elbląski |
| 29 | rz. Polny | 0,000-0,787 | Elbląg | elbląski |
| 30 | rz. Potok Babica | 0,000-0,276 | M.Elbląg | elbląski |
| 31 | rz. Potok Babica | 0,276-0,312 | M.Elbląg | elbląski |
| 32 | rz. Potok Babica | 0,312-1,548 | M.Elbląg | elbląski |
| 33 | rz. Potok Babica | 1,548-1,700 | M.Elbląg | elbląski |
| 34 | rz. Potok J | 0,000-0,116 | Tolkmicko | elbląski |
| 35 | rz. Potok J | 0,116-0,145 | Tolkmicko | elbląski |
| 36 | rz. Potok Klepa | 0,000-0,300 | Elbląg | elbląski |
| 37 | rz. Potok M | 0,047-0,350 | Tolkmicko | elbląski |
| 38 | rz. Wenecja | 0,000-1,446 | Morąg | ostródzki |
| 39 | rz. Wenecja | 1,446-1,768 | Morąg | ostródzki |
| 40 | rz. Wenecja | 1,768-4,086 | Morąg | ostródzki |
| 41 | rz. Wenecja | 4,086-5,607 | Morąg | ostródzki |
| 42 | rz. Wenecja | 5,607-5,725 | Morąg | ostródzki |
| 43 | rz. Wenecja | 5,725-5,830 | Morąg | ostródzki |
| 44 | rz. Wenecja | 5,830-5,875 | Morąg | ostródzki |
| 45 | rz. Wenecja | 5,875-6,647 | Morąg | ostródzki |
| 46 | rz. Wenecja | 6,647-7,461 | Morąg | ostródzki |
| 47 | rz. Wenecja | 7,651-8,521 | Morąg | ostródzki |
| 48 | rz. Wenecja | 8,521-8,815 | Morąg | ostródzki |
| 49 | rz. Bierutówka | 0,00-4,90 | Elbląg | elbląski |
| 50 | potok Graniczny | 0,00-1,00 | Elbląg | elbląski |
| 51 | rz. Wańkówka | 0,00-1,20 | Elbląg | elbląski |
| 52 | rz. Terkawka | 0,00-2,10 | Elbląg | elbląski |
| 53 | rz. Morążek | 5,80-7,20 | Morąg | ostródzki |
| 54 | rz. Dargowo | 0,000-0,050 1,675-2,520 3,100-3,520 4,700-6,580 | Pasłęk | elbląski |

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres prac utrzymaniowych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac konserwacji cieków 
w roku 2022, polegających na:

| L.p | Zakres prac utrzymaniowych | Jedn. | Ilość jednostek | Stawka vat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp | m2 | 185 846 | 8 |  |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp | m2 | 185 846 | 8 |  |
| 3 | Hakowanie roślinności z dna z rozplantowaniem urobku | m2 | 104 608 | 8 |  |

2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Gmina | Nazwa cieku | Kilometraż | Długość | Powierzchnia koszenia | Powierzchnia hakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mb | m2 | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem Cieki | 48 205 | 185 846 | 104 608 |
| 1 | Elbląg | rz. Burzanka | 0,000-1,679 | 1 679 | 3358 | 6716 |
| 2 | Elbląg | rz. Burzanka | 1,679-2,100 | 421 | 842 | 1684 |
| 3 | Elbląg | rz. Dąbrówka | 0,000-0,200 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | Elbląg | rz. Dąbrówka | 0,200-0,785 | 585 | 1170 | 1170 |
| 5 | Elbląg | rz. Dąbrówka | 0,785-1,100 | 315 | 630 | 630 |
| 6 | Morąg | rz. Drela | 10,142-10,875 | 733 | 2932 | 1466 |
| 7 | Morąg | rz. Drela | 10,875-12,310 | 1 435 | 5740 | 2870 |
| 8 | Morąg | rz. Drela | 12,310-12,754 | 444 | 1776 | 888 |
| 9 | Morąg | rz. Drela | 12,754-13,818 | 1 064 | 4256 | 2128 |
| 10 | Morąg | rz. Drela | 13,818-14,583 | 765 | 3060 | 1530 |
| 11 | Morąg | rz. Drela | 14,583-15,837 | 1 254 | 5016 | 2508 |
| 12 | Morąg | rz. Drela | 15,837-16,158 | 321 | 1284 | 642 |
| 13 | Morąg | rz. Drela | 16,158-16,197 | 39 | 156 | 78 |
| 14 | Morąg | rz. Drela | 16,197-16,250 | 53 | 212 | 106 |
| 15 | Morąg | rz. Drela | 16,250-16,316 | 66 | 264 | 132 |
| 16 | Elbląg | rz. Elszka | 0,00-2,00 | 2 000 | 6000 | 6000 |
| 17 | Pasłęk | rz. Elszka | 15,347-16,459 | 1 112 | 3336 | 1668 |
| 18 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 0,758-2,128 | 1 370 | 19180 | 2740 |
| 19 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 2,128-3,551 | 1 423 | 11384 | 2846 |
| 20 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 3,551-4,340 | 789 | 4734 | 789 |
| 21 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 4,340-4,954 | 614 | 3684 | 614 |
| 22 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 4,954-5,787 | 833 | 4998 | 833 |
| 23 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 5,787-7,264 | 1 477 | 8862 | 1477 |
| 24 | Godkowo | rz. Graniczny Strumyk | 7,264-7,579 | 315 | 1890 | 315 |
| 25 | Elbląg | rz. Jagódka | 0,000-0,276 | 276 | 552 | 497 |
| 26 | Elbląg | rz. Kamionka | 0,000-0,518 | 518 | 1036 | 725 |
| 27 | Elbląg | rz. Miła | 0,000-1,008 | 1 008 | 2016 | 2016 |
| 28 | Elbląg | rz. Miła | 1,0082,473 | 1 465 | 2930 | 2930 |
| 29 | Elbląg | rz. Polny | 0,000-0,787 | 787 | 3935 | 1574 |
| 30 | M.Elbląg | rz. Potok Babica | 0,000-0,276 | 276 | 1380 | 552 |
| 31 | M.Elbląg | rz. Potok Babica | 0,276-0,312 | 36 | 180 | 72 |
| 32 | M.Elbląg | rz. Potok Babica | 0,312-1,548 | 1 236 | 6180 | 1236 |
| 33 | M.Elbląg | rz. Potok Babica | 1,548-1,700 | 152 | 760 | 152 |
| 34 | Tolkmicko | rz. Potok J | 0,000-0,116 | 116 | 348 | 232 |
| 35 | Tolkmicko | rz. Potok J | 0,116-0,145 | 29 | 87 | 58 |
| 36 | Elbląg | rz. Potok Klepa | 0,000-0,300 | 276 | 2208 | 5520 |
| 37 | Tolkmicko | rz. Potok M | 0,047-0,350 | 303 | 1515 | 424 |
| 38 | Morąg | rz. Wenecja | 0,000-1,446 | 1 446 | 4338 | 3470 |
| 39 | Morąg | rz. Wenecja | 1,446-1,768 | 322 | 966 | 773 |
| 40 | Morąg | rz. Wenecja | 1,768-4,086 | 2 318 | 6954 | 6490 |
| 41 | Morąg | rz. Wenecja | 4,086-5,607 | 1 521 | 4563 | 4259 |
| 42 | Morąg | rz. Wenecja | 5,607-5,725 | 118 | 354 | 236 |
| 43 | Morąg | rz. Wenecja | 5,725-5,830 | 105 | 315 | 210 |
| 44 | Morąg | rz. Wenecja | 5,830-5,875 | 45 | 135 | 90 |
| 45 | Morąg | rz. Wenecja | 5,875-6,647 | 772 | 2316 | 1544 |
| 46 | Morąg | rz. Wenecja | 6,647-7,461 | 814 | 2442 | 814 |
| 47 | Morąg | rz. Wenecja | 7,651-8,521 | 870 | 2610 | 870 |
| 48 | Morąg | rz. Wenecja | 8,521-8,815 | 294 | 882 | 294 |
| 49 | Elbląg | rz. Bierutówka | 0,00-4,90 | 4900 | 14700 | 12250 |
| 50 | Elbląg | potok Graniczny | 0,00-1,00 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 51 | Elbląg | rz. Wańkówka | 0,00-1,20 | 1200 | 2400 | 2400 |
| 52 | Elbląg | rz. Terkawka | 0,00-2,10 | 2100 | 4200 | 4200 |
| 53 | Morąg | rz. Morążek | 5,80-7,20 | 1400 | 5600 | 2100 |
| 54 | Pasłęk | rz. Dargowo | 0,000-0,050 1,675-2,520 3,100-3,520 4,700-6,580 | 3195 | 12780 | 6390 |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

3.1.	Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710) Zamawiający wymaga, aby  pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2.1. Zakres prac utrzymaniowych, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

3.2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 3.1 stosuje się odpowiednio.

- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

Kolejność wykonywania prac na ciekach zgodnie ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację prac ze strony Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Kontrola jakości prac będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację prac ze strony Zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA PRAC

Termin wykonania prac: do 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu Wykonawcy na realizację prac.

- PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na podstawie protokołu przekazania terenu.

- ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntów oraz instalacji na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego zajęcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gruntu należącego do osób trzecich, do dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów zobowiązany jest Wykonawca.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO SPRZĘTU

Sprzęt używany do prac powinien gwarantować zachowanie przewidzianej technologii prac w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu realizacji prac.

- OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA PRAC

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Ponadto prace należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

Podczas wykonywania prac Wykonawca musi uważać na wystające ponad powierzchnię skarp fragmenty umocnień (górna krawędź ścianki szczelnej) i innych elementów takich jak słupki kilometrażowe, schody itp. Elementy te mogą być niewidoczne z powodu obfitego porostu skarp i korony.

- ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Odbiór prac przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminach określonych w umowie.

Załącznik:

      - Mapa poglądowa – szt. 2.

Opracował:

05.09.2022 r.

Julian Moszczyński

Mapa poglądowa nr 1

Mapa poglądowa nr 2