Opis przedmiotu zamówienia

- Zadanie:

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – VI etap:

„Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej

w km 0+000 – 0+900 oraz 3+000-3+900” - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego

poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900  .

- Lokalizacja

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem obejmują odcinek rzeki Drwina Długa na

odcinku od ujścia rzeki do rzeki Serafa (rejon ul. Trakt Ojca Św. Franciszka) w m. Kraków

w górę rzeki -  od km 0+000 do km 0+900  na długości 900m.

- Zakres robót

W zakres zadania wchodzi :

- Wykop sposobem mechanicznym (koparka na pontonie) naniesionego namułu zalegającego w dnie koryta rzeki Drwinia Długa wraz z wywozem i utylizacją. Grubość warstwy namułu do usunięcia wynosi około 50 cm.

- Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp koryta wykonanego z narzutu kamiennego. Należy uzupełnić ubytki w ubezpieczeniu za pomocą zakupionego atestowanego kamienia łamanego, hydrotechnicznego o średnicy od 30 do 50 cm. Kamień po ułożeniu należy zaklinować.

4 . Wykaz prac oraz innych czynności które należą do obowiązków kontraktowych Wykonawcy i których koszt winien być uwzględniony w cenie robót podstawowych:

- prace pomiarowe niezbędne dla realizacji robót,

- wykonanie utrzymanie i likwidacja drogi tymczasowej do terenu robót,

- wykonanie tymczasowego uszczelnionego placu manewrowo - składowego dla   odsączenia wydobytego materiału wraz z jego likwidacją,

- prace porządkowe i kompensacyjne (po zakończeniu realizacji prac w korycie rzeki oraz wywiezieniu  całości wydobytego materiału),

- ewentualne odszkodowania dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- uzyskania ewentualnych zgód na wejście w teren od właścicieli gruntów sąsiadujących z miejscem prowadzonych robót,

- Zapewnienie nadzoru przyrodniczego

Zakres nadzoru przyrodniczego:

      - Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji prac  prowadzić nadzór przyrodniczy.

      - Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany przez osobę /osoby/ posiadającą/e niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. osobę /osoby/ z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych.

      - Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności przewidziane dla pełnienia nadzoru przyrodniczego oraz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru sumiennie i fachowo, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 916      z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.     z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), do przestrzegania wytycznych Zamawiającego oraz zgodnie z wydanymi decyzjami RDOŚ.

      - Wykonawca nadzoru przyrodniczego prowadził będzie oględziny terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach prac.

      - Każdorazowe rozpoczęcie prac lub kontynuacja prac wstrzymanych musi być potwierdzone brakiem przeciwwskazań do ich wykonania w formie wpisu w karcie nadzoru przyrodniczego.

      - W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych na terenie prowadzonych prac, jeśli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, żeremi, tam; utrudnieniem dostępu do schronień; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw; zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego / Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. W w/w przypadku należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszających zakazów ochrony gatunkowej. Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Krakowie niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

      - Wykonawca sporządzi sprawozdanie końcowe z realizacji nadzoru przyrodniczego   i przekaże go do Zarządu Zlewni w Krakowie do 3 dni od zakończenia prac utrzymaniowych. Sprawozdanie końcowe będzie zawierać m.in. daty pobytu osoby sprawującej nadzór przyrodniczy na terenie prac, wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

      - W razie konieczności osoba sprawująca nadzór przyrodniczy ma obowiązek wykonać prace polegające na chwytaniu i przenoszeniu zwierząt (np. ślimaka winniczka (Helix pomatia)), zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego decyzjami. Wówczas w sprawozdaniu końcowym z nadzoru, należy uwzględnić opis i terminy wykonanych czynności, dokładną informację o liczbie przeniesionych osobników oraz lokalizacje, do których zostały przeniesione.

      - W przypadku konieczności odłowu ryb Wykonawca prac utrzymaniowych ma obowiązek zabezpieczyć odcinek prac poprzez odgrodzenie szczelną dla ryb przegrodą np. wykonaną z gęstej siatki tzw. cieniówki na początku i końcu odcinka potoku na którym będą wykonywane prace w korycie cieku, zachowując przepływ wody, aby zapobiec napływaniu ryb z odcinka powyżej i poniżej prowadzonych robót.