OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Opis robót)

Naprawa przepustu wałowego (119PW) w km 38+810  (wg MPHP 39+300) rzeki Barycz obręb Pobiel, gmina Wąsosz, usunięcia wyrwy brzegowej u podstawy lewego wału przeciwpowodziowego w km 38+180 - 38+220 (wg MPHP 38+840-38+860) rzeki Barycz obręb Wąsosz, gmina Wąsosz oraz naprawy klapy zwrotnej przepustu wałowego w km 6+100 (wg MPHP 6+400) prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Krępa, obręb Karnice, gm. Żmigród, woj. dolnośląskie

Prace obejmują:

Naprawa przepustu w km 38+810 rzeki Barycz:

- wykonanie grobli zabezpieczającej przed napływem wody od strony koryta rzeki ,

- demontaż starej klapy,

- przygotowanie powierzchni przyczółka,

- zakup i montaż nowej klapy fi 1000 wraz z przeciwwagą,

Naprawa przepustu w km 6+100 rzeki Krępa:

- wykonanie grobli zabezpieczającej przed napływem wody od strony koryta rzeki ,

- demontaż starej klapy,

- przygotowanie powierzchni przyczółka,

- zakup i montaż nowej klapy fi 600 wraz z przeciwwagą,

Usunięcie wyrwy brzegowej u podstawy lewego wału p.pow. w km 38+180 - 38+220 rzeki Barycz:

- przygotowanie miejsca prac poprzez wykoszenie,

- zabezpieczenie wyrwy poprzez zabicie palisady i montaż kiszki faszynowej na dł. 40mb

- dowiezienie i wbudowanie z zagęszczeniem gruntu,

- oraz humusowanie skarp.

Szczegółowy zakres prac obejmuje zał. przedmiar robót.

Trzebnica, 2022.11.30

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził: